PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY BULKOWO

2015 - 2020

2015

Opracowany na zlecenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Wykonawca:

ECOVIDI Piotr Stańczuk

Al. Jana Pawła II 150/11

31—982 Kraków

www.ecovidi.pl

Dokument przygotowany w ramach realizacji projektu pn.:

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Spis treści

1.	Podstawa prawna i metodyka opracowania	8

1.1	Podstawa prawna Planu	8

1.2	Zakres Planu	9

2.	Streszczenie	10

2.1	Stan powietrza w gminie Bulkowo	10

2.2	Wyniki bazowej inwentaryzacji	10

2.3	Problemy występujące na terenie gminy Bulkowo	12

2.4	Planowane działania	13

2.5	Harmonogram	14

2.6	Efekty ekologiczne	14

3.	Ogólna strategia	15

3.1	Cel strategiczny	15

3.2	Cele szczegółowe	16

4.	Diagnoza stanu obecnego	17

4.1	Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza	17

4.1.1	Aspekty prawa Unii Europejskiej	17

4.1.2	Aspekty prawa polskiego	19

4.2	Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN	23

4.2.1	Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 („Innowacyjne Mazowsze”)	23

4.2.2	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	23

4.2.3	Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego	23

4.2.4	Program Ochrony Powietrza	24

4.2.5	Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP)	25

4.2.6	Strategia Zrównoważonego Transportu Aglomeracji Płockiej	25

4.2.7	Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018	26

4.3	Dokumenty Lokalne	27

4.3.1	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bulkowo na lata 2015-2030	27

4.3.2	Program ochrony środowiska dla gminy Bulkowo na lata 2012 – 2015,  z perspektywą na lata 2016– 2019	27

4.3.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Bulkowo	28

4.4	Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym  i lokalnym	28

4.5	Charakterystyka gminy Bulkowo	29

4.5.1	Lokalizacja i warunki geograficzne	29

4.5.2	Rolnictwo i leśnictwo w gminie	30

4.5.3	Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego	32

4.5.4	Infrastruktura komunikacyjna	34

4.5.5	Infrastruktura komunalna	35

4.5.6	Infrastruktura energetyczna	39

4.5.7	Potencjał dla rozwoju OŹE	42

4.6	Rodzaje emisji	43

4.7	Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie	44

4.7.1	Charakterystyka niskiej emisji  i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji	53

4.8	Identyfikacja obszarów problemowych	56

4.9	Aspekty organizacyjne i finansowe	59

4.9.1	Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie	59

4.9.2	Budżet	63

4.9.3	Źródła finansowania	63

5.	Bilans energetyczny – rok bazowy 2014	65

5.1	Sektory bilansowe w gminie	65

5.2	Założenia ogólne (sektory 1-3)	66

5.2.1	Definicje	66

5.2.2	Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię	67

5.3	Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego	68

5.3.1	Bilans energetyczny metodą wskaźnikową	68

5.3.2	Bilans energetyczny na podstawie ankiet	70

5.4	Sektor budownictwa użyteczności publicznej	71

5.4.1	Bilans energetyczny metoda wskaźnikową	71

5.4.2	Bilans energetyczny na podstawie ankiet	72

5.5	Sektor działalności gospodarczej	72

5.5.1	Bilans energetyczny metodą wskaźnikową	72

5.6	Sektor oświetlenia ulicznego	73

5.7	Sektor- transport publiczny i prywatny	73

5.8	Zużycie energii – wszystkie sektory w gminie	75

6.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji PM10, PM2,5, SO2, NOx, CO2, B(a)P	77

6.1	Metodyka bazowej inwentaryzacji	77

6.2	Emisja zanieczyszczeń wg sektorów	77

6.2.1	Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego	79

6.2.2	Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej	81

6.2.3	Sektor działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe)	83

6.2.4	Sektor oświetlenia ulicznego	84

6.2.5	Sektor przemysłowy (fakultatywnie)	84

6.2.6	Sektor transportu publicznego i prywatnego	85

6.2.7	Sektor gospodarki odpadami	85

6.2.8	Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo	86

6.2.9	Emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów	90

6.2.10	Emisja CO2 z poszczególnych sektorów	90

7.	Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem	92

7.1	Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	92

7.2	Cele i działania przyjęte do realizacji w okresie 2015-2020	93

7.3	Krótko/średnioterminowe działania/zadania	94

7.4	Efekt ekologiczny	99

7.5	Harmonogram	100

7.6	Współpraca międzygminna przy realizacji PGN	100

8.	Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięć redukcji emisji	102

8.1	Zakres analizowanych przedsięwzięć	102

8.1.1	Wymiana źródeł ciepła	102

8.2	Charakterystyka ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć oraz ich efekty	112

8.2.1	Analiza ekonomiczna realizacji programu	112

8.2.2	Wskaźniki efektywności ekonomiczno – ekologicznej działań naprawczych	112

8.2.3	Zestawienie graficzne optymalizacji przedsięwzięć modernizacyjnych	114

9.	Monitoring  i ewaluacja realizacji Planu	118

10.	Przygotowanie koniecznych dokumentów, narzędzi systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Planu	122

11.	Podsumowanie i wnioski	123

12.	Załączniki	125

13.	Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu	126

SPIS TABEL

Tabela 1. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo w roku 2014	11

Tabela 2. Zestawienie przewidzianych  wydatków w okresach  objętych planem [zł].	14

Tabela 3. Efekt ekologiczny	14

Tabela 4. Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2005 i 2020 r.	22

Tabela 5. Powierzchnia użytkowa budynków w podziale na sektory	33

Tabela 6. Zestawienie budynków należących do  Gminy Bulkowo  wraz z charakterystyką źródła ciepła i zużycia energii	40

Tabela 7. Województwo mazowieckie – podział na strefy	44

Tabela 8. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia	45

Tabela 9. Lista stref zaliczonych do klasy C, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych) w strefach na podstawie oceny za 2014 rok	46

Tabela 10. Lista stref zaliczonych do klasy C2 lub D2, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych) w strefach na podstawie oceny za 2014 rok	46

Tabela 11. Zestawienie obszarów przekroczeń normatywnych stężeń  zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych  i docelowych) w strefach,  dla których nie istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza (POP)	46

Tabela 12. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat)	67

Tabela 13. Obowiązujące od stycznia 2014 wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami)	68

Tabela 14.  Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów  budownictwa w gminie Bulkowo	68

Tabela 15. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego  w gminie w roku 2014	69

Tabela 16. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie w roku 2014	71

Tabela 17. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w gminie w roku 2014	72

Tabela 18. Liczba pojazdów zarejestrowanych w gminie Bulkowo – stan na rok 2014	74

Tabela 19. Liczba przejechanych kilometrów w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa	75

Tabela 20. Liczba przejechanych kilometrów i zużycie paliw w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa	75

Tabela 21. Całkowite zużycie energii pierwotnej  – wszystkie sektory w gminie Bulkowo  w roku 2014	76

Tabela 22. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła poniżej 50 KW	78

Tabela 23. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła od 50 kW do 1 MW	78

Tabela 24. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła od 1 MW do 50 MW	79

Tabela 25. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej w zależności od rodzaju  paliwa	79

Tabela 26. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w gminie Bulkowo  w roku 2014	80

Tabela 27.Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Bulkowo  w roku 2014	80

Tabela 28. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo w roku 2014	81

Tabela 29. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo  w  roku 2014	82

Tabela 30. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Bulkowo w roku 2014	83

Tabela 31. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w roku 2014	84

Tabela 32. Roczne zużycie paliw oraz emisja substancji	85

Tabela 33. Potencjalna roczna produkcja metanu  przez składowisko w roku 2015	86

Tabela 34. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w gminie Bulkowo w roku 2014	87

Tabela 35. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo w roku 2014	89

Tabela 36. Opis działań krótkoterminowych	94

Tabela 37. Efekt ekologiczny	99

Tabela 38. Zestawienie przewidzianych  wydatków w okresach  objętych planem [zł].	100

Tabela 39.  Dane techniczno-ekonomiczne inwestycji w pompę ciepłą dla budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2	108

Tabela 40.  Wskaźnik osiągnięcia efektu ekologicznego działań naprawczych	113

Tabela 41. Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych – koszt inwestycji	113

Tabela 42. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji	114

Tabela 43. Koszty uzyskania 1 GJ energii cieplnej z różnych nośników ciepła i roczne koszty ogrzewania	116

Tabela 44. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji	116

Tabela 45. Harmonogram monitoringu dla gminy Bulkowo	119

Tabela 46.  Wskaźniki monitorowania Planu	120

Tabela  47. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu	122

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Gmina Bulkowo	29

Rysunek 2. Układ drogowy w gminie Bulkowo	34

Rysunek 3. Schemat emisji gazów dla ścieków bytowo-gospodarczych	36

Rysunek 4. Rozkład stężeń  PM10 – 24h [µg/m³].	47

Rysunek 5. Rozkład stężeń  PM 10 – rok [µg/m³]	48

Rysunek 6. Stężenie średnioroczne pyłu PM 2.5 [µg/m³]	49

Rysunek 7. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) [µg/m³]	50

Rysunek 8. Liczba dni z przekroczeniem Ozonu	51

Rysunek 9. Rozkład stężeń NO2 – rok  [µg/m³]	52

Rysunek 10. Przygotowanie PGN	59

Rysunek 11. Wdrażanie PGN	60

Rysunek 12. Schemat procesu przygotowania PGN dla gminy Bulkowo	60

Rysunek 13. Zarządzanie strategiczne – długofalowe	61

Rysunek 14. Zarządzanie operacyjne – praca bieżąca	62

Rysunek 15. Przekrój nowoczesnego kotła retortowego	102

Rysunek 16. Schemat działania kotła olejowego	104

Rysunek 17. Elektrofiltr	109

Rysunek 18. Schemat instalacji elektrofiltra	109

Rysunek 19. Przykładowy układ solarny	110

Rysunek 20. Straty ciepła w budynku jednorodzinnym	111

Rysunek 21. Układ działań systemu ewaluacji	118

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]	11

Wykres 2. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo  w roku 2014 [Mg/rok]	12

Wykres 3. Zmiany liczby ludności w gminie Bulkowo w latach 2005-2014.	33

Wykres 4.  Całkowite zużycie energii pierwotnej  – wszystkie sektory w gminie Bulkowo  w roku 2014	76

Wykres 5. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego  w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]	80

Wykres 6. Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok z sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w gminie Bulkowo w roku	81

Wykres 7.  Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo w roku 2014  [GJ/rok]	82

Wykres 8.  Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo  w roku 2014 [Mg/rok]	82

Wykres 9. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]	83

Wykres 10. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w roku 2014	84

Wykres 11. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]	88

Wykres 12. Zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w sektorze budownictwa mieszkaniowego w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]	88

Wykres 13. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo w roku 2014 [Mg/rok]	89

Wykres 14. Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w gminie Bulkowo  w roku 2014 w [Mg]	90

Wykres 15.  Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w gminie Bulkowo w roku 2014 w [Mg]	91

Wykres 16. Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych [zł/m2]	114

Wykres 17. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji tys.zł/kg	115

Wykres 18. Roczne koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2	116

Wykres 19. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji	117

- Podstawa prawna i metodyka opracowania

## Podstawa prawna Planu

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Bulkowo” został opracowany na podstawie umowy 
zawartej dnia 26 marca 2015 roku pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego, a firmą ECOVIDI Piotr Stańczuk z siedzibą w Krakowie.

Wykonawca oświadcza, że PGN będący przedmiotem umowy, spełnia wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z:

Aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn.zm.);

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 595 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.  z 2013 r. poz.1232 z póź zm.) ;

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z póz. Zm.);

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50, poz 331 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy;

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551 z późn. zm.);

Innymi dokumentami:

- Wytyczne, zalecenia oraz Regulamin Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej nr 2/POIiŚ/9.3/2013, szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej (dostępnym na stronie internetowej:http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramachdzialania-93---konkurs-2/);

- poradnikiem „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” (dostępnym na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/edukacja/aktualnosciedukacja/art,23,jak-opracowac-plan-dzialan-na-rzecz-zrownowazonej-energii-poradnikdla-gmin.html);

- Polityką energetyczną Polski do 2030 roku, (dostępną na stronie internetowej: http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna),

- Założeniami do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (dostępnymi na stronie internetowej: hhtp://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gospodarka+niskoemisyjna /Narodowy+Program+Rozwoju+Gospodarki+Niskoemisyjnej).

- Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla gminy Bulkowo;

- Programem ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 104/12 z 13 kwietnia 2012 r.)

- Programem ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018 (przyjęty przez Radę Powiatu w Płocku uchwałą nr 312/XXXVIII/2010 z dnia 22 września 2010 r.)

## Zakres Planu

Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze.

W ramach prac nad niniejszym opracowaniem wykonano inwentaryzację  źródeł niskiej emisji dla gminy. Głównym elementem inwentaryzacji było przeprowadzenie ankietyzacji. Przeprowadzono ankiety 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zinwentaryzowano wszystkie budynki gminne oraz budynki należące do wybranych znaczących dla gospodarki gminy, podmiotów gospodarczych. Pozyskano niezbędne dane dotyczące transportu, oświetlenia ulicznego, rolnictwa i leśnictwa oraz gospodarki odpadami.

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom.

Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.

Plan został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymaganych wytycznych.

Plan obejmuje cały obszar geograficzny gminy.

Ogólna metodyka

Do prac nad Planem zastosowano podejście ekspercko-partycypacyjne. To proces, w którym, po fazie analiz 
i diagnoz, prowadzonych przez ekspertów z udziałem przedstawicieli zleceniodawcy (w tym przypadku gminy i Związku Gmin Regionu Płockiego), powstaje projekt dokumentu, konsultowany następnie 
z przedstawicielami decydentów i interesariuszy.

- Streszczenie

## Stan powietrza w gminie Bulkowo

Na terenie gminy Bulkowo odnotowano przekroczenia ozonu. Występują również wysokie stężenia benzo(a)pirenu, jednak nie przekraczają norm.

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w gminie m.in. przez następujące czynniki:

- przewaga węgla jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych,

- emisja zanieczyszczeń spoza granic gminy.

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowo-koksowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych 
i gazowych.

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.

## Wyniki bazowej inwentaryzacji

W gminie Bulkowo dominującą grupą paliw stosowanych w gospodarstwach domowych na potrzeby cieplne są paliwa stałe. Brak jest na terenie gminy sieci gazowej. Ponad 68% energii końcowej pochodzi tutaj 
z różnego rodzaju odmian węgla kamiennego. Z drewna pochodzi ok. 31,5%. Pozostałe paliwa oraz odnawialne źródła energii są stosowane w znikomym stopniu. Węgiel i drewno są  paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Z uwagi na ten fakt oraz dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle, przyczyną wysokich stężeń benzo(a)pirenu w gminie jest właśnie spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach w sektorze budynków mieszkalnych.

Wykres 1. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo w roku 2014

| Sektor | Substancja |
| --- | --- |
|  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
|  | Ilość [Mg/rok] |
| Budynki mieszkalne | 73,82 | 71,86 | 14 042,36 | 0,04 | 88,54 | 14,98 | 205,00 |
| Budynki komunalne (gminne) | 0,42 | 0,40 | 566,84 | 0,00 | 1,61 | 0,46 | 2,25 |
| Budynki usługowo-użytkowe | 3,54 | 3,44 | 932,78 | 0,00 | 4,37 | 0,73 | 10,10 |
| Przemysł | - | - | 59,55 | - | - | - | - |
| Transport publiczny i prywatny | 0,41 | 0,41 | 5 698,00 | 0,00 | 0,04 | 24,53 | 180,37 |
| Oświetlenie uliczne | - | - | 531,19 | - | - | - |  |
| Łącznie | 78,19 | 76,11 | 21 830,71 | 0,04 | 94,56 | 40,71 | 397,71 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo  w roku 2014 [Mg/rok]

* dla CO2  ilość podana w setkach ton ** dla B(a)P ilość podana w kg

Źródło: Opracowanie własne

Rozkład ilościowy zanieczyszczeń w gminie Bulkowo jest dość typowy dla gmin wiejskich o charakterze rolniczym bez wysoko rozwiniętego przemysłu. Masowe ilości pyłów oraz SO2 są do siebie zbliżone. Ilość tlenków węgla jest kilkukrotnie wyższa od pyłów, ilość dwutlenku węgla jest kilkaset razy większa od pozostałych zanieczyszczeń natomiast benzo(a)piren stanowi znikomy procent w porównaniu do masy emitowanych pozostałych zanieczyszczeń. Mimo to właśnie ze względu na tą substancję (bardzo duża toksyczność) ważne jest ograniczanie niskiej emisji pyłów.

## Problemy występujące na terenie gminy Bulkowo

PROBLEM GŁÓWNY GMINY BULKOWO

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisją lokalną  tj. generowaną przez budynki znajdujące się na terenie gminy oraz transport.

Zanieczyszczenie to przeszkadza w rozwoju gminy a także negatywnie wpływa na ocenę jakości życia mieszkańców.

Problem szczegółowy 1

Niska emisja generowana przez obiekty i infrastrukturę komunalną.

Koszty ponoszone przez gminę związane z nadmiernym zużyciem energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej na zaspokojenie potrzeb związanych z oświetleniem i ogrzaniem obiektów.

Problem szczegółowy 2

Niska emisja generowana przez transport.

Problem szczegółowy 3

Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe.

Niski poziom wykorzystania OŹE w gospodarstwach domowych.

Problem szczegółowy 4

Niewykorzystany potencjał zainteresowania realizacją zmian w gospodarstwach domowych.

Problem szczegółowy 5

Niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w gminie.

## Planowane działania

Gmina Bulkowo będzie ograniczać niską emisję w okresie 2015-2020  poprzez następujące działania :

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej.

Działanie 2. Ograniczenie niskiej emisji w transporcie.

Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym.

Działanie 4. Uruchomienie aktywności  promocyjnych, informacyjnych i administracyjnych wpływających w  sposób pośredni na ograniczenie niskiej emisji w Gminie.

Działanie 5. Ograniczenie zużycia energii w sektorze działalności gospodarczej i sektorze przedsiębiorstw.

Działania przeznaczone do realizacji w perspektywie krótkoterminowej zostały szerzej opisane w rozdziale 7.3.

## Harmonogram

Tabela 2. Zestawienie przewidzianych  wydatków w okresach  objętych planem [zł].

Źródło: opracowanie własne

## Efekty ekologiczne

Tabela 3. Efekt ekologiczny

| L.p. | Nazwa działania / Poddziałania | Energia końcowa [MWh/rok] | Produkcja energii z OZE [MWhrok] | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [Mg/rok] |
| Działanie 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH I INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ |
| 1.1. | Termomodernizacja obiektów publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u. | 237,94 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 375,32 | 0,00 | 0,87 | 0,14 | 0,21 |
| 1,2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 3,60 | 3,60 |  |  | 4,29 |  |  |  |  |
|  | Działanie 1 razem | 241,54 | 54,41 | 0,00 | 0,00 | 375,32 | 0,00 | 0,87 | 0,14 | 0,21 |
| Działanie 2. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W TRANSPORCIE. |
| 2.1. | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | 1 841,94 |  | 0,02 | 0,02 | 485,00 | 0,00 | 0,04 | 2,54 | 18,70 |
|  | Działanie 2 razem | 1 841,94 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 485,00 | 0,00 | 0,04 | 2,54 | 18,70 |
| Całkowity efekt ekologiczny | 2083,49 | 54,41 | 0,02 | 0,02 | 860,32 | 0,00 | 0,91 | 2,68 | 18,91 |

Źródło: opracowanie własne.

- Ogólna strategia

## Cel strategiczny

Jakość życia jest jednym z ważnych elementów wpływających na ocenę miejsc i obszarów. GUS wartościując statystycznie jakość życia w Polsce wziął pod uwagę m.in.: środowisko w miejscu zamieszkania. Z raportu wynika, iż aż 11,6% mieszkańców Polski odczuwa narażenia na zanieczyszczenia lub inne problemy środowiskowe w okolicy. Prowadzenie działań zmieniających ten stan jest wyzwaniem każdego 
z nas, a szczególna odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego i kształtowanie postaw spoczywa na każdym szczeblu władzy. Najbardziej jednak na poziomie lokalnym, gdzie problemy mogą być odczuwalne i przekazywane w sposób bezpośredni, gdzie kontakt z mieszkańcami jest najsilniejszy. Dodatkową kwestią jest poszukiwanie dróg rozwiązań problemów środowiskowych w sposób zrównoważony, to znaczy 
z uwzględnieniem wszystkich płaszczyzn także społecznych i gospodarczych.

Pierwszym krokiem do prowadzenia uporządkowanej polityki, w każdym wymiarze, jest analiza sytuacji 
i właściwe planowanie. Narzędziem sprawdzonym i wykorzystywanym w przestrzeni europejskiej do tego celu jest SEAP czy ang. Sustainable Energy Action Plan tj. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii.   Metodyka dla niniejszego opracowania została oparta właśnie o wzorzec SEAP zawarty w opracowaniu: PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii.

Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bulkowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bulkowo ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Celem projektu finansującego wykonania PGN  jest poprawa efektywności energetycznej gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Cel główny Planu:

Ograniczenie: zużycia energii o 2083,5 MWh/rok (tj. o 3%),  emisji CO2 o 860,32 Mg/ rok (tj. o 4%),  oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł 
o 54,41 MWh/ rok (0,5%),   do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014

## Cele szczegółowe

Cel 1

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej o   241,54 MWh/rok, emisji CO2 o 375 Mg/rok produkcja energii z OŹE 54,41 MWh/rok, w okresie 2015-2020.

Cel 2

Ograniczenie emisji CO2 o 485 Mg/rok w transporcie poprzez ograniczenie zużycia energii o 1 841,94 MWh/rok w okresie 2015-2020,

Cel 3

Ograniczenie niskiej emisji CO2 Mg/rok poprzez zmianę systemów  zaopatrzenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną i cieplną, produkcję energii z OŹE oraz ograniczenie zużycia energii, w okresie 2015-2020,

Cel 4

Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców,  liderów społecznych (ok. 200 osób) oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie 2015-2020.

Cel 5

Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań ograniczających niską emisję

Termin osiągnięcia zamierzonych celów ustalono na koniec  roku 2020.

- Diagnoza stanu obecnego

## Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza

Największy wpływ na kształtowanie przepisów z zakresu ochrony powietrza mają rozwiązania w tym zakresie przyjmowane i obowiązujące w Unii Europejskiej. Źródłem obowiązku harmonizacji polskiego prawa z prawem wspólnotowym jest Układ Europejski z 16 grudnia 1991 roku (Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38), który wszedł w życie 1 lutego 1994r. Na mocy art. 68 i 69 tego układu Polska zobowiązała się do zharmonizowania swego prawa, w tym ekologicznego, z prawem wspólnotowym. Zbliżanie polskiego ustawodawstwa do prawa UE ma charakter zobowiązania jednostronnego, a jego wykonanie rozciąga się na okres 10 lat, licząc od momentu wejścia w życie układu stowarzyszeniowego. Akty prawne uchwalane po roku 1989 
w mniejszym lub większym stopniu redagowane były z uwzględnieniem prawa wspólnotowego.

### Aspekty prawa Unii Europejskiej

Wśród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska istotne znaczenie dla ochrony powietrza mają dyrektywy:

- w zakresie emisji (stężenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeń:

  - dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (dyrektywa ramowa)

oraz dyrektywy pochodne:

  - dyrektywa Rady 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu w otaczającym powietrzu,

  - dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu,

  - dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do ozonu 
w otaczającym powietrzu,

  - decyzja Rady 97/101/WE ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich,

  - dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

W dniu 11 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakości powietrza dotyczących drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych 
w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE).

- w zakresie emisji do powietrza:

  - dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,

  - dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji Planów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu,

  - dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

  - dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności 
i w niektórych urządzeniach (VOC),

  - dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów,

  - dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP),

  - dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych 
w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE.

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (ogłoszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r.). Kraje członkowskie mają obowiązek wprowadzenia jej rozwiązań do przepisów krajowych do dnia 7 stycznia 2013 r. Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarówno zintegrowanego systemu zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli, jak również nowe, ostrzejsze wymagania niż dotychczas wynikające z ww. dyrektyw „emisyjnych”. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych mechanizmów i standardów emisji z niektórych branż przemysłu do powietrza oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza (87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,).

- w zakresie krajowych pułapów emisyjnych:

  - Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (NEC).

Dyrektywy i decyzje wprowadzające do prawa UE ustalenia konwencji międzynarodowych (m.in.):

- dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE,

- dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto,

- dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

- decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
w zakresie zastosowań krytycznych halonów,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Globalne konwencje ekologiczne dotyczące ochrony powietrza:

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokół z Kioto,

- Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Dalekie Odległości i Protokoły do tej konwencji dotyczące ograniczania emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, metali ciężkich oraz trwałych związków organicznych,

- Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, z poprawkami,

- Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

### Aspekty prawa polskiego

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. 2013 r., Dz.U. poz. 1232 
z późn. zm.)

oraz odpowiednie akty wykonawcze, w tym głównie:

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87),

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza  (Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie Planów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. 2012, poz. 1028),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz.U. 2012, poz. 1029),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia (Dz.U. 2012, poz. 1030),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2012, poz. 1034),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1546),

- ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz.695),

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 595 z póź. zm.)

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.)

- ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.  poz 1409)

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50, poz 331 z poźn. zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551 
z późn. zm.)

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz 1059 z późn. zm.) wraz 
z rozporządzeniami do ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy.

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

W  listopadzie  2009  roku  Rada  Ministrów  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Dokument ten, opracowany na podstawie ustawy Prawo energetyczne, przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedź na najważniejsze wyzwania  stojące  przed  polską  energetyką,  zarówno  w  perspektywie  krótkoterminowej,  jak i w perspektywie do 2030 roku.

Główne cele polityki energetycznej Polski w obszarze efektywności energetycznej to:

- dążenie   do   utrzymania   zeroenergetycznego   wzrostu   gospodarczego,   tj.   rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Szczegółowymi celami w obszarze efektywności energetycznej są:

- zwiększenie sprawności     wytwarzania     energii     elektrycznej,     poprzez     budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych;

- dwukrotny    wzrost    do    roku    2020    produkcji    energii    elektrycznej    wytwarzanej 
w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.;

- zmniejszenie   wskaźnika   strat   sieciowych   w   przesyle   i   dystrybucji,   poprzez   m.in. modernizację  obecnych  i  budowę  nowych  sieci,  wymianę transformatorów  o  niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej;

- wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii;

- zwiększenie      stosunku      rocznego      zapotrzebowania      na      energię      elektryczną do maksymalnego   zapotrzebowania   na   moc   w   szczycie   obciążenia,   co   pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną.

Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej dla Polski – 2014 r.

Krajowy  Plan  Działań  dotyczący  efektywności  energetycznej,  zwany  dalej  „Krajowym planem działań”, został opracowany na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o  efektywności  energetycznej  (Dz.  U.  Nr  94,  poz.  551,  z  późn.  zm.1)).  Zgodnie  z  art.  24  ust.  2 
i Załącznikiem XIV do dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej(Dz. Urz. L 315   
z   14.11.2012,   str.   1),   zwanej   w   dalszej   treści   „dyrektywą   2012/27/UE”,   Państwa Członkowskie  UE  są  obowiązane  przedkładać  Komisji  Europejskiej  Krajowe  plany  działań, zawierające  informacji  o środkach  przyjętych  lub  planowanych  do  przyjęcia,  mających  na  celu poprawę efektywności energetycznej. Krajowy   plan   działań   zawiera   opis środków   poprawy   efektywności   energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanych w latach 2008-2012 i planowanych do uzyskania w 2016 r., zgodnie z wymaganiami  dyrektywy  2006/32/WE  w  sprawie  efektywności  końcowego  wykorzystania energii  i  usług  energetycznych  oraz  uchylającej  dyrektywę  Rady  93/76/EWG  (Dz.  Urz.  UE L 114  z  27.04.2006,  str.  64).  Dokument  ten  opracowany  został  w  Ministerstwie  Gospodarki, z zaangażowaniem     Ministerstwa     Infrastruktury     i     Rozwoju     oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W planie określono następujące środki poprawy efektywności:

Środki horyzontalne

- System zobowiązujący do efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

- Audyty energetyczne i systemy zarządzania energią (art. 8 dyrektywy 2012/27/UE)

- Liczniki energii i rozliczenia (art. 9-11 dyrektywy 2012/27/UE)

- Programy informowania odbiorców i doradztwo (art. 12 i 17 dyrektywy 2012/27/UE)

- Systemy kwalifikacji, akredytacji i certyfikacji (art. 16 dyrektywy 2012/27/UE)

- Rynek dla usług energetycznych (art. 18 dyrektywy 2012/27/UE)

Środki w zakresie efektywności energetycznej budynków

- Strategia renowacji budynków (art. 4 dyrektywy 2012/27/UE)

- Dodatkowe środki odnoszące się do efektywności energetycznej budynków

Środki efektywności energetycznej w instytucjach publicznych

- Budynki instytucji rządowych (art. 5 dyrektywy 2012/27/UE)

- Budynki instytucji publicznych (art. 5 ust. 7 dyrektywy 2012/27/UE)

Środki efektywności energetycznej w przemyśle i MŚP

Środki efektywności energetycznej w transporcie

Efektywność wytwarzania i dostaw energii (art. 14 dyrektywy 2012/27/UE)

- Kompleksowa ocena potencjału

- Środki efektywności energetycznej w zakresie wytwarzania i dostaw energii

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Przyjęty w dniu 7 grudnia 2010 r. przez Radę. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia 
w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OŹE w wykorzystaniu energii finalnej. Określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.

Tabela 4. Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2005 i 2020 r.

Źródło: Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

## Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN

### Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 („Innowacyjne Mazowsze”)

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 została przyjęta uchwałą Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28.10.2013 r. Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające do racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030:

Cel pośredni: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych;

Kierunek działań : Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przewidziano realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wód geotermalnych oraz ochrony powietrza.

### Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.

W zakresie poprawy jakości i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ustala się następujące kierunki działań:

- zmniejszanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń monitorowanych substancji, poprzez: przygotowywanie i wdrażanie programów ochrony powietrza, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę ich skuteczności;

- systematyczny monitoring emisji substancji, który pozwoli podejmować skuteczne działania naprawcze.

- ograniczanie niskiej emisji (powierzchniowej) ze źródeł rozproszonych poprzez:

  - rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną;

  - zmianę paliw węglowych na paliwa niskoemisyjne oraz wykorzystanie indywidualnych źródeł energii odnawialnej;

  - ograniczenie strat ciepła w budynkach (m.in. termomodernizacje);

  - wdrożenie budownictwa pasywnego;

- zwiększenie zastosowania niskoemisyjnych paliw i technologii w systemie transportu publicznego;

- kontynuację redukcji emisji ze źródeł punktowych do powietrza m.in. poprzez Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018.

### Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 104/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. Misją sformułowaną w ramach Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego jest: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców województwa mazowieckiego. W ramach programu jako słabą stronę województwa w zakresie powietrza atmosferycznego uznano tendencję wzrostową emisji do powietrza dwutlenku siarki, dwutlenku węgla oraz pyłu zawieszonego, spowodowaną m.in. przez zwiększanie zakresu tzw. niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła, co jest związane przede wszystkim z rozwojem budownictwa jednorodzinnego. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz takich, które emitują mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się ponadto w:

Obszar priorytetowy I.1: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

Obszar priorytetowy II.2: Efektywne wykorzystanie energii

Kierunki działań:

- poprawa efektywności energetycznej,

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych,

- zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- promocja ekologicznych nośników energii,

- termomodernizacja.

### Program Ochrony Powietrza

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują następujące programy ochrony powietrza:

- Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu  UCHWAŁA Nr 184/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r. ,

- Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu UCHWAŁA Nr 164/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 października 2013 r.

Określono w nich szereg działań naprawczych, których realizacja przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza. Przede wszystkim niezbędne są działania prowadzące do redukcji emisji z indywidualnych systemów grzewczych, która ma istotny wpływ na stężenia benzo(a)pirenu w strefie. Ograniczenie emisji 
z indywidualnych systemów grzewczych może być osiągnięte poprzez:

- likwidację źródeł emisji (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej);

- zmianę paliwa (np. gaz, olej);

- wymianę kotła czy pieca na nowy o wysokiej sprawności;

- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacja budynków).

Podstawowymi działaniami wskazanymi do realizacji na terenie całej strefy mazowieckiej są:

- ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez przygotowanie i realizację programów ograniczenia niskiej emisji w miastach i gminach strefy;

- rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia większej liczbie ludności wykorzystania tego niskoemisyjnego paliwa;

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów);

- działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych. uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu na etapie wydawania decyzji środowiskowych);

- uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin; prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza);

- kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

- kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi;

- działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje);

- kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Gmina Bulkowo nie posiada Programu Ochrony Powietrza. Gmina realizując działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wykonuje zadania planu naprawczego POP dla województwa mazowieckiego.

Wszystkie działania zawarte w PGN są konsekwencją POP dla województwa mazowieckiego.

### Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP)

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) ma za zadanie wyznaczenie kierunków wspólnych działań inwestycyjnych z zakresu realizacji celu, którym jest zmniejszenie zużycia energii w obszarze funkcjonalnym oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii:

Cele  strategiczne

- Oszczędne gospodarowanie energią ,

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce OFAP,

Cele operacyjne

- Efektywniejsze wykorzystanie istniejących źródeł ciepła,

- Ograniczenie niskiej emisji na terenie OFAP,

- Zwiększenie udziału OŹE w budynkach użyteczności publicznej,

- Stworzenie warunków dla przedsiębiorców do łatwiejszego korzystania z OŹE.

### Strategia Zrównoważonego Transportu Aglomeracji Płockiej

Strategia Zrównoważonego Transportu Aglomeracji Płockiej dotyczy terytorium 24 gmin współtworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Płockiej wyznaczony w dokumencie pt. „Diagnoza i Badania Społeczne na Potrzeby Wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”. Głównym celem dokumentu jest integracja sieci połączeń komunikacyjnych w Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Płockiej w jeden spójny model skorelowany z kreowaną polityką przestrzenną w celu stworzenia podstaw spójnego transportu publicznego i rozwoju rynku pracy w subregionie.

Cele strategiczne:

  - Wzrost wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych obszaru funkcjonalnego

1.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej gminnych terenów inwestycyjnych;

1.2 Wzmocnienie powiązań transportowych gmin z Płockiem;

1.3 Wzrost dostępności komunikacyjnej do głównych ośrodków sieci osadniczej, w tym w szczególności poprzez sieć TEN-T;

2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze i społeczne

2.1. Zmniejszenie emisji liniowej transportu przez wyprowadzanie ruchu ciężarowego i uciążliwego poza miasta;

2.2. Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w gminach obszaru funkcjonalnego;

2.3. Wzrost wykorzystania transportu rowerowego w gminach obszaru funkcjonalnego;

3. Wzrost wykorzystania transportu zbiorowego, w tym kolejowego, w lokalnych i regionalnych podróżach mieszkańców

3.1. Podniesienie jakości infrastruktury transportu publicznego i taboru autobusowego;

3.2. Rozwój i upowszechnienie systemu przesiadkowego;

3.3. Integracja przewozów w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym.

### Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018

Program ochrony środowiska stanowi próbę określenia polityki w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu płockiego. Program ten wskazuje cele i priorytety ekologiczne powiatu, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Nadrzędnym celem działań ekorozwojowych w powiecie jest cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów.

Inwestycje będące przedmiotem mniejszego dokumentu wpisują się w następujące cele strategiczne:

Cel strategiczny 1: Ograniczenie emisji substancji i energii;

Cel szczegółowy 1.2.: Ochrona powietrza, obejmujący następujące działania:

- opracowanie i wdrożenie programów ograniczania „niskiej emisji”,

- skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi,

- wzrost wykorzystywania paliw alternatywnych w środkach transportu drogowego, obsługi rolnictwa, w budownictwie, przemyśle,

- włączanie obiektów do centralnych systemów ciepłowniczych,

- termomodernizacja obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, innych,

- wykonanie termomodernizacji obiektów jednostek organizacyjnych powiatu (szkoły, DPS),

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

Cel strategiczny 3: Rozwój energetyki odnawialnej, w ramach którego przewidziano realizację działań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym: energii słonecznej, energii z biomasy, energii wiatrowej i wodnej, energii za pomocą pomp ciepła oraz energetyki geotermalnej.

## Dokumenty Lokalne

### Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bulkowo na lata 2015-2030

Równolegle do PGN opracowany został Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla gminy Bulkowo.

W „Projekcie założeń” wskazano:

•	Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

•	Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

•	Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2030,

•	Wpływ scenariuszy działań na stan zanieczyszczenia powietrza w gminie.

### Program ochrony środowiska dla gminy Bulkowo na lata 2012 – 2015, 
z perspektywą na lata 2016– 2019

Misją Programu jest

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY BULKOWO

Powyższa misja będzie realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne Gminy, 
z którymi będą spójne gminne priorytety i działania planowane w programach ochrony środowiska. Program będzie realizowany przez cele długoterminowe, nazywane dalej priorytetami, obejmujące lata 2012-2019 oraz przez cele krótkoterminowe (szczegółowe) w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach 2012 - 2015.

- Cel główny: Ograniczenie emisji substancji i energii

Cel szczegółowy: Ochrona powietrza

- Opracowanie i wdrożenie programów ograniczania „niskiej emisji”,

- Skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól,

- Skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi,

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Cel główny: Ochrona energetyki odnawialnej

Cel szczegółowy: Rozwój produkcji energii słonecznej

- Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie oferowanych warunków finansowo-technicznych budowy kolektorów słonecznych oraz korzyści wynikających z pozyskiwania energii słonecznej.

Cel szczegółowy: Rozwój produkcji energii z biomasy

- Opracowanie programu wykorzystania biomasy do celów grzewczych w obiektach administrowanych przez samorząd gminny oraz w budynkach indywidualnych,

- Motywowanie rolników do zakładania plantacji roślin energetycznych (np. wierzby energetycznej, malwy pensylwańskiej, kukurydzy),

- Promowanie korzyści z produkcji roślin energetycznych dla rolników i środowiska (dodatkowe źródło dochodu, ograniczenie emisji),

- Wykorzystanie nadwyżek słomy na cele energetyczne.

Cel szczegółowy: Rozwój produkcji energii wiatrowej

- Preferowanie wyznaczania lokalizacji dla budowy elektrowni wiatrowych w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako jedynych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego w gminie,

- Uwzględnianie w decyzjach o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego  wymogów ochrony środowiska.

- Cel główny: Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej społeczeństwa

- Tworzenie „zielonych szkół” w gminie,

- Wspomaganie systemu edukacji szkolnej,

- Doskonalenie edukacji ekologicznej osób dorosłych,

- Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych działających na terenie gminy.

### Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Bulkowo

Realizacja celów publicznych ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy z uwzględnieniem potrzeb bytowych i ogólnorozwojowych. W studium wyznaczone zostały tereny zadań publicznych lokalnych i ponadlokalnych, dla których obowiązują działania adaptacyjne, modernizacyjne, rozbudowy.

W zakresie gospodarki komunalnej:

- zachowanie obiektów, urządzeń oraz sieci istniejących i projektowanych systemów infrastruktury technicznej,

- dalszy rozwój sieci wodociągowej,

- kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym dla ścieków 
z terenów nie przewidywanych do skanalizowania,

- obniżenie popytu na energię poprzez stosowanie technologii i urządzeń energooszczędnych.

W zakresie komunikacji:

- utrzymanie i modernizacja istniejących dróg powiatowych,

- utrzymanie i urządzenie pasów drogowych istniejących dróg gminnych.

## Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym

Podsumowując powyższą prezentację programów i planów i zawartych w nich zapisów kierunkowych dla PGN należy stwierdzić, że ustalenia PGN pozostają w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami politycznymi, prawnymi i gospodarczymi. Działania planu są realizacją celów i działań dokumentów wyższego rzędu.

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bulkowo są spójne z aktualnymi programami 
i strategiami funkcjonującymi na obszarze gminy w tym: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo, Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Programem Ochrony Środowiska.

## Charakterystyka gminy Bulkowo

### Lokalizacja i warunki geograficzne

Gmina Bulkowo położona jest na Mazowszu Płockim w północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej. Zajmuje ona obszar 117,11 km2. Gmina usytuowana jest w środkowej części Polski, w województwie mazowieckim, we wschodniej części powiatu płockiego. Jedną z większych miejscowości Gminy, stanowiącą siedzibę władz administracyjnych i samorządowych, jest wieś Bulkowo, zlokalizowana w jej zachodniej części.

Rysunek 1. Gmina Bulkowo

Źródło: „Bulkowo (gmina) location map” autorstwa OpenStreetMap contributors - See the image in its original context on the OpenStreetMap wiki page for Bulkowo (gmina). Licencja CC BY-SA 2.0 na podstawie Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulkowo_(gmina)_location_map.png#/media/File:Bulkowo_(gmina)_location_map.png

Gmina Bulkowo sąsiaduje z następującymi gminami:

- od północy z gminą Staroźreby (powiat płocki),

- od północnego-wschodu z gminą Dzierzążnia (powiat płoński),

- od południowego-wschodu z gminą Naruszewo (powiat płoński),

- od południa z gminy Mała Wieś i Bodzanów (powiat płocki),

- od zachodu z gmina Radzanowo (powiat płocki).

Dominującą funkcję w strukturze gospodarki gminy Bulkowo pełni rolnictwo. W tym dziale gospodarki zatrudnionych jest najwięcej mieszkańców Gminy. O rolniczym charakterze opisywanej jednostki samorządu terytorialnego decydują też wysokie klasy jej gruntów, tj. I-III klasy (jakość dobra) oraz częściowo IV klasy (jakość średnia).

Gmina Bulkowo wg R. Gumińskiego leży w „środkowej” dzielnicy klimatycznej.

Pod względem klimatycznym obszar Gminy Bulkowo charakteryzują:

•	średnia temperatura roku – 7,5-8,0 °C,

•	długość okresu wegetacyjnego – 210-220 dni,

•	roczne sumy opadów – 530 mm,

•	średnia temperatura najcieplejszego miesiąca – 18,7°C,

•	średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca -  -2,8°C,

•	średnia roczna wilgotność powietrza – 80%,

•	liczba dni mroźnych w ciągu roku – 30 - 50 dni,

•	liczba dni przymrozkowych w ciągu roku – 100 - 110 dni,

•	czas zalegania pokrywy śnieżnej – 52 dni.

Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów

Na terenie gminy nie ma żadnych parków narodowych, parków krajobrazowych , rezerwatów przyrody czy obszarów NATURA 2000. Jedynymi obiektami prawnie chronionymi są pomniki przyrody (6 obiektów chronionych).

### Rolnictwo i leśnictwo w gminie

Powierzchnia, rodzaj upraw, zużycie nawozów środków ochrony roślin

W  gminie  Bulkowo  użytkuje  się  rolniczo  ponad  9627,59 ha  (powszechny spis rolny rok 2010),  co  stanowi  ok. 90 %  jej  obszaru. Powierzchnia gospodarstw  rolnych w  poszczególnych miejscowościach oraz struktura upraw kształtuje  się aktualnie jak poniżej:

Tabela 4. Struktura gruntów w gminie Bulkowo.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| grunty ogółem | 10365,59 |
| użytki rolne ogółem | 9627,59 |
| użytki rolne w dobrej kulturze | 9497,95 |
| pod zasiewami | 8490,27 |
| grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi | 9,38 |
| uprawy trwałe | 16,48 |
| sady ogółem | 16,48 |
| ogrody przydomowe | 9,14 |
| łąki trwałe | 793,20 |
| pastwiska trwałe | 179,48 |
| pozostałe użytki rolne | 129,64 |
| lasy i grunty leśne | 267,81 |
| pozostałe grunty | 470,19 |

Źródło: Powszechny spis rolny 2010

Tabela 5. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych

| Wyszczególnienie | [Sztuk] |
| --- | --- |
| ogółem | 754 |
| do 1 ha włącznie | 79 |
| powyżej 1 ha razem | 675 |
| 1 - 5 ha | 146 |
| 1 - 10 ha | 361 |
| 1 - 15 ha | 463 |
| 5 - 10 ha | 215 |
| 5 - 15 ha | 317 |
| 10 -15 ha | 102 |
| 5 ha i więcej | 529 |
| 10 ha i więcej | 314 |
| 15 ha i więcej | 212 |

Źródło: Powszechny spis rolny 2010

Tabela 6. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw

| Zwierzęta gospodarskie | [Sztuk] |
| --- | --- |
| bydło razem | 5996 |
| bydło krowy | 2885 |
| trzoda chlewna razem | 8363 |
| trzoda chlewna lochy | 965 |
| konie | 44 |
| drób ogółem razem | 91095 |
| drób kurzy | 86020 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010

Tabela 7. Gospodarstwa stosujące nawozy mineralne i wapniowe

| Gospodarstwa (liczba) |
| --- |
| mineralne | - | 670 |
| azotowe | - | 647 |
| fosforowe | - | 66 |
| potasowe | - | 152 |
| wieloskładnikowe | - | 526 |
| wapniowe | - | 351 |
| Zużycie w dt(100 kg) czystego składnika |
| mineralne | dt | 19393 |
| azotowe | dt | 10671 |
| fosforowe | dt | 4243 |
| potasowe | dt | 4479 |
| wapniowe | dt | 14060 |
| Zużycie na 1 ha użytków rolnych |
| mineralne | kg | 201,4 |
| azotowe | kg | 110,8 |
| fosforowe | kg | 44,1 |
| potasowe | kg | 46,5 |
| wapniowe | kg | 146 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010

Poza niską emisja generowaną przez budownictwo mieszkaniowe terenów rolniczych, wykorzystujące przestrzale kotły, ważną kwestią jest także wypalanie traw oraz pozostałości rolniczych. Powoduje to zwiększone emisje, zwłaszcza benzo(a)pirenu,  a także dioksyn do atmosfery.

Rolnictwo w tym szczególnie wielkoobszarowe i przemysłowe jest źródłem emisji gazów cieplarnianych 
w tym podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4). Są to gazy mające większy potencjał wywoływania efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla.

- N2O jest emitowany do atmosfery z użytków rolnych, głównie w efekcie mikrobiologicznego przetwarzania nawozów azotowych w glebie. Emisje N2O stanowią połowę wszystkich emisji rolnych.

- Emisje CH4 są głównie wynikiem procesów trawiennych zwierząt przeżuwających (przede wszystkim krów i owiec).

Zarówno emisje CH4, jak i N2O są związane ze składowaniem i rozwożeniem odchodów zwierzęcych.

Zgodnie z materiałem źródłowym dla opracowania PGN którym jest  „P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” emisja z sektora „Rolnictwo” (np. hodowla zwierząt, wykorzystanie obornika, stosowanie nawozów, spalanie odpadów rolniczych na wolnym powietrzu) nie została uwzględniona w bazowej inwentaryzacji emisji (BEI).

Lasy w gminie Bulkowo

Powierzchnia lasów mieszcząca się w granicach gminy Bulkowo wynosi 530,23 ha, w tym lasy publiczne 168,15 ha. Lesistość gminy wynosi zaledwie 4,5 %.

Lasy publiczne znajdują się pod nadzorem  Nadleśnictwa Płock. Według informacji uzyskanych z tej instytucji  możliwości produkcyjne lasów to 1078 m3 rocznie. Łączny potencjał energetyczny drewna w gminie wynosi 6468 GJ/rok.  Podsumowując należy stwierdzić, że  potencjał energetyczny drewna w gminie jest niewielki 
i stanowi zaspokojenie jedynie małego odsetka potrzeb energetycznych.

### Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego

W skład Gminy wchodzi 31 sołectw: Blichowo, Bulkowo, Bulkowo-Kolonia, Chlebowo, Daniszewo, Dobra, Gniewkowo, Gocłowo, Golanki Górne, Stare Krubice, Krzykosy, Nadułki Majdany, Nadułki, Nowa Słupca, Nowe Krubice, Nowe Łubki, Nowy Podleck, Osiek, Pilichowo, Pilichówko, Rogowo, Sochocino-Badurki, Sochocino-Czyżewo, Sochocino-Praga, Szasty, Słupca, Stare Łubki, Stary Podleck, Włóki, Wołowa, Worowice.

Bardzo duża liczba sołectw i miejscowości stanowi utrudnienie w rozwoju infrastruktury drogowej, komunalnej i energetycznej.

Gospodarka

Branżami dominującymi na terenie gminy Bulkowo są usługi i handel. Na koniec 2014 roku funkcjonowało 242 podmiotów gospodarki narodowej,  zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Na przestrzeni lat 2010 – 2014 obserwowane były wahania liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w gminie. Jednak ostatecznie w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2010 liczba podmiotów wzrosła o 20 przedsiębiorstw. Analizując rodzaj własności lokalnych przedsiębiorstw, należy stwierdzić znaczącą przewagę przedsiębiorstw prywatnych.

Zasoby mieszkaniowe

Liczba mieszkań w gminie 1579.  Łączna liczba izb – 6529. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 94m2.

Powierzchnia użytkowa budynków w podziale na sektory

Tabela 5. Powierzchnia użytkowa budynków w podziale na sektory

| Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- |
| Mieszkalnictwo jednorodzinne | Mieszkalnictwo wielorodzinne | Sektor budynków gminnych | Sektor działalności gospodarczej |
| 149738 | - | 7670 | 8163 |

Źródło: Urząd Gminy, jednostki gminne 2015 r.

Potencjał demograficzny

Na koniec grudnia 2014 r. liczba ludności zameldowanej w gminie Bulkowo wynosiła 5 779 mieszkańców (GUS, 31.12.2014 r.). Liczba mężczyzn wynosiła 2852 zaś kobiet 2927. Wskaźnik zaludnienia kształtował się na poziomie 49 osób na 1 km2.

Tabela . Struktura ludności gminy Bulkowo (GUS 2014 r.; stan na 31.12.2014r.).

| Miejscowość | Liczba osób | Powierzchnia [km2] | Gęstość zaludnienia [os./km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Bulkowo | 5779 | 117,11 | 49 |

Źródło: Bank danych regionalnych GUS.

W gminie na koniec roku 2014 zarejestrowano ujemny przyrost naturalny.

Wykres 3. Zmiany liczby ludności w gminie Bulkowo w latach 2005-2014.

Źródło: Bank danych regionalnych GUS (stan na 31.12.2014 r.).

Od 2000 roku występuje w gminie tendencja spadkowa liczby ludności. W najbliższych latach spadek ten będzie się utrzymywał.

### Infrastruktura komunikacyjna

Sieć drogowa

Układ drogowy gminy Bulkowo stanowi sieć dróg powiatowych i gminnych. Łączna długość tych dróg wynosi 156 km, w tym:

•	drogi powiatowe – 75km,

•	drogi gminne -  81 km.

Drogi gminne są to zwykle drogi żwirowe, z których w  80 % nawierzchnia jezdni nie przekracza 4 m.  Gmina posiada ich ok. 69 km.

Stan techniczny dróg gminnych wymaga ciągłych prac w zakresie ich utrzymania, wykonywania remontów cząstkowych oraz w niektórych przypadkach gruntownej modernizacji.

Zanieczyszczenie powietrza przez środki transportu na terenie gminy ma charakter ograniczony do okolic dróg o znaczącym natężeniu ruchu. Jest to związane z tym, że źródło emisji zanieczyszczeń znajduje się na wysokości do metra od powierzchni ziemi, a także z unosem pyłu drogowego spowodowanym ruchem pojazdów. Uciążliwości związane z obniżeniem jakości powietrza atmosferycznego wokół szlaków komunikacyjnych mają inny charakter na terenie osłoniętym przez zabudowania, wzniesienia, zadrzewienia, a inny na otwartych przestrzeniach. Równocześnie zależą od stałych parametrów pogody dla danego obszaru, jak: kierunek wiatru, pułap chmur, częstotliwość opadów atmosferycznych. Transport drogowy należy do powierzchniowych źródeł emisji. W terenie zurbanizowanym, a szczególnie w okolicy skrzyżowań głównych dróg, natężenie ruchu jest największe i występuje kumulacja strumienia emisji oraz z reguły gorsze warunki jej rozpraszania, co często jest przyczyną powstawania lokalnych zagrożeń (długotrwała ekspozycja, smogi). Dużą rolę odgrywa tu przepustowość dróg i związana z tym płynność jazdy.

Rysunek 2. Układ drogowy w gminie Bulkowo

Źródło: targeo.pl

Jedyną firmą świadczącą usługi transportu publicznego na terenie gminy jest PKS w Płocku SA (Grupa Mobilis).

Na terenie gminy Bulkowo dowóz uczniów do szkół realizowany jest transportem zewnętrznym po trasie: Bulkowo – Blichowo – Nowe Łubki – Nowe Krubice.

Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy w najbliższym czasie nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu.

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Jest także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu PM10 oraz PM2,5 (zużycie opon, tarczy sprzęgła, hamulców, nawierzchni). Zanieczyszczenia gazowe 
i pyłowe sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej w pasie ok. 500 m od drogi, a zdecydowanie szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Transport drogowy w istotny sposób wpływa na przemieszczanie się zanieczyszczeń powodujących negatywne konsekwencje dla konstrukcji stalowych, fundamentów betonowych oraz elementów wykonanych z piaskowca i wapienia.

Na wielkość emisji wpływa przede wszystkim: liczba i wiek pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu oraz styl jazdy Wpływ na emisję zanieczyszczeń ma m.in. nieodpowiednia organizacja ruchu, której skutkiem są zatory, obniżenie prędkości i częste zatrzymywanie się i ruszanie. Ponadto, niedostatecznie wykorzystywany jest transport rowerowy a także transport zbiorowy.

### Infrastruktura komunalna

Sieć wodno-kanalizacyjna

Na terenie gminy Bulkowo istnieje sieć wodociągowa o długości 168,4 km. Z sieci korzysta 93,1 % ogółu liczby mieszkańców.

Na terenie gminy Bulkowo istnieje sieć kanalizacyjna o długości 9,8 km, z której korzysta 14,6 % ogółu liczby mieszkańców. Ścieki z gospodarstw rolnych w większości gromadzone są w zbiornikach.

W granicach gminy są zlokalizowane 3 oczyszczalnie komunalne typu biologicznego o przepustowości 241 m3/dobę.

Emisja gazów cieplarnianych z sektora związanego z gospodarką ściekami

Oczyszczalnie ścieków, zakwalifikowane do sektora związanego z gospodarką odpadami i ściekami, przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla(CO2),  metanu(CH4) i  podtlenku azotu(N2O). Ta  sama  masa  CH4 powoduje  25-krotnie większy efekt cieplarniany niż CO2(1  kg  wyemitowanego  CH4 ma taki sam potencjał jak 25 kg wyemitowanego CO2), natomiast  taka  sama  masa  N2O powoduje aż 298-krotnie większy efekt cieplarniany niż CO2.

Emisja CO2 z oczyszczalni ścieków może być oszacowana na  podstawie zapotrzebowania obiektu 
w energię. Metan jest przeważnie emitowany  z  sieci kanalizacyjnej oraz w wyniku procesów, których celem jest obróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych. Wielkość emisji CH4 z oczyszczalni ścieków szacowana jest na około 5% w stosunku do globalnej emisji tego gazu ze wszystkich źródeł (antropogenicznych  
i  naturalnych). Emisja N2O ze ścieków wynika z działalności mikroorganizmów w procesach nitryfikacji 
i denitryfikacji. Na podstawie dostępnych raportów oraz dotychczasowych badań, emisja podtlenku azotu ze ścieków oszacowana została na ok. 3% w stosunku do globalnej wielkości emisji tego gazu ze wszystkich źródeł. Emisje  z  biodegradacji  substancji  organicznych obecnych w ściekach stanowią ok. 0,18% całkowitej emisji ze źródeł antropogenicznych w każdym kraju.

Rysunek 3. Schemat emisji gazów dla ścieków bytowo-gospodarczych

Źródło: „EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” - CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, lipiec-wrzesień 2013, s. 253-264,

Podczas tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, CO2 jest produkowany 
w następstwie rozkładu materii organicznej oraz w wyniku wytwarzania energii elektrycznej. Tlenowe procesy oczyszczania wytwarzają ponad dwa razy większą ilość CO2 aniżeli procesy beztlenowe Ilość CO2 wytworzonego w wyniku produkcji energii elektrycznej znacznie przewyższa ilość CO2 powstałą w podczas samego procesu oczyszczania.

Metan jest produkowany podczas beztlenowych procesów oczyszczania ścieków oraz w komorach fermentacyjnych, w których osady ściekowe ulegają fermentacji beztlenowej. Wielkość jego emisji uzależniona jest przede wszystkim od zawartości w ściekach biodegradowalnej materii organicznej, temperatury i rodzaju zastosowanego systemu oczyszczania ścieków. Biogaz składa się zazwyczaj 
w 60% z CH4 i 40% z CO2. Gaz ten może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej, dzięki czemu nie następuje uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery. Podtlenek azotu (N2O), który może być emitowany w trakcie oczyszczania ścieków jest gazem o silnym potencjale cieplarnianym. Głównym źródłem emisji N2O z obiektów oczyszczalni ścieków są procesy związane 
z biologicznym usuwaniem azotu: nitryfikacja i denitryfikacja.

W bazie inwentaryzacji emisji (BEI) pod uwagę została wzięta emisja CO2 związana ze zużyciem energii eklektycznej na cele technologiczne.

Gospodarka odpadami

W 2014 r. z terenu Gminy Bulkowo odebrano 690.0 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  z czego:

- 86.3 Mg przekazano do Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Kobierniki 
42 09-130 Sikórz.

- 390.4 Mg przekazano do Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk.

- 213.3 Mg przekazano do Instalacji Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Zebra ul. Chemiczna 8, 
96-500 Sochaczew.

W każdej z tych instalacji odpady niesegregowane (zmieszane) zostały poddane procesowi RI2 .

Zmieszanych odpadów opakowaniowych kod 1501 06 odebrano 105*3 Mg, z czego 105.3 Mg przekazano do Sortowni ul. Pałacowa 18, 09-470 Bodzanów, gdzie zostały poddane procesowi R12.

Tabela 8. Masa i rodzaj odpadów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania

| Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne | Kod odebranych odpadów komunalnych | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Kobierniki 42 09-413 Sikórz | 20 03 01 | Nie segregowane odpady komunalne | 86,3 |
|  | 1701 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni* wymienione w 17 01 06 | 8,9 |
|  | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 4,8 |
| Składowisko Kobierniki 42 09-413 Sikórz | 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 23.2 |
| Instalacja Mechanicznie Przetwarzania Odpadów ZEBRA Recykling Chemiczna 8 96-500 Sochaczew | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 213,3 |
|  | 20 01 49 | Inne mewy mienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 50.4 |
|  | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 6.4 |
|  | 20 03 07 | Odpady wielogabarytowe | 2.5 |
|  | 1701 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 1701 06 | 2.4 |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz. betonowy i rozbiórek i remontów | 8.0 |
| Sortownia PW „PETROTEX“ SJ. Odział w Nowym Miszewie ul. Pałacowa 18. 09-470 Bodzanów | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 84.9 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | I05,3 |
|  | 1912 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 9.4 |
| Segregacja Ręczna i Belowanie odpadów RSC Recykling Service Center ul. Strażacka 6 09-530 Gąbin | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,2 |
| Instalacja Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 390.4 |
|  | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 4.0 |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 3.8 |
| Składowisko w Dalanówku 09-100 Płońsk | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 8.2 |
| Remondis Elektrorecykling Sp. z o. o. Zakład w Łodzi ul. Pryncypialna 132/134. 93-373 Łódź | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21.20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0.04 |
| Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami MB RECYCLING Sp. z o.o. ul. Czarnowska 56. 26-065 Piekoszów | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freon | 2.1 |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21.20 01 23 | 3.0 |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21.20 01 23. 20 01 35 | 7.0 |
| Stacja Uzdatniania Stłuczki Szklanej Rhemus Recykling Polska Sp / a 0. ul. Wawelska 107, 64-920 Piła | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 1.7 |
| Instalacja do Produkcji Paliwa Alternatywnego Amest Kamieńsk Sp. z 0.0. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk | 19 12 12 | Inne odpadów tym /mieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19'l 2 II | 4.5 |
| Ziemia Polska Sp. zo.o. Kompostownia Odpadów Zielonych w Bielicach gm. Sochaczew | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 | 16.5 |
| Instalacja do Produkcji Paliwa Alternatywnego „Susz- Masz" Jan Mirosław Szulecki Muchówek 31 87-605 Duchowo | 19 12 12 | Inne odpady(W tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 3,2 |
| Instalacja Mechanicznego Przetwarzania Odpadów ul. Chemiczna 8 96-500 Sochaczew | 19 12 12 | Inne odpady! w ty m zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 6.6 |
| Sortownia ZZO-EURO Sokółka Sp. z o. o. ul. Kolejowa 816100 Sokółka | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) / mechanicznej obróbki odpadów inne nil wy mienione w 19 12 11 | 21.0 |
| ZUK-USKOM Sp. z o.o. Zakład Odzysku i Biostabilizacji. Kosinki Bartosowe gm. Wiśniewo | 19 12 12 | Inne odpady) w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mcc łun licznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 II | 0,8 |
| Sortownia CPO Sp. z o.o. w Ossowicach 96 - 214 Cielądz | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) / mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 2.6 |
| Sorteco Sp. z o.o. ul Prostokątna 13 XI -601 Gdynia ( pośrednik ) | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) / mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 71,1 |
| CEMEX Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38 D, 02-252 Warszawa Cementownia Rudnik k; Częstochowy | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) / mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 44.7 |

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bulkowo za 2014 rok

Emisja z sektora gospodarki odpadami

Składowiska odpadów komunalnych są źródłem emisji metanu i dwutlenku węgla, a w mniejszym stopniu emisji – podtlenku azotu, tlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i amoniaku. Dodatkowo składowisko stanowi źródło emisji pyłów. Metan ze składowisk odpadów stanowi 3-4% rocznej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Wskaźnik efektu cieplarnianego metanu jest 21 razy większy niż dwutlenku węgla i pochłania promieniowanie podczerwone 60 razy bardziej niż CO2. Metan i dwutlenek węgla na składowiskach są produkowane w warunkach beztlenowych w czasie rozkładu frakcji organicznej zawartej w odpadach. Biogaz przemieszcza się wzdłuż powierzchni składowiska, przez warstwę powietrza nad składowiskiem, aż do atmosfery.

Emisja ze składowiska znajdującego się na terenie gminy Bulkowo została przedstawiona w rozdziale 6.2.7

Oświetlenie uliczne w gminie

Oświetlenie uliczne w Gminie, którego właścicielem jest Zakład Energetyczny,  znajduje się na słupach betonowych. Źródłem światła są lampy sodowe (882) i rtęciowe (1), świecące ze średnim czasem świecenia wynoszącym - ok. 4h.

Stan punktów świetlnych ocenia się jako dobry. Zgodnie z umową, ZE utrzymuje i konserwuje system oświetleniowy gminy z wymogiem sprawności wszystkich punktów.

Roczny koszt za zużycie energii elektrycznej wynosi: 316 958,93 zł (2014 rok); przy średniej cenie za kWh: 0,26 zł.  Roczny koszt eksploatacyjny oświetlenia od punktu świetlnego to 21.01 zł/mc.

### Infrastruktura energetyczna

Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy Bulkowo nie występuje zorganizowany, zcentralizowany system zaopatrzenia 
w ciepło. Gmina charakteryzuje się dość rozproszoną zabudową, niesprzyjającą rozwojowi sieci ciepłowniczej. W związku z tym ogrzewanie budynków odbywa się za pomocą indywidualnych kotłowni spalających najczęściej węgiel oraz  drewno. Na terenie gminy nie występuje sieć gazowa.

Tabela 6. Zestawienie budynków należących do  Gminy Bulkowo  wraz z charakterystyką źródła ciepła i zużycia energii

| Nazwa budynku | Lokalizacja | Rok budowy | Powierzchnia ogrzewana (m2) | Ogólny stan budynku | Termo-modernizacje | Źródło ciepła | Ilość zużywanego nośnika rocznie [Mg] w przyp. gazu i oleju [m3] | Rok produkcji kotła | Moc kotła [kW] | Źródło cwu jeśli inne niż co | Zużycie energii cieplnej łącznie [GJ] | Zużycie energii na cwu [GJ] jeśli inne źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowie - filia w Bichowie | Blichów | 1960 | 67,4 | zły | brak | energia elektryczna |  |  |  |  | 37,88 | 0,00 |
| Budynek Świetlicy OSP w Nadulkach | Nadulki 42 | 1975 | 224,4 | średni | brak | węgiel | 3 |  | 1 szt. 10 kW |  | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Gminy w Bukowie GOPS i GK | Bukowo, Szkolna 1 | 1974 | 669,3 | średni | brak | olej opałowy |  | wspólny kocioł z ZSO w Bulkowie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa we Włókach | Włóki 16 | 1988 | 291,07 | dobry | kompletna | węgiel | 15 | 2014 | 1 szt. 38 kW |  | 339,45 | 0,00 |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie | Bulkowo, ul. Szkolna 5/4 | 2006 | 174,22 | dobry | brak | olej opałowy | 8 | 2006 | 1 szt. 150 kW |  | 276,51 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nowych Krubicach | Nowe Krubice 8 | 1964 | 847,95 | dobry | częściowa | olej opałowy | 16 | 2008 | 1 szt. 160 kW |  | 630,61 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach oraz Filia Biblioteki | Nowe Łubki 7 | 1984 | 426,8 | dobry | częściowa | olej opałowy | 25 | 1998 | 1 szt. 320 kW |  | 864,09 | 0,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie | Bulkowo, ul. Szkolna 2 | 1960 | 2422,21 | dobry | częściowa | olej opałowy | 50 | 2007 | 230 kW i 180 kW |  | 1875,60 | 0,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie | Blichowo 61a | 1960 | 1375,34 | dobry | częściowa | olej opałowy | 22 | 2006 | 1 szt. 180 kW |  | 954,54 | 0,00 |
| Budynek Remizy OSP w Worowicach | Worowice 34 |  | 180 | zły | brak | węgiel | 5 |  | 1 szt. 10 kW |  | 0,00 | 0,00 |
| Budynek Gospodarczy w Bulkowie (Świetlica wiejska) | Bulkowo 25a |  | 150,44 | dobry | kompletna |  |  | brak ogrzewania |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Budynek Świetlicy OSP w Plichówku | Plichówko 12B | 1980 | 225,7 | dobry | kompletna |  |  | brak ogrzewania |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Budynek remizy OSP w Bulkowie | Bulkowo 26a | 1970 | 342 | zły | brak |  |  | brak ogrzewania |  | en.el. | 0,00 | 2,01 |
| Budynek Świetlicy w Rogowie | Rogowo 4A | 1984 | 180 | zły | brak |  |  | brak ogrzewania |  | en.el | 0,00 | 0,81 |
| Budynek Gospodarczo -Biurowy | Bulkowo |  | 94 | zły | brak |  |  | brak ogrzewania |  |  | 0,00 | 0,00 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

Elektroenergetyka

Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy Bulkowo jest Energa Operator S.A. Oddział w Płocku.

Zasilanie odbiorców w gminie, w układzie normalnym pracy sieci, odbywa się trzema liniami napowietrznymi SN (15 kV) wyprowadzonymi z GPZ Staroźreby (główny punkt zasilający, Stacja WN/SN). W przypadkach awaryjnych, poprzez zmianę podziału sieci, istnieje możliwość zmiany punktu zasilającego na inny, m.in.: GPZ Gulczewo, GPZ Wyszogród, GPZ Płońsk. Odbiorcy gminy zasilani z sieci niskiego napięcia podłączeni są do 99 stacji transfromatorwych SN/nN (15 kV / 0,4 kV). Ogólny stan techniczny urządzeń zasilających teren gminy Bulkowo jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace polegające na wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe, zmniejszające możliwość wystąpienia awarii.

Długość sieci energetycznej na terenie gminy Bulkowo:

- niskie napięcie – 164,2 km,

- średnie napięcie – 120,2 km,

- wysokie napięcie – 8,2 km.

Stan techniczny sieci, dystrybutor określił jako dobry w 90 %, w pozostałych jako średni.

W gminie zlokalizowanych jest 1 877 sztuk przyłączy o długości 39,4 km.

Sieć gazowa

Na terenie gminy Bulkowo brak jest infrastruktury technicznej umożliwiającej dostawę do odbiorców gazu ziemnego. Przez teren gminy nie przebiegają również przesyłowe sieci gazowe wysokiego ciśnienia i nie są zlokalizowane stacje redukcyjno-pomiarowe.

### Potencjał dla rozwoju OŹE

Na terenie gminy Bulkowo ze względu na brak odpowiednich warunków, nie funkcjonuje elektrownia wodna.

W Programie „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego”, gmina została wskazana jako obszar preferowany do rozwoju energetyki wiatrowej. W chwili obecnej na jej terenie nie funkcjonują farmy wiatrowe. Niemniej jednak, zgodnie z danymi Urzędu Gminy oraz Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, planowana jest farma wiatrowa, składająca się 
z 10 elektrowni wiatrowych o mocy 2MW każda. Inwestycja może w znaczącym stopniu zachęcić lokalnych mieszkańców do budowy własnych farm wiatrowych lub wydzierżawiania gruntów na ten cel inwestorom zewnętrznym.

Według przeprowadzonej inwentaryzacji, w gminie łącznie ok. 30 gospodarstwach domowych korzysta 
z kolektorów słonecznych.  Potencjał ukształtowania i nasłonecznienia gminy świadczy o możliwości rozwoju tego OŹE.

Nie zidentyfikowano podczas inwentaryzacji innych OŹE w gminie. Istnieje jednakże duże zainteresowanie rozwojem zarówno instalacji mikro dla potrzeb własnych jak i produkujących energię dla innych odbiorców.

## Rodzaje emisji

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Emisja to „wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne”. Emisję zanieczyszczeń do powietrza dzieli się ze względu na następujące kategorie:

- ze względu na sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

- emisja zorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem urządzeń technicznych – emitorów (np. emisja z kotłowni, z procesów technologicznych prowadzonych przy użyciu wentylacji mechanicznej),

- emisja niezorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza bez pośrednictwa emitorów (np. emisja z procesów prowadzonych na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach wyposażonych wyłącznie w wentylację grawitacyjną, emisja ze spalania paliw w silnikach spalinowych i inne)

- ze względu na źródło :

- źródła punktowe – wprowadzanie substancji ze źródeł energetycznych i technologicznych do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany;  w tym:

  - energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie przemysłowe i komunalne, spalarnie)

  - przemysłowe (np. rafinerie, koksownie, huty, odlewnie, spiekalnie, cementownie, zakłady przemysłu chemicznego, kopalnie)

  - stacje i bazy paliw (napełnianie zbiorników, dystrybucja)

  - lotniska (cykl start-lądowanie, transport na terenie lotniska)

  - porty morskie (ruch statków i holowników)

  - kolejowe stacje rozrządowe (praca lokomotyw spalinowych)

- źródła powierzchniowe – wprowadzanie substancji z instalacji związanych z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym oraz z instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia i nie musi być formalnie zgłaszana w stosownych urzędach, ale także emisja niezorganizowana z parkingów, wysypisk śmieci, wypalania traw, spalania liści, innych aktywności okołorolniczych, kopalni odkrywkowych, żwirowni, hałd, lotnisk; w tym:

- źródła liniowe – emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych i zużywanymi do tego celu paliwami - drogi i węzły komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu.

- ze względu na miejsce powstania:

- emisja z danego obszaru – emisja powstała na obszarze analizowanym.

- emisja napływowa – emisja pojawiająca się na obszarze badanym a powstała poza jego granicami.

## Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w 2014 roku wykonana została wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Klasyfikując strefy według kryterium ochrony zdrowia uwzględniono cały obszar województwa 
(4 strefy). Gmina Bulkowo znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa mazowiecka. Na terenie gminy Bulkowo odnotowano przekroczenia Ozonu. Występują również wysokie stężenia benzo(a)pirenu jednak nie przekraczają norm.

Tabela 7. Województwo mazowieckie – podział na strefy

| Lp. | Nazwa strefy | Kod strefy | Powierzchnia strefy w km2 | Liczba mieszkańców strefy w tys. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aglomeracja warszawska | PL1401 | 517 | 1724,4 |
| 2 | miasto Radom | PL1403 | 112 | 218,5 |
| 3 | miasto Płock | PL1402 | 88 | 122,8 |
| 4 | strefa mazowiecka | PL1404 | 34841 | 3251,2 |

Źródło: WIOŚ Warszawa

Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów imisyjnych dla poszczególnych zanieczyszczeń jest analizą wielkości stężeń za 2014 r. Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 4 strefach województwa (aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka) dla:

- dwutlenku siarki - SO2,

- dwutlenku azotu - NO2,

- tlenku węgla - CO,

- benzenu - C6H6,

- pyłu zawieszonego PM10,

- pyłu zawieszonego PM2,5,

- ołowiu w pyle - Pb(PM10),

- arsenu w pyle - As(PM10),

- kadmu w pyle - Cd(PM10),

- niklu w pyle - Ni(PM10),

- benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10),

- ozonu - O3.

Przekroczenie poziomów oceniane było na podstawie wielkości stężeń zanieczyszczeń z okresu roku 2014. Poziom dopuszczalny, docelowy, celu długoterminowego uznawane były za przekroczone, jeżeli chociaż 
w jednym punkcie strefy wystąpiło niedotrzymanie ww. norm lub wskazywało na to modelowanie matematyczne. W rocznej ocenie jakości powietrza strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia normy) zaliczono do klasy C, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza (POP) lub do klas C2 i D2, dla których nie ma obowiązków wykonywania POP. Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C lub, dla PM2,5, klasa C lub B) nie oznacza zatem, że jakość powietrza na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły 
o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń - włączając opracowanie POP, o ile program taki nie został opracowany dla danego zanieczyszczenia i obszaru.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref:

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
i poziomów docelowych,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5),

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:

- klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.

3. Dla substancji, dla których określone są poziomy docelowe:

- klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego,

- klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy.

Tabela 8. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia

| L.P | Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | PM10 | PM2,51) | PM2,52) | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | O32) | O33) |
| 1 | aglomeracja warszawska | PL1401 | A | C | A | A | C | C | C2 | A | A | A | A | C | A | D2 |
| 2 | miasto Radom | PL1403 | A | A | A | A | C | C | C2 | A | A | A | A | C | A | D2 |
| 3 | miasto Płock | PL1402 | A | A | A | A | C | C | C2 | A | A | A | A | C | A | D2 |
| 4 | strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | A | A | C | C | C2 | A | A | A | A | C | A | D2 |

Źródło: WIOŚ Warszawa

STREFY WYMAGAJĄCE PODJĘCIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza, wykonanej na podstawie danych za 2014 r. zostały określone strefy w województwie mazowieckim, w których należy podjąć określone działania w celu przywrócenia na danym obszarze obowiązujących standardów jakości powietrza.

Tabela nr 9 zawiera listę stref, dla których wykonano POP, ale odpowiednie normy nadal są przekraczane. 
W przypadku tych stref, zarząd województwa obowiązany jest do aktualizacji programu po okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne dla wrażliwych grup ludności.

Tabela 9. Lista stref zaliczonych do klasy C, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych) w strefach na podstawie oceny za 2014 rok

| Nazwa strefy | Kod strefy | liczba mieszkańców strefy [tys.] |  | Obszary przekroczeń (ochrona zdrowia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | powierzchnia strefy [km2] |  | B(a)P(rok) (procent w strefie) | NO2(rok) (procent w strefie) | PM10(24h) (procent w strefie) | PM10(rok) (procent w strefie) | PM2,5(rok) (procent w strefie) |
| strefa mazowiecka | PL1404 | 3251,2 | liczba mieszkańców obszaru przekroczeń [tys.] | 1442,6 | - | 546,6 | 24,1 | 242,4 |
|  |  |  |  | (44) |  | (17) | (1) | (7) |
|  |  | 34841 | powierzchnia obszaru przekroczeń [km2] | 1494 | - | 202 | 7 | 72 |
|  |  |  |  | (4) |  | (1) | (poniżej 1) | (poniżej 1) |

Źródło: WIOŚ Warszawa

Tabela nr 10  zawiera listę stref, w których doszło do przekroczenia poziomu docelowego (PM2,5) lub poziomu celu długoterminowego (O3 i AOT40), dla których nie ma konieczności wykonywania POP, ale należy dążyć do obniżenia stężeń ocenionych substancji. Tabela określa sumę powierzchni i liczbę mieszkańców obszarów przekroczeń.

Tabela 10. Lista stref zaliczonych do klasy C2 lub D2, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych) w strefach na podstawie oceny za 2014 rok

| Nazwa strefy | Kod strefy | liczba mieszkańców strefy [tys.] |  | Obszary przekroczeń (ochrona zdrowia) | Obszary przekroczeń (ochrona roślin) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | powierzchnia strefy [km2] |  | PM2,5(rok) | O3(8h) | AOT40 |
| strefa mazowiecka | PL1404 | 3251,2 | liczba mieszkańców obszaru przekroczeń [tys.] | 289,5 | 3251,2 | nie dotyczy |
|  |  |  |  | (9) | (100) |  |
|  |  | 34841 | powierzchnia obszaru przekroczeń [km2] | 90 | 34841 | 34841 |
|  |  |  |  | (poniżej 1) | (100) | (100) |

Źródło: WIOŚ Warszawa

Załącznik nr 2 do Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim w 2014 roku – wskazuje obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego dla poszczególnych gmin.

Na terenie gminy Bulkowo odnotowano przekroczenia stężeń Ozonu.

Tabela 11. Zestawienie obszarów przekroczeń normatywnych stężeń  zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych  i docelowych) w strefach,  dla których nie istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza (POP)

| nr obszaru na mapie | Kryterium | Nazwa gminy | Teryt gminy | Nazwa strefy | Powierzchnia obszaru km2 | Szacowana liczba ludności | Przekr. potw. pom. | Wyk. model. reg. | Wyk. model. kraj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3_dlugot_sm_1 | O3(długoterm) | Bulkowo | 1419042 | strefa mazowiecka | 1,160 | 5857 | tak | nie | tak |

Źródło: WIOŚ Warszawa

Obszary przekroczeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w formie map zawierają poniższe rysunki.

Rysunek 4. Rozkład stężeń  PM10 – 24h [µg/m³].

Źródło: WIOŚ Warszawa

Rysunek 5. Rozkład stężeń  PM 10 – rok [µg/m³]

Źródło: WIOŚ Warszawa

Rysunek 6. Stężenie średnioroczne pyłu PM 2.5 [µg/m³]

Źródło: WIOŚ Warszawa

Rysunek 7. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) [µg/m³]

Źródło: WIOŚ Warszawa

Rysunek 8. Liczba dni z przekroczeniem Ozonu

Źródło: WIOŚ Warszawa

Rysunek 9. Rozkład stężeń NO2 – rok  [µg/m³]

Źródło: WIOŚ Warszawa

Program ochrony powietrza

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują następujące programy ochrony powietrza:

- Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu  UCHWAŁA Nr 184/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r.

- Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu UCHWAŁA Nr 164/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 października 2013 r.

Zadania wynikające z realizacji Programów Ochrony Powietrza znajdują się w rozdziale 4.2.4.

### Charakterystyka niskiej emisji  i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji

„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych 
i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

#### Pył PM10 i pył PM2,5

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

PM10 - pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły 
o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Nawet krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego 
i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

Pyły PM 10 i PM 2,5 mogą wywoływać np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Zgodnie z informacjami wynikającymi z analizy kobiet w Krakowie, które w okresie ciąży były eksponowane na PM2.5 powyżej 35 µg/m³ rodziły one dzieci z istotnie niższą masą urodzeniową (średnio o 128 g), mniejszym obwodem główki (średnio o 0,3 cm) i mniejszą długością ciała (średnio o 0,9 cm). Zaobserwowano, że u dzieci o niższej masie urodzeniowej częściej występował tzw. świszczący oddech 
w późniejszym okresach życia, co zwykle poprzedza występowanie objawów astmatycznych.

Badania wykonane u pięcioletnich dzieci, które były narażone na wyższe stężenia pyłu w okresie prenatalnym, wykazały wyraźnie niższą całkowitą objętość wydechową płuc o około 100 ml. Może to świadczyć o gorszym wykształceniu płuc u dzieci eksponowanych na wyższe stężenia pyłu w okresie życia płodowego. Okazało się, że nawet stosunkowo niskie stężenia PM2,5 powyżej 20 µg/m³ zwiększały podatność tych dzieci na nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.

#### Benzo(a)piren

Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA.

Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może powodować raka,  dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

#### Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem 
z powietrza. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych, takich jak grypa. Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego u dzieci.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu był badany w zakresie uciążliwości ruchu komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw w silnikach pojazdów przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych takich jak przewlekłe choroby układu oddechowego, astma oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiększony wskaźnik śmiertelności. Kilkuminutowe do godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w których NO2 występuje w stężeniach 50-100 ppm (94÷188 mg/m3), powoduje zapalenie płuc, natomiast stężenie do 150-200 ppm (282÷376 mg/m3) wywołuje zapalenie oskrzeli i bardzo złe samopoczucie, a przy stężeniu powyżej 500 ppm (940 mg/m3) w przeciągu 2-10 dni następuje śmierć. Wieloletnie badania prowadzone w Niemczech udowodniły, że ryzyko zachorowania na obturacyjne zapalenie płuc było 1,79 razy większe wśród kobiet zamieszkałych w odległości mniejszej niż 100m od ruchliwych traktów komunikacyjnych. Autorzy badań włoskich stwierdzili, że liczba chorych przyjętych w trybie pilnym do szpitala jest istotnie związana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku węgla w tym dniu (wzrost stężenia CO – o 4,3% więcej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu astmy oskrzelowej).

#### Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest w warunkach normalnych bezbarwnym gazem o duszącym zapachu i kwaśnym smaku. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie SO2 może wystąpić przewlekłe zapalenie górnych 
i dolnych dróg oddechowych oraz zapalenia spojówek. Jego nadmiar zostaje wydalony z organizmu. Dwutlenek siarki (SO2) jest absorbowany przez górne odcinki dróg oddechowych, a z nich dostaje się do krwioobiegu. Wysokie stężenie SO2 w powietrzu (spalanie paliw) może być przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli, zaostrzenia chorób układu krążenia, zmniejszonej odporności płuc na infekcje. Bywa zwykle istotnym składnikiem smogu oraz czynnikiem wpływającym na powstawanie pyłu wtórnego.

## Identyfikacja obszarów problemowych

W ramach diagnozy stanu obecnego zidentyfikowano następujące obszary problemowe:

W sektorze gminnym:

- budynki użyteczności publicznej, w szczególności: oświaty, administracji, kultury, zdrowia, sportu, opieki społecznej (w zakresie użytkowania nośników energetycznych, zagospodarowania odpadów),

- wysoka energochłonność budynków użyteczności publicznej – braki w termomodernizacji

- wysokie nakłady budżetów JST na eksploatację budynków (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, energia elektryczna) ze względu na przestarzałe systemy wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii,

- niski procent wykorzystania źródeł energii odnawialnej w budynkach,

- budynki mieszkalne komunalne / mieszkania komunalne (w zakresie użytkowania nośników energetycznych, zagospodarowania odpadów) ,

- budynki nie posiadają wykonanej termomodernizacji,

- wysoka energochłonność budynków,

- brak jednorodnego źródła ciepła w budynkach - poszczególne mieszkania posiadają osobne źródła ciepła, przeważnie piece kaflowe na węgiel lub drewno,

- brak środków na termomodernizacje budynków,

- niewielkie wykorzystanie zasobów energii odnawialnej,

- transport publiczny (w zakresie użytkowania paliw i energii elektrycznej, zagospodarowania odpadów),

- mała liczba połączeń powoduje coraz niższe zainteresowanie korzystaniem ze środków komunikacji publicznej – komunikacja autobusowa.  Z kolei zwiększenie liczby połączeń jest nierentowne 
z powodu bardzo wysokiego wskaźnika ilości pojazdów na 1000 mieszkańców. Ta sytuacja powoduje zanikanie transportu publicznego na terenach małych gmin miejskich i wiejskich

- samorządy lokalne nie posiadają środków na organizację transportu publicznego na terenie małych gmin wiejskich,

- oświetlenie uliczne (zużycie energii elektrycznej i zagospodarowanie odpadów),

- wysoka energochłonność infrastruktury oświetleniowej,

- jst nie są właścicielem infrastruktury oświetleniowej co powoduje, że:

  - zakłady energetyczne nie są zainteresowane ograniczeniem zużycia energii w tym sektorze – sprzedają również energię elektryczną,

  - występują wysokie koszty utrzymania i remontów spowodowane przestarzałą infrastrukturą,

  - trudności w aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe na wymianę oświetlenia – beneficjent musi być właścicielem infrastruktury.

- obiekty gospodarki komunalnej, a w szczególności: zakłady uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady i punkty gospodarowania odpadami, sieć ciepłownicza (w zakresie użytkowania nośników energetycznych, zagospodarowania odpadów),

- w przypadku obiektów i urządzeń gospodarki komunalnej główny nacisk jest kładziony na efekt ekologiczny związany z gospodarką wodno-ściekową lub gospodarką odpadami – energochłonność urządzeń i budynków oraz koszty z tym związane nie są priorytetem,

- pojazdy transportu związanego z gospodarką komunalną: Urzędu Gminy, Miejskie/Gminne Jednostki Organizacyjne, spółki gminne (użytkowanie paliw i energii elektrycznej, zagospodarowanie odpadów)

- brak środków na nowoczesne pojazdy związane z gospodarką komunalną,

- przestarzałe pojazdy – przeważnie z silnikami diesla, nie spełniają norm emisji,

- brak zewnętrznych programów finansujących środki transportu w sektorze komunalnym nie związane z transportem publicznym,

- komunalne rozproszone źródła produkcji ciepła i energii elektrycznej,

- wysoki koszt wytworzenia energii cieplnej – np.: piece na olej opałowy ,

- brak alternatywy z powodu braku sieci gazowniczej na terenie gminy.

W sektorze poza gminnym obejmującym:

- budynki użyteczności publicznej, w szczególności: oświaty, administracji, kultury, zdrowia, sportu, opieki społecznej (w zakresie użytkowania nośników energetycznych, zagospodarowania odpadów),

- wysoka energochłonność budynków użyteczności publicznej,

- nie wszystkie budynki mają wykonaną termomodernizację,

- niski procent wykorzystania źródeł energii odnawialnej w budynkach,

- transport pozostały (użytkowanie paliw i energii elektrycznej, zagospodarowanie odpadów)

- zła jakość nawierzchni części dróg powoduje wtórną emisję zanieczyszczeń oraz zwiększone spalanie paliw z powodu niskiej średniej prędkości pojazdów,

- niska ilość połączeń transportu publicznego oraz wysoki odsetek ilości pojazdów na 1000 mieszkańców,

- obiekty mieszkaniowe (w zakresie użytkowania nośników energetycznych, zagospodarowania odpadów),

- spalanie odpadów komunalnych w piecach c.o.

- przewaga węgla i drewna jako głównego paliwa,

- brak wykonanej termomodernizacji,

- brak alternatywy z powodu braku sieci gazowej na terenie gminy,

- niewielkie wykorzystanie zasobów energii odnawialnej,

- niska świadomość społeczna i wiedza na temat zagadnień związanych z niską emisją,

- zubożenie  oraz starzenie się społeczeństwa,

- niewykorzystany potencjał zainteresowania montażem nowoczesnych źródeł ciepła,

- obiekty handlowe i usługowe (w zakresie użytkowania nośników energetycznych, zagospodarowania odpadów),

- brak zainteresowania działaniami zmniejszającymi niską emisję,

- przewaga niskosprawnych pieców c.o. do ogrzewania obiektów,

- niskie zainteresowanie zewnętrznymi środkami finansowymi z powodu dużej ilości procedur i dużej złożoności wniosków o dofinansowanie,

- brak audytów energetycznych budynków i urządzeń,

- nacisk na minimalizację obciążeń finansowych związanych z ogrzewaniem, kosztem zanieczyszczenia środowiska,

- obiekty przemysłowe (w zakresie użytkowania nośników energetycznych, zagospodarowania odpadów),

- brak zainteresowania działaniami zmniejszającymi niską emisję,

- przewaga niskosprawnych pieców c.o. do ogrzewania obiektów,

- niskie zainteresowanie zewnętrznymi środkami finansowymi z powodu dużej ilości procedur i dużej złożoności wniosków o dofinansowanie,

- brak audytów energetycznych budynków i urządzeń,

- nacisk na minimalizację obciążeń finansowych związanych z ogrzewaniem, kosztem zanieczyszczenia środowiska,

PROBLEM GŁÓWNY GMINY BULKOWO

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisją lokalną  tj. generowaną przez budynki znajdujące się na terenie gminy oraz transport.

Zanieczyszczenie to przeszkadza w rozwoju gminy a także negatywnie wpływa na ocenę jakości życia mieszkańców.

Problem szczegółowy 1

Niska emisja generowana przez obiekty i infrastrukturę komunalną.

Koszty ponoszone przez gminę związane z nadmiernym zużyciem energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej na zaspokojenie potrzeb związanych z oświetleniem i ogrzaniem obiektów.

Problem szczegółowy 2

Niska emisja generowana przez transport.

Problem szczegółowy 3

Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe.

Niski poziom wykorzystania OŹE w gospodarstwach domowych.

Problem szczegółowy 4

Niewykorzystany potencjał zainteresowania realizacją zmian w gospodarstwach domowych.

Problem szczegółowy 5

Niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w Gminie.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie

#### Wprowadzenie – proces przygotowania PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  jest szczególnym dokumentem. Jego unikalność zawiera się w fakcie łączenia w sobie wielu elementów życia społeczno-gospodarczego gminy. Dotyka kwestii osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Wiąże się ze wzrostem świadomości, a często też z koniecznością poniesienia nakładów finansowych.

Nie bez znaczenia jest więc właściwe ukształtowanie procesu jego tworzenia i późniejszej realizacji uwzględniające wszelkie zasady udziału społecznego i poszukiwania zgodny na etapie tworzenia 
i konsekwencji na etapie realizacji.

Ostateczny dokument musi być oceniany nie jako dokument zewnętrzy, ale narzędzie i kierunek pracy. Należy ustalić jasną strukturę organizacyjną wdrażania.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac nad opracowaniem PGN jest formalnym zobowiązaniem władz gminy do aktywnego uczestnictwa i odpowiedzialności za etap jego opracowania i późniejszego wdrażania. Jest to odpowiedzialność polityczna.

Realizacja PGN opiera się na dwóch  płaszczyznach : przygotowanie i wdrażanie.

Rysunek 10. Przygotowanie PGN

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 11. Wdrażanie PGN

Dane: opracowanie własne

Prace nad PGN w gminie Bulkowo trwały w okresie: marzec – czerwiec 2015.

Współpraca była prowadzona na linii:

Związek Gmin Regionu Płockiego - Urząd Gminy (koordynator wykonawczy) - eksperci ECOVIDI.

Rysunek 12. Schemat procesu przygotowania PGN dla gminy Bulkowo

Dane: opracowanie własne

#### Założenia dla systemu wdrażania

Jak wspomniano powyżej przygotowanie i realizacja PGN są formalnym zobowiązaniem władz gminy. To one odpowiadają za efekty i uporządkowanie wdrażania poszczególnych działań. To one również, zgodnie 
z procedurą przewidzianą przepisami prawa, będą decydowały o jego aktualizacji.

Jednostka koordynująca i monitorująca realizację PGN będzie znajdowała się w strukturze Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych do tej pory posiadającego w swoich kompetencjach obszar ochrony środowiska.

Zgodnie z dobrymi praktykami realizacji SEAP (jako wzorcowego dokumentu przyjętego dla tego opracowania) niezwykle ważne jest powołanie w strukturach urzędu stanowiska pracy  (lub przypisanie do zakresu czynności istniejącego stanowiska pracy zadań): koordynatora wykonawczego  Planu.

Ważne jest aby osoba sprawująca te funkcje (koordynator wykonawczy) miała możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje w urzędzie by dopilnować, aby cele i kierunki PGN były uwzględnione w:  zapisach prawa lokalnego, dokumentach strategicznych i planistycznych, wewnętrznych instrukcjach  
i regulacjach.

Sugerowany zakres kompetencji i zadań koordynatora wykonawczego Planu:

- koordynacja wdrażania PGN i podobnych Planów w gminie,

- przygotowanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych działaniach kierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

- identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w zakresie tej tematyki,

- inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych Planach i projektach z zakresu ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów,

- przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy,

- doradztwo energetyczne w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,

- prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i OŹE.

Funkcje koordynatora wykonawczego będzie pełnił sekretarz Gminy równocześnie osoba nadzorująca prace Referatu Planowania, Rozwoju  i Spraw Administracyjnych.

Powołanie koordynatora wykonawczego nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia wdrażania PGN. Decyzje o takim stanowisku mogą zostać  podjęte przez Władze Gminy w dowolnym momencie i będą zależne od ilości zadań oraz dostępnych środków.

#### Proponowany system wdrażania PGN

Rysunek 13. Zarządzanie strategiczne – długofalowe

Dane: opracowanie własne

Rysunek 14. Zarządzanie operacyjne – praca bieżąca

Dane: opracowanie własne

Zasoby ludzkie

Do realizacji PGN przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu w Urzędzie Gminy oraz jednostek gminnych. Jednostką  bezpośrednio  koordynującą jak wspomniano powyżej, będzie Referat Planowania, Rozwoju  i Spraw Administracyjnych.

Do podstawowych kompetencji i zadań referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie m.in.:

a) planowania przestrzennego,

b) inwestycji gminnych,

c) strategii i planów gminnych,

d) zamówień publicznych,

e) kształtowania i ochrony środowiska.

Zaangażowane strony

Niezwykle ważne jest aby decyzje podejmowane były z pełnym udziałem interesariuszy. Dlatego celowym wydaje się aby uzupełnieniem struktury wdrażania strategicznego PGN było uruchomienie Zespołu  interesariuszy,  powołanego zgodnie ze ścieżką podejmowania decyzji w Urzędzie Gminy,  w skład którego wejdą zarówno osoby zaangażowane w realizację PGN jak i osoby zainteresowane wynikami jego realizacji czy też te, których działania PGN będą ograniczać. Głównym celem działania takiego zespołu powinno być opiniowanie i doradzanie władzom gminy w realizacji PGN i planowaniu szczegółowych działań wykonawczych. (Patrz Schemat - Zarządzanie strategiczne). Możliwe jest również przypisanie zadań do istniejącej już struktury.

Opis interesariuszy PGN

Dwie główne grupy interesariuszy to: interesariusze zewnętrzni oraz interesariusze wewnętrzni.

Interesariusze zewnętrzni PGN dla gminy Bulkowo:

- sołtysi,

- mieszkańcy gminy,

- firmy działające na terenie gminy,

- organizacje i instytucje niezależne od gminy a zlokalizowane na jej terenie,

- opcjonalnie przedstawiciele podmiotów administracyjnych, dla których obszar gminy jest elementem Planów i planów strategicznych (np.: przedstawiciel powiatu płockiego, przedstawiciel województwa mazowieckiego, przedstawiciel  Związku Gmin Regionu Płockiego),

Interesariusze wewnętrzni, wśród których można wymienić:

- członków Rady Gminy,

- pracowników Urzędu Gminy,

- pracowników jednostek gminnych.

W każdej z tych grup mogą pojawić się zarówno osoby pozytywnie nastawione jak i oponenci. Ich udział 
w pracach nad dokumentem jest jednak niezbędny.

Komunikacja z interesariuszami powinna się opierać na następujących formach:

- spotkania zespołu interesariuszy,

- strona internetowa Urzędu,

- informacje podawane na posiedzeniach Rady, spotkaniach z sołtysami i mieszkańcami,

- materiały prasowe,

- spotkania tematyczne informacyjne,

- dyżury pracowników,

- ankiety satysfakcji.

### Budżet

Budżet Planu  to ponad 4 600 000 zł wydatkowanych na ograniczenie niskiej emisji 
w latach 2015-2020

Przewiduje się że pozyskanie środków na realizację działań z POIiŚ oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW, a także RPO Województwa Mazowieckiego.

Budżet zakłada także udział środków własnych gminy oraz inwestorów zewnętrznych współfinansujących inwestycje i przedsięwzięcia.

### Źródła finansowania

Warunkiem sprawnej realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaplanowanie środków finansowych niezbędnych na jego realizację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wdrażania PGN ponieważ zakłada on działania odnoszące się bądź realizowane przy współpracy z mieszkańcami.

Podstawowe źródła finansowania PGN:

- środki własne gminy,

- środki wnioskodawcy,

- środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich,

- środki komercyjne.

Należy pamiętać, iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno objęte warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią.

Przewiduje się poza środkami gminy Bulkowo, następujący pakiet możliwych źródeł finansowania działań zapisanych w PGN:

Pakiet krajowy:

- budżet państwa,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Plany operacyjne krajowe (finansowane z EFRR i EFS).

Pakiet regionalny:

- budżet województwa,

- budżet powiatu płockiego

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pakiet alternatywny:

- mechanizm ESCO,

- kredyty preferencyjne,

- kredyty komercyjne,

- własne środki inwestorów.

Najważniejsze narzędzia finansowania PGN przedstawiono w załączniku nr 3 do dokumentu.

Środki finansowe na monitoring i ocenę.

Proponuje się następujące źródła finansowania monitoringu i oceny PGN:

- WFOŚiGW,

- NFOŚiGW ,

- Środki własne gminy.

Wiele działań w zakresie monitoringu będzie związanych z wykonywaniem bieżących zadań pracowników gminy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gmina będzie w tym procesie potrzebowała zewnętrznego wsparcia finansowego i organizacyjnego w obszarze m.in.: inwentaryzacji terenowej oraz przygotowania aktualizacji Planu.

- Bilans energetyczny – rok bazowy 2014

Dla opracowania bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń należy określić strukturę zużycia nośników energii 
w gminie. Zużycie nośników energii obliczono natomiast na podstawie bilansu energetycznego gminy.  Dla oszacowania ilości energii posłużono się różnymi metodami: wskaźnikową, statystyczną oraz ankietyzacją 
z natury.  Dla każdego wyznaczonego sektora bilansowego opisano zastosowaną metodę lub metody opracowania bilansu oraz wyliczono ilość zużycia paliw oraz ich strukturę.

Rokiem bazowym dla opracowania Planu wybrano rok 2014. Jest to rok poprzedzający przeprowadzenie inwentaryzacji – najbliższy pełen rok obejmujący sezon grzewczy. Rok ten jest rokiem najbardziej miarodajnym jeśli chodzi o stworzenie bilansu energetycznego gminy i określenie struktury zużycia poszczególnych nośników energii. Wg metodyki wykorzystanej w dokumencie (i która jest również zalecana przez poradnik SEAP) do obliczenia ilości emisji zanieczyszczeń podstawową rzeczą jest właśnie obliczenie zapotrzebowania na ciepło, a następnie określenie ilości GJ pochodzących z poszczególnych nośników energii w poszczególnych sektorach. Pozyskanie szczegółowych danych służących do wykonania ww. obliczeń jest trudne nawet dla roku bieżącego – szczególnie w przypadku mieszkańców (sektor mieszkaniowy – gospodarstwa domowe). Im rok bazowy będzie bardziej oddalony pozyskanie danych będzie trudniejsze, a czasem wręcz niemożliwe. W takim przypadku pozostałoby jedynie oszacowanie ilości GJ energii i ilości paliw wg wskaźników. Analogiczna sytuacja ma miejsce podczas obliczeń zużycia energii 
i paliw dla sektora budynków gminnych (przeankietowanie wszystkich budynków gminnych) oraz pozostałych sektorów. Podsumowując, wybrany rok jest rokiem najbardziej  wiarygodnym, a wszelkie obliczenia są najbardziej zbliżone faktycznemu stanowi zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w gminie.

Do obliczeń energetycznych (przeliczenie ilości masowych i objętościowych wykorzystywanych na terenie gminy paliw na wartości zużycia energii) skorzystano z wartości opałowych poszczególnych paliw podanych w KOBIZE 2014, a w przypadku gazu ziemnego skorzystano z danych PGNiG (współczynnik konwersji [GJ/m3]).

## Sektory bilansowe w gminie

Na podstawie podręcznika SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” – rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom samorządów terytorialnych do sporządzania dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej 
i ograniczania emisji zanieczyszczeń wydzielono w gminie sektory bilansowe ze względu na odmienną specyfikę i różne współczynniki energochłonności i są to:

- sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

- sektor budownictwa komunalnego – jednostki gminne,

- sektor działalności gospodarczej,

- sektor oświetlenia ulicznego,

- sektor transportu publicznego i prywatnego.

Zużycie energii/nośników energii z procesów produkcyjnych z nielicznych nadesłanych zwrotnie ankiet zostanie uwzględniona w rozdziale dotyczącym obliczeń emisji.

Bilans energetyczny dla sektorów 1-3  będzie uwzględniał potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń (baza danych) gmina zostanie podzielona na identyczne sektory.

## Założenia ogólne (sektory 1-3)

### Definicje

Wskaźnikowy bilans energetyczny gminy opracowano w oparciu o dane uzyskane podczas ankietyzacji terenowej oraz dane od następujących przedsiębiorstw i instytucji:

- Urząd Gminy Bulkowo,

- Energa Operator S.A. ,

- Jednostki organizacyjne gminy Bulkowo.

Stworzenie bilansu energetycznego gminy polega na określeniu zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele  Do obliczeń zapotrzebowania i zużycia energii w gminie zostały wykorzystane wskaźniki określonew Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologiiobliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Są to:

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok).  Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii.

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku.

Energia pierwotna

Pojęcie energii pierwotnej dotyczy energii zawartej w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji. Pojęcie istotne z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii i ekologii.

Energia końcowa

Energia końcowa – energia dostarczana do budynku dla systemów technicznych. Pojęcie istotne z punktu widzenia użytkownika budynku ponoszącego konkretne koszty związane z potrzebami energetycznymi 
w fazie eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Energia użytkowa

a) w przypadku ogrzewania budynku -  energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energia przenoszona z budynku do jego otoczenia ze ściekami.

Pojęcie istotne z punktu widzenia projektanta (architekta, konstruktora), charakteryzujące między innymi jakość ochrony cieplnej pomieszczeń, czyli izolacyjność termiczną oraz szczelność całej obudowy zewnętrznej.

Sezonowe zapotrzebowanie i zużycie energii dla gminy Bulkowo wyliczono wskaźnikowo. Wynikowa ilość energii jest energią pierwotną wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystanym do obliczeń jest EP H+W - cząstkowa maksymalna wartość zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (tzw. współczynnik energochłonności).

Według zmieniających się na przestrzeni lat norm budowlanych, poszczególny typ budownictwa podyktowany okresem jego powstania charakteryzuje się innym, orientacyjnym wskaźnikiem energochłonności.

Wskaźniki wykorzystane do obliczeń zostały dobrane według obowiązujących w poszczególnych okresach normach i przepisach prawnych oraz na podstawie obowiązującego obecnie Rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

### Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię

Obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynków dla budownictwa w gminie przeprowadzano w oparciu o wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii na ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Użytkowane aktualnie na terenie gminy Bulkowo budynki powstawały 
w różnym okresie czasu, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w okresie ich budowy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników sezonowego zużycia energii na ogrzewanie w zależności od wieku budynków.

Tabela 12. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat)

| Budynki budowane w okresie | Obowiązująca norma | Orientacyjne sezonowe zużycie energii na ogrzewanie kWh/(m2rok) |
| --- | --- | --- |
| Do 1966 | Brak uregulowań | 270-350 |
| 1967-1985 | BN-64/B-03404 BN-74/B-03404 | 240-280 |
| 1986-1992 | PN-82/B-02020 | 160-200 |
| 1993 - 1996 | PN-91/B-02020 | 120-160 |
| 1997-2014 | Zarządzenia MGPiM dot. wskaźnika „Eo” | 90-120 |

Źródło: Obowiązujące normy prawne lub przepisy

Tabela 13. Obowiązujące od stycznia 2014 wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami)

| Rodzaj budynku | Od 1 stycznia 2014 | Od 1 stycznia 2017 | Od 1 stycznia 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek mieszkaniowy: jednorodzinny wielorodzinny | 120 105 | 95 85 | 70 65 |
| Budynek zamieszkania zbiorowego | 95 | 85 | 75 |
| Budynek użyteczności publicznej: opieki zdrowotnej. pozostałe | 390 65 | 290 60 | 195 45 |
| Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | 110 | 90 | 70 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kolejnym etapem przeprowadzania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania dla gminy jest  wyznaczenie powierzchni zasobów mieszkaniowych i pozostałych zasobów budownictwa w gminie. Posłużą temu dane uzyskane z Urzędu Gminy oraz GUS-u przedstawiające dokładne zestawienie powierzchni użytkowej budownictwa na terenie gminy.

Tabela 14.  Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów  budownictwa w gminie Bulkowo

| Rodzaj budownictwa | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- |
| Mieszkalnictwo jednorodzinne | 147 768 |
| Sektor budownictwa komunalnego (jednostki gminne) | 7 671 |
| Sektor budownictwa produkcyjno-usługowego i handlowego | 8 163 |
| Razem: | 163 601,83 |

Źródło: Urząd Gminy Bulkowo, GUS, jednostki gminne 2015 r.

## Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

### Bilans energetyczny metodą wskaźnikową

Gmina Bulkowo jest gminą o charakterze wiejskim.  Zabudowę mieszkaniową stanowią rozproszone, 
o mniejszym lub większym zagęszczeniu budynki jednorodzinne, rzadko tzw. bliźniaki lub szeregowce.

Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji. W zależności od stopnia kompleksowości przeprowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych wyznaczono współczynniki energochłonności po termomodernizacji.

Następnie wyznaczono uśredniony wskaźnik energochłonności dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w gminie.

Tabela 15. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego  w gminie w roku 2014

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1 966 | 22,4% | 52% | 110 | 197 | 173 |
| 1967-1985 | 51,3% | 56% | 110 | 172 |  |
| 1986-1992 | 19,9% | 15% | 110 | 165 |  |
| 1993-1996 | 1,0% | 3% | 105 | 130 |  |
| 1997-2014 | 5,3% | 0% | 100 | 115 |  |

Źródło: opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa dla gminy Bulkowo przyjęto współczynnik  173  [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

- 173 [kWh/m2 rok]* 147 768 m2 =   92 077    GJ rocznie

Powyższe obliczenia uwzględniają energię cieplną użytkową niezbędną do ogrzania pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Do tych obliczeń skorzystano z metodologii określonej  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Skorzystano także z tabeli „Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkań w gospodarstwach domowych” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Założono:

- Jednostkowe zużycie wody: 35 dm3/(j.o.)*doba;

- Współczynnik wykorzystania systemu c.w.u.: 0,9;

- Liczba mieszkańców: 5 799;

- Temperatura wody ciepłej: 55oC;

- Temperatura wody zimnej: 10oC;

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

12 571  GJ rocznie.

Należy zwrócić uwagę, że oszacowana ilość energii jest to tzw. energia użytkowa, nieuwzględniająca średniej sprawności całkowitej, na którą składa się między innymi sprawność wytwarzania, regulacji, wykorzystania przesyłu i akumulacji energii. Do wyznaczenia sprawności całkowitej posłużono się metodologią zawartą 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Po uwzględnieniu łącznych strat oszacowano całkowitą sprawność na 50-80% w zależności od wieku dla budynków niemodernizowanych oraz 75-85% dla nowych oraz zmodernizowanych budynków. Dla przygotowania ciepłej założono uśrednione sprawności 60-70%. Biorąc pod uwagę powyższe ilość energii końcowej u źródła potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację ilość energii wyniesie dla sektora budownictwa mieszkaniowego dla gminy Bulkowo ok:

162 347  GJ rocznie.

Na potrzeby przygotowania posiłków oszacowano zużycie energii:

5 219 GJ rocznie.

Łączne zużycie energii końcowej dla sektora mieszkalnictwa wynosi:

167 566  GJ rocznie.

### Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Na potrzeby przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety przeznaczone dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.  Ankieta dla sektora budownictwa mieszkalnego stanowi załącznik 1.

Ankietyzacja została przeprowadzona przez pracowników wykonawcy planu, którzy przeankietowali 200 gospodarstw domowych na terenie gminy, położonych w różnych jej częściach. Rejony do ankietyzacji zostały wybrane w taki sposób, aby próba była jak najbardziej miarodajna (tzw. próba reprezentatywna).

Na podstawie ankiet (ilości zużytego paliwa grzewczego oraz wskaźników energochłonności) dokonano obliczeń zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych nośników energii.

Na podstawie obliczeń wynikających z próby odniesiono je do całkowitej liczby domów w gminie i ich  łącznej powierzchni, następnie stworzono strukturę zużycia poszczególnych paliw na potrzeby grzewcze oraz obliczono ilość energii końcowej.

Wyniki ankietyzacji wraz z obliczeniami znajdują się w załączniku Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) – wersja elektroniczna.

Dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego rzeczywiste zużycie energii końcowej (na podstawie ankiet i ww. metodyki) wyniosło w 2014 roku 143 750  GJ.

Zużycie to jest o 14 % mniejsze niż wskaźnikowe, obliczone we wcześniejszym podrozdziale. Różnica wynika z tego, że metoda wskaźnikowa opiera się na obliczeniach wg norm czyli założonej, stałej temperaturze we wszystkich zamieszkałych pomieszczeniach oraz normatywnych wskaźnikach energochłonności (uwzględniają one zewnętrzną temperaturę obliczeniową -20oC dla gminy Bulkowo).

W rzeczywistości ludzie mieszkający w domach jednorodzinnych, posiadających indywidualne kotłownie, oszczędzają poprzez niedogrzewanie wszystkich pomieszczeń użytkowych lub obniżanie temperatury.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano ilość energii końcowej zawartej w ilości zużytych nośników energii.

Do obliczeń emisji wg podręcznika SEAP należy uwzględnić zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wyliczono ją na podstawie ankiet oraz danych z GUS. W 2014 roku w gminie Bulkowo zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyniosło 3887,74 MWh/rok (dla gospodarstw nieogrzewających energią elektryczną). Jedno gospodarstwo zużywa średnio 2,55 MWh/rok.

## Sektor budownictwa użyteczności publicznej

### Bilans energetyczny metoda wskaźnikową

W niniejszym rozdziale uwzględniono wszystkie budynki będące w zarządzie gminy.  Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji.

Tabela 16. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie w roku 2014

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1 966 | 67,0% | 49% | 105 | 189 | 189 |
| 1967-1985 | 27,0% | 22% | 100 | 209 |  |
| 1986-1992 | 3,8% | 100% | 90 | 90 |  |
| 1993-1996 | 0,0% | 0% | 90 | 130 |  |
| 1997-2014 | 2,3% | 0% | 0 | 100 |  |

Źródło: opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze budownictwa użyteczności publicznej dla gminy Bulkowo  przyjęto współczynnik 189 [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

189 kWh/(m2rok)* 7 671 m2 = 5 213  GJ rok.

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących założeniach:

- Jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba - szkoły, 8 dm3/(j.o.)*doba – urzędy;

- Czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,55 – szkoły, 0,6 – urzędy;

- Liczba osób: 940;

- Temperatura wody ciepłej: 55oC;

- Temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

194  GJ rocznie.

Po uwzględnieniu strat analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora budownictwa użyteczności publicznej dla gminy Bulkowo ok.:

7 585  GJ rocznie.

### Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Analogicznie jak dla pozostałych sektorów na potrzeby stworzenia bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety dotyczące przeprowadzonych oraz planowanych zabiegów termomodernizacyjnych, zużycia ilości ciepła oraz nośników energii oraz innych danych niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz ilości emisji zanieczyszczeń.

Ankieta dla sektora budownictwa użyteczności publicznej (jednostki gminne i pozostałe) stanowi załącznik 2. Od wszystkich respondentów otrzymano odpowiedzi zwrotne. Zestawienie danych z ankiet wraz 
z obliczeniami stanowi załącznik Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) – wersja elektroniczna.

Dla sektora budownictwa komunalnego rzeczywiste zużycie energii końcowej wyniosło w 2014 roku  
ok. 5 726 GJ.

Dla tego sektora rzeczywiste zużycie energii końcowej jest o 25% mniejsze niż wskaźnikowe, obliczone we wcześniejszym podrozdziale. Uzasadnienie tej różnicy jest podobne jak w przypadku mieszkalnictwa, jednak różnica w tym przypadku jest większa z uwagi na fakt, że kilka budynków znajdujących się w bazie danych jest w rzeczywistości niedogrzewanych (nie są wykorzystywane przez cały rok).

## Sektor działalności gospodarczej

### Bilans energetyczny metodą wskaźnikową

Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej.  Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia odsetek oszacowanych działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji.

Tabela 17. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w gminie w roku 2014

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1 966 | 22,4% | 45% | 110 | 207 | 175 |
| 1967-1985 | 40,0% | 35% | 105 | 198 |  |
| 1986-1992 | 19,9% | 30% | 100 | 150 |  |
| 1993-1996 | 3,0% | 15% | 90 | 124 |  |
| 1997-2012 | 15% | 5% | - | 109 |  |

Źródło: opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze działalności gospodarczej dla gminy przyjęto współczynnik 175  [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

175 kWh/(m2rok)* 8 163 m2 =  5 149  GJ rok.

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących założeniach:

- Jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba;

- Czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,9;

- Liczba osób:  297;

- Temperatura wody ciepłej: 55oC;

- Temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

92 GJ rocznie.

Po uwzględnieniu strat analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylacje wyniesie dla sektora gospodarczego dla gminy ok.:

7 791 GJ rocznie.

Z uwagi na tendencje panujące wśród mieszkańców do obniżania temperatury pomieszczeń czyli ogólnie pojętej oszczędności energii oraz założenia jak dla pozostałych sektorów wielkość tą obniżono o 10%.

Ilość energii końcowej na potrzeby grzewcze w tym sektorze wyniesie:  7 012 GJ rocznie.

Tą wartość wykorzystano do obliczenia emisji.

## Sektor oświetlenia ulicznego

Charakterystyka oświetlenia ulicznego na terenie gminy została przedstawiona w rozdziale 4.5.5. Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w gminie Bulkowo  wynosi  446  MWh/rok.

## Sektor- transport publiczny i prywatny

Założenia do obliczeń

Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie gminy oraz pojazdy przejeżdżające przez gminę (tranzyt).

Według danych starostwa powiatowego w Płocku w gminie Bulkowo zarejestrowanych jest 6 689 pojazdów.

Tabela 18. Liczba pojazdów zarejestrowanych w gminie Bulkowo – stan na rok 2014

| Jednoślady ogółem | Samochody osobowe | Autobusy | Samochody ciężarowe | Samochody ciężarowo - osobowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 768 | 6 046 | 16 | 567 | 60 | 6 689 |

Źródło: Starostwo powiatowe w Płocku

Transport zbiorowy jest realizowany przez przewoźników prywatnych (mikrobusy oraz autobusy).

Układ drogowy gminy Bulkowo stanowi sieć dróg powiatowych i gminnych. Łączna długość tych dróg wynosi 156 km, w tym:

•	drogi powiatowe – 75 km,

•	drogi gminne -  81 km.

W ruchu tranzytowym i lokalnym natężenie ruchu oszacowano na podstawie pomiaru ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z roku 2010.

Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany na istniejącej sieci dróg. Pomiarem objęta została sieć dróg krajowych o łącznej długości 17 247 km. Rejestracja ruchu w 1793 punktach pomiarowych prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym oraz przy wykorzystaniu technik automatycznych (video rejestracja oraz stacji ciągłych pomiarów ruchu).

W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych 
(w podziale na 7 kategorii):

- motocykle,

- samochody osobowe,

- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze),

- samochody ciężarowe bez przyczep,

- samochody ciężarowe z przyczepami,

- autobusy,

- ciągniki rolnicze,

- oraz rowery.

Całoroczny cykl pomiarowy w 2010 roku składał się z 9 dni pomiarowych. Pomiar obejmował wykonanie dziewięciu pomiarów „dziennych” (od godz. 6:00 do 22:00), dwóch pomiarów „nocnych” (od godz. 22:00 do 6:00) w tym dwóch pomiarów całodobowych, według ściśle określonego harmonogramu.

Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów ręcznych i automatycznych przeprowadzono obliczenia 
i określono następujące podstawowe parametry ruchu:

- średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,

- obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach 
z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg,

- obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału na klasy techniczne.

Do obliczeń zastosowano strukturę paliw według danych GUS – Transport wyniki działalności- rok 2013.

Tabela 19. Liczba przejechanych kilometrów w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa

Źródło: Obliczenia własne

Oszacowanie zużycia paliw transportowych

Do oszacowania zużycia paliw transportowych użyto metody VKT - wozokilometrowej – obliczenie na podstawie ilości przebytych kilometrów przez wszystkie pojazdy na terenie miasta i gminy (dane pozyskane 
z pomiarów natężenia ruchu).

Metoda VKT polega na:

- określeniu struktury pojazdów poruszających się na terenie gminy (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa) – zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy,

- określeniu średnich parametrów zużycia paliwa przez poszczególne kategorie pojazdów,

- oszacowanie średnich ilości kilometrów przejeżdżanych przez poszczególne kategorie pojazdów na obszarze gminy,

- oblicza się całkowite roczne zużycie paliw (benzyna, diesel, LPG), które następnie przelicza się na poszczególne emisje.

Tabela 20. Liczba przejechanych kilometrów i zużycie paliw w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa

Źródło: Obliczenia własne

## Zużycie energii – wszystkie sektory w gminie

W poniższej tabeli zestawiono całkowite, roczne zużycie energii końcowej w gminie Bulkowo. Energia ze wszystkich sektorów została przeliczona na tę samą jednostkę – GJ. Energię elektryczną przeliczono z MWh, a energię z transportu przeliczono z ilości zużytego paliwa.

Tabela 21. Całkowite zużycie energii końcowej  – wszystkie sektory w gminie Bulkowo  w roku 2014

| Sektor | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne - potrzeby grzewcze | 143 750 | 57,10% |
| Budynki komunalne (gminne) - potrzeby grzewcze | 5 726 | 2,27% |
| Oświetlenie uliczne | 1 606 | 0,64% |
| Transport - energia zawarta w paliwach | 77 970 | 30,97% |
| Budynki mieszkalne - energia elektryczna (bez ogrzewania) | 13 996 | 5,56% |
| Budynki komunalne, urządzenia (gminne) - energia elektryczna (bez ogrzewania) | 349 | 0,14% |
| Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby grzewcze | 7 012 | 2,79% |
| Budynki usługowo-użytkowe - energia elektryczna (bez ogrzewania) | 1 365 | 0,54% |
| Łącznie | 251 773 | 100% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 4.  Całkowite zużycie energii końcowej  – wszystkie sektory w gminie Bulkowo  w roku 2014

Źródło: Obliczenia własne

Gmina Bulkowo jest gminą o charakterze wiejskim. Rozkład zużycia energii  wygląda tutaj jak dla typowej  gminy o podobnym charakterze. Widać tu przewagę udziału energii końcowej w sektorze gospodarstw domowych oraz w drugiej kolejności w sektorze transportu.

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji PM10, PM2,5, SO2, NOx, CO2, B(a)P

## Metodyka bazowej inwentaryzacji

Do opracowania bazy danych emisji zanieczyszczeń gmina została podzielona na następujące sektory:

- Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

- Sektor budownictwa komunalnego (budynki gminne),

- Sektor działalności gospodarczej,

- Sektor przemysłowy (fakultatywnie),

- Sektor oświetlenia ulicznego,

- Transport publiczny i prywatny,

- Gospodarka odpadami.

Przystępując do obliczeń zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł energetycznego spalania paliw w gminie jak dla sektorów 1-3 lub procesów technologicznych jak dla sektora 4 czy pochodzących z transportu lub oświetlenia podstawową rzeczą jest określenie ilości i struktura zużytych paliw oraz energii.

Dla każdego z powyższych sektorów z uwagi na różne sposoby pozyskiwania danych oraz różną metodykę wyznaczoną w podręczniku SEAP została ona opisana oddzielnie.

## Emisja zanieczyszczeń wg sektorów

Przed przystąpieniem do obliczeń emisji poszczególnych zanieczyszczeń należy wybrać służącą temu metodykę. Podręcznik SEAP proponuje dwie metody służące do obliczania emisji.  Dokonując wyboru wskaźników emisji można zastosować dwa różne podejścia:

  - Wykorzystać „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie miasta lub gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć (nie trzeba ich wyliczać). Co więcej, emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych 
w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe. Standardowe wskaźniki emisji podane w tym Poradniku bazują na Wytycznych IPCC z 2006 roku. Władze lokalne mogą jednak zdecydować się na wykorzystanie innych wskaźników, które również są zgodne z zasadami IPCC.

  - Wykorzystać wskaźniki emisji LCA (od: Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia), które uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje związane ze spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). W zakres inwentaryzacji wchodzą więc też emisje, które występują poza granicami obszaru, na którym wykorzystywane są paliwa. W podejściu tym emisje gazów cieplarnianych związane z wykorzystaniem biomasy/biopaliw oraz certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są uznawane za wyższe od zera. 
W tym przypadku ważną rolę mogą odgrywać także emisje innych niż CO2 gazów cieplarnianych. 
W związku z tym samorząd lokalny, który zdecyduje się na zastosowanie podejścia LCA, może raportować powstałe emisje jako ekwiwalent CO2. Jeżeli jednak użyta metodologia/narzędzie pozwala na zliczanie jedynie emisji CO2, wówczas emisje należy raportować w tonach CO2.

W przypadku gminy Bulkowo wykorzystano metodę standardowych wskaźników emisji. W niniejszym opracowaniu, oprócz CO2 obliczone zostały emisje pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 oraz dodatkowo SO2, NOX i CO.

Dla sektorów 1-3 w gminie przed przystąpieniem do obliczeń emisji wyliczono/oszacowano ilości energii końcowej na potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym do podgrzania powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Ilość obliczonej energii pierwotnej podana została w gigadżulach (jednostka energii lub ciepła w układzie SI o symbolu GJ).

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Funduszami Wojewódzkimi opracował wskaźniki emisji zanieczyszczeń: Pył PM10, Pył PM2,5, CO2, Benzo(a)piren, SO2, NOX dla poszczególnych nośników energii: paliwo stałe(z wyłączeniem biomasy), gaz ziemny, olej opałowy, biomasa drewno. Ponadto określone zostały wskaźniki dla zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.).

Poniżej przedstawiono wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia emisji oraz efektu ekologicznego w jednostkach masy na jednostkę energii (źródło: NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska).

Tabela 22. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła poniżej 50 KW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |
| --- | --- |
|  | jednostka | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |
| Pył PM 10 | g/GJ | 380 | 0,5 | 3 | 810 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 360 | 0,5 | 3 | 810 |
| CO2 | kg/GJ | 94,71 | 55,82 | 76,59 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 270 | no | 10 | 250 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 0,5 | 140 | 10 |
| NOx | g/GJ | 130 | 50 | 70 | 50 |

Źródło: NFOŚiGW

Tabela 23. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła od 50 kW do 1 MW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |
| --- | --- |
|  | jednostka | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |
| Pył PM 10, | g/GJ | 190 | 0,5 | 3 | 76 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 170 | 0,5 | 3 | 76 |
| CO2 | kg/GJ | 94,71 | 55,82 | 76,59 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 100 | no | 10 | 50 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 0,5 | 140 | 20 |
| NOx | g/GJ | 160 | 70 | 70 | 150 |

Źródło: NFOŚiGW

Tabela 24. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła od 1 MW do 50 MW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |
| --- | --- |
|  | jednostka | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |
| Pył PM 10, | g/GJ | 76 | 0,5 | 3 | 76 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 72 | 0,5 | 3 | 76 |
| CO2 | kg/GJ | 94,75 | 55,82 | 76,59 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 13 | no | 10 | 50 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 0,5 | 140 | 20 |
| NOx | g/GJ | 180 | 70 | 70 | 150 |

Źródło: NFOŚiGW

Uwagi dodatkowe:

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx 
i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą.

Tabela 25. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej w zależności od rodzaju  paliwa

| Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła powyżej 50 MW | jednostka | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/GJ | 93,97 | 109,51 | 55,82 | 76,59 | 0 |

Źródło: NFOŚiGW

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.) , efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźnik 0,812 Mg CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby ogrzewania lub produkcji ciepłej wody.

Wskaźniki emisji CO2 podane w podręczniku SEAP są bardzo zbliżone do powyższych. Do obliczeń emisji 
w gminie Bulkowo wykorzystano powyższe wskaźniki.

### Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii pierwotnej w GJ dla sektora budownictwa mieszkaniowego, która posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii końcowej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa mieszkaniowego.

Tabela 26. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w gminie Bulkowo  w roku 2014

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 97 873 | 68,1% |
| drewno | 45 219 | 31,5% |
| olej opałowy | - | 0,0% |
| energia elektryczna | 431 | 0,3% |
| OŹE (kolektory słoneczne) | 227 | 0,2% |
| RAZEM | 119 145 | 100,00% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 5. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego  w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 27.Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Bulkowo  w roku 2014

| Substancja | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 73,8 | 71,9 | 14 042,4 | 0,04 | 88,5 | 15,0 | 205,0 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 6. Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok z sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w gminie Bulkowo w roku 2014[Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ** ilość BaP podana w kg

Źródło: Opracowanie własne

### Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii końcowej w GJ dla sektora budownictwa użyteczności publicznej, która posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii końcowej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa użyteczności publicznej.

Tabela 28. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo w roku 2014

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 1 082 | 18,9% |
| olej opałowy | 4 554 | 79,5% |
| energia elektryczna | 52 | 0,9% |
| OŹE (kolektory słoneczne) | 37 | 0,7% |
| łącznie | 5 726 | 100,0% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 7.  Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo w roku 2014  [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 29. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo  w  roku 2014

| Substancja | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 0,42 | 0,40 | 566,84 | 0,00 | 1,61 | 0,46 | 2,25 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 8.  Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Bulkowo  w roku 2014 [Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ** ilość BaP podana w kg

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowa tabela z inwentaryzacji z wynikami emisji znajduje się w załączniku – Bazowa inwentaryzacja emisji  (BEI) – wersja elektroniczna.

### Sektor działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe)

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Emisję zanieczyszczeń obliczono w oparciu o zużycie energii obliczone w rozdziale 5.

Struktura zużycia paliw i energii na cele grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków 
i podgrzania ciepłej wody użytkowej została oszacowana na podstawie na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców.

Tabela 30. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Bulkowo w roku 2014

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 4 834 | 68,9% |
| drewno | 2 101 | 30,0% |
| energia elektryczna | 70 | 1,0% |
| OŹE (kolektory słoneczne) | 7 | 0,1% |
| łącznie | 7 012,00 | 100,0% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 9. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 31. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w roku 2014

| Substancja | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 3,54 | 3,44 | 932,0 | 0,00 | 4,37 | 0,73 | 10,10 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 10. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w roku 2014

* dla CO2 ilość podana w setkach ton

Źródło: Opracowanie własne

### Sektor oświetlenia ulicznego

W celu wyliczenia emisji CO2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji. Ten sam wskaźnik emisji będzie stosowany dla całości energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy. Lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej powinien uwzględniać trzy wymienione poniżej komponenty:

a) Krajowy/europejski wskaźnik emisji

b) Lokalna produkcja energii elektrycznej

c) Zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej przez samorząd lokalny

Ponieważ oszacowania wielkości emisji związanej z energią elektryczną dokonuje się na podstawie danych na temat jej zużycia, a wskaźniki emisji są wyrażane w t/MWhe, zużycie energii elektrycznej należy przeliczyć na MWhe.

W przypadku gminy Bulkowo skorzystano z krajowego wskaźnika równego 1,191 [Mg CO2/MWh]

Dla tego wskaźnika emisja z oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 531,19 MgCO2/rok.

### Sektor przemysłowy (fakultatywnie)

Zużycie nośników energii w sektorze przemysłowym obliczono na podstawie danych otrzymanych od zakładów przemysłowych działających na terenie gminy.

Do obliczeń emisji posłużono się ilością zużywanych rocznie nośników energii oraz energii elektrycznej. 
W zakładzie, od którego otrzymano ankietę zużywa się 50 MWh/rocznie. Emisja wynosi 59 Mg CO2/rok.

### Sektor transportu publicznego i prywatnego

Emisję obliczono na podstawie rozdziału 5.7 oraz wskaźników emisji  wg Podręcznika SEAP -  EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories.

Tabela 32. Roczne zużycie paliw oraz emisja substancji

Źródło: Obliczenia własne na podstawie EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories

W okresie 2015 - 2020 gmina nie planuje (poza działaniami dotyczącymi dróg oraz ścieżek rowerowych) działań w obszarze transportu publicznego, taboru gminnego, i transportu .

### Sektor gospodarki odpadami

Poniżej przedstawiono dane dotyczące składowiska znajdujące go się w miejscowości Rogowo:

Dane ogólne składowiska

- Rok otwarcia składowiska: ok 1989,

- Rok zamknięcia składowiska: 2012 zakończono rekultywację,

- Masa zeskładowanych odpadów [Mg] – 3 205 Mg,

- Zagospodarowanie gazu składowiskowego ( jeżeli dotyczy): brak instalacji do ujmowania gazu składowiskowego,

Potencjalna roczna produkcja metanu  przez składowisko

Do obliczeń wykorzystano model podstawowy FOD (US EPA). Poniższa tabela pokazuje założenia przyjęte do obliczeń na rok 2015.

Tabela 33. Potencjalna roczna produkcja metanu  przez składowisko w roku 2015

| Ilość | Oznaczenie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 150 | Lo | Potencja wytwarzania metanu z odpadów komunalnych Nm3 CH4/Mg odpadów. Wartość domyślna 150Nm3/rok |
| ,,139 | R | Średni roczny wskaźnik przyjęcia odpadów na składowisko Mg/rok |
| 0,05 | k | wskaźnik połowicznego zaniku metanogenezy 1/rok. Wartość domyślna 0,05 |
| 3 | c | czas od zakończenia składowania |
| 26 | t | czas od momentu rozpoczęcia składowania odpadów komunalnych |
| 12 294 | Q m3 | wytwarzanie metanu przez składowisko w danym roku |

Źródło: Obliczenia własne

Powyższe obliczenia pokazują, że składowisko posiada potencjał produkcji metanu. Oczywiście obliczenia są teoretyczne i odzyskanie całego gazu produkowanego przez składowisko nie jest możliwe.

Składowisko zostało poddane rekultywacji w roku 2012. Uprawniony projektant w projekcie rekultywacji nie przewidywał odzysku biogazu ze składowiska, więc gmina nie będzie podejmować dodatkowych, osobnych działań w temacie odzysku biogazu składowiskowego. Obliczenia emisji 
w PGN pokazują jedynie teoretyczny potencjał produkcji biogazu, a nie jego rzeczywistą emisję umożliwiającą odzysk i energetyczne wykorzystanie.

### Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo

#### Struktura zużycia paliw w gminie

Poniżej przedstawiono strukturę energii pochodzącej z różnych nośników energii niezależnie od celu, któremu ma służyć. Jest to całkowita ilość energii zużywanej w gminie.

Tabela 34. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w gminie Bulkowo w roku 2014

| Nośnik energii | Ilość energii pochodząca z danego nośnika [GJ] |
| --- | --- |
|  | Budynki mieszkalne - potrzeby grzewcze | Budynki komunalne (gminne) - potrzeby grzewcze | Oświetlenie uliczne - energia elektryczna | Transport - energia zawarta w paliwach | Budynki mieszkalne - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Budynki komunalne (gminne) - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby grzewcze | Budynki usługowo-użytkowe - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Łącznie |
| węgiel | 97 873 | 1 082 | - | - | - | - | 4 834 |  | 103 789 |
| gaz | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 0 |
| drewno | 45 219 | 0 | - | - | - | - | 2 101 |  | 47 320 |
| pelet | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 0 |
| olej opałowy | 0 | 4 554 | - | - | - | - | 0 |  | 4 554 |
| energia elektryczna | 431 | 52 | 1 606 |  | 13 996 | 349 | 70 | 1 365 | 17 869 |
| oźe (kolektory słoneczne) | 227 | 37 | - | - | - | - | 7 |  | 272 |
| oźe (pompy ciepła) | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 0 |
| paliwa transportowe | - |  | - | 77 970 | - | - |  |  | 77 970 |
| Łącznie | 143 750 | 5 726 | 1 606 | 77 970 | 13 996 | 349 | 7 012 | 1 365 | 251 773 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 11. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 12. Zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w sektorze budownictwa mieszkaniowego w gminie Bulkowo w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

W gminie Bulkowo dominującą grupą paliw stosowanych w gospodarstwach domowych na potrzeby cieplne

są paliwa stałe. Brak jest na terenie gminy sieci gazowej. Ponad 68% energii końcowej pochodzi tutaj z różnego rodzaju odmian węgla kamiennego. Z drewna pochodzi ok. 31,5%. Pozostałe paliwa oraz odnawialne źródła energii są stosowane w znikomym stopniu. Węgiel i drewno są  paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Z uwagi na ten fakt oraz dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu w gminie jest właśnie spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach w sektorze budynków mieszkalnych.

Tabela 35. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo w roku 2014

| Sektor | Substancja |
| --- | --- |
|  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
|  | Ilość [Mg/rok] |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne | 73,82 | 71,86 | 14 042,36 | 0,04 | 88,54 | 14,98 | 205,00 |
| Budynki i urządzenia komunalne (gminne) | 0,42 | 0,40 | 566,84 | 0,00 | 1,61 | 0,46 | 2,25 |
| Oświetlenie uliczne | 3,54 | 3,44 | 932,78 | 0,00 | 4,37 | 0,73 | 10,10 |
| Transport | - | - | 59,55 | - | - | - | - |
| Budynki usługowo-użytkowe | 0,41 | 0,41 | 5 698,00 | 0,00 | 0,04 | 24,53 | 180,37 |
| Przemysł, produkcja, więksi przedsiębiorcy | - | - | 531,19 | - | - | - |  |
| Łącznie | 78,19 | 76,11 | 21 830,71 | 0,04 | 94,56 | 40,71 | 397,71 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 13. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Bulkowo w roku 2014 [Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ilość BaP podana w kg

Źródło: Opracowanie własne

### Emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów

W niniejszym rozdziale przedstawiono ilości zanieczyszczeń w postaci pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w gminie z uwagi na jego wysoką szkodliwość na zdrowie ludzi. Konieczność zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń, a w szczególności PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2, wynika z obowiązującej w zakresie ochrony powietrza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Pył PM10 jest istotnym składnikiem niskiej emisji. W składzie chemicznym pyłu zawieszonego znajdują się groźne dla życia i zdrowia składniki chemiczne np. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla i wiele innych związków, łączących się ze sobą pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Poniżej przedstawiono emisję pyłów z poszczególnych sektorów  w gminie.

Wykres 14. Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w gminie Bulkowo  w roku 2014 w [Mg]

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższego wykresu wynika, że największym emitorem pyłów jest sektor budynków mieszkalnych, 
z uwagi na duży odsetek paliw węglowych używanych na potrzeby grzewcze, dlatego w przypadku wystąpienia przekroczeń tej substancji należy się skupić na działaniach naprawczych właśnie w tym sektorze.

### Emisja CO2 z poszczególnych sektorów

Kolejną substancją, której emisję należy zmniejszać i monitorować, co wynika z Dyrektywy wymienionej 
w poprzednim rozdziale, jest CO2.

Wykres 15.  Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w gminie Bulkowo w roku 2014 w [Mg]

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku CO2 najwięcej tego zanieczyszczenia pochodzi również z budynków mieszkalnych. Drugim co do wielkości emisji CO2 sektorem w gminie jest transport.

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem

Na podstawie opracowanej bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) wyznaczono sektory i obszary problemowe, którym odpowiadają poniższe cele i działania krótkoterminowe. BEI wskazała na potrzebę działań przede wszystkim w sektorze budynków użyteczności publicznej i sektorze transportu – jakość infrastruktury drogowej. Efekt ekologiczny i harmonogram działań jest realizacją celów wynikających z analizy BEI.

## Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bulkowo ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Wizja długoterminowa gminy Bulkowo

Gmina Bulkowo:  czyste powietrze dla przyszłych pokoleń

Długoterminowe Działania

DZIAŁANIE 1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej.

Typ przedsięwzięć:

- Termomodernizacja obiektów publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u.,

- Poprawa efektywności energetycznej urządzeń  w infrastrukturze komunalnej,

- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej

- Modernizacja oświetlenia ulicznego,

- Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych,

DZIAŁANIE 2. Ograniczenie niskiej emisji w transporcie.

Typy przedsięwzięć

- Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych,

- Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń,

- Zakup energooszczędnych pojazdów,

DZIAŁANIE 3. Ograniczenie zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym.

Typ przedsięwzięć:

- Pogram dotacji do wymiany pieców węglowych na węglowe V klasy,

- Program dotacji do wymiany kotłów węglowych na gazowe, biomasę i olejowe,

- Program dotacji do montażu kolektorów słonecznych,

- Program dotacji do montażu paneli fotowoltaicznych,

- Program dotacji do montażu pomp ciepła, instalacji przydomowych elektrowni wiatrowych.

- Program dotacji do modernizacji instalacji co i c.w.u. oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych, montażu elektrofiltrów.

DZIAŁANIE 4. Uruchomienie aktywności promocyjnych, informacyjnych i administracyjnych wpływających w sposób pośredni na ograniczenie niskiej emisji w gminie.

Typy przedsięwzięć:

•	Edukacja i informacja o niskiej emisji , Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia,

•	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji,

DZIAŁANIE 5. Ograniczenie zużycia energii w sektorze działalności gospodarczej i sektorze przedsiębiorstw

Typ przedsięwzięć:

- Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u.,

- Poprawa efektywności energetycznej urządzeń  i technologii.

## Cele i działania przyjęte do realizacji w okresie 2015-2020

Cel 1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej o   241,54 MWh/rok, emisji CO2 o 375 Mg/rok produkcja energii z OŹE 54,41 MWh/rok, w okresie 2015-2020.

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej.

Cel. 2

Ograniczenie emisji CO2 o 485 Mg/rok w transporcie poprzez ograniczenie zużycia energii o 1 841,94 MWh/rok w okresie 2015-2020,

Działanie 2. Ograniczenie niskiej emisji w transporcie

Cel 3. Ograniczenie niskiej emisji CO2 poprzez zmianę systemów  zaopatrzenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną i cieplną, produkcję energii z OŹE oraz ograniczenie zużycia energii, w okresie 2015-2020,

Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym

Cel 4. Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców,  liderów społecznych (ok. 200 osób) oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie 2015-2020.

Działanie 4. Uruchomienie aktywności  promocyjnych, informacyjnych i administracyjnych wpływających w  sposób pośredni na ograniczenie niskiej emisji w Gminie

Cel 5. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań ograniczających niską emisję.

Działanie 5. Ograniczenie zużycia energii w sektorze działalności gospodarczej i sektorze przedsiębiorstw

Okres osiągnięcia zamierzonych celów ustalono na koniec  roku 2020.

## Krótko/średnioterminowe działania/zadania

Tabela 36. Opis działań krótkoterminowych

| Cel/działanie |
| --- |
| Działanie 1 Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej Cel szczegółowy 1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej o 241,54 MWh /rok, emisji CO2 o 375 Mg/rok produkcja energii z OŹE 54,41 MWh /rok, w okresie 2015-2020. Działanie będzie obejmować przedsięwzięcia zarówno gminy jak i innych jst. |
| Działanie to skupia się na rozwiązywaniu problemów nadmiernej energochłonności infrastruktury publicznej i ograniczeniu jej emisyjności. Przewidziane zostały następujące typy przedsięwzięć: 1.1. Termomodernizacja obiektów publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u., 1.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego |
| 1.1. Termomodernizacja obiektów publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u. W ramach tej grupy przedsięwzięć przewiduje się realizację następujących inwestycji: Remiza OSP w Nadułkach, termomodernizacja i instalacja fotowoltaiczna 18 m2 Remiza OSP w Bulkowie, termomodernizacja i instalacja fotowoltaiczna 18 m2 Remiza OSP w Worowicach, termomodernizacja i instalacja fotowoltaiczna 18 m2 Urząd Gminy w Bulkowie, termomodernizacja i instalacja fotowoltaiczna 36 m2 Świetlica Wiejska w Rogowie termomodernizacja i instalacja fotowoltaiczna 18 m2 Świetlica Wiejska w Bulkowie wymiana kotła c.o. oraz instalacji c.w.u. i instalacja fotowoltaiczna 18 m2; ZSO w Blichowie instalacja fotowoltaiczna36 m2; ZSO w Bulkowie instalacja fotowoltaiczna 36 m2; SP w Nowych Łubkach instalacja fotowoltaiczna 36 m2; SP w Nowych Krubicach instalacja fotowoltaiczna 36 m2; |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny gminy |
| Efekt ekologiczny | zmniejszenie zużycia energii o 237,94 MWh/rok, redukcja emisji CO2 o 375 Mg/rok, produkcja energii z OŹE 50,81 MWh/rok |
| Wskaźnik produktu | Termomodernizacja - 6 budynków Instalacja fotowoltaiczna – 10 instalacji |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Koszty | Koszty zgodnie z planem inwestycji, m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, docieplenie stropu, instalacja OŹE, wymiana instalacji i kotła c.o. i c.w.u. itp. |
| Beneficjenci | Gmina Bulkowo, pracownicy i użytkownicy budynków |
| Tryb dofinansowania | Projekt własny gminy |
| Budżet | 771 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Bulkowo RPO WM 2014 - 2020 oraz PROW 2014 – 2020 WFOŚiGW, NFOŚiGW |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |

UWAGA Planując wszelkie prace remontowo-budowlane czy termomodernizacyjne należy wziąć pod uwagę ewentualność występowania i zasiedlania budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy. Przed przystąpieniem do prac remontowych, zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi i chiropterologowi inwentaryzację przyrodniczą w celu stwierdzenia ewentualnego występowania gatunków chronionych, aby uniknąć nieumyślnego zniszczenia ich schronień i siedlisk podczas prac remontowych. Wykonana ekspertyza winna wskazać termin wykonywania prac, zalecenia dotyczące zabezpieczenia miejsc lęgowych oraz sposób kompensacji utraconych siedlisk. Szczególną uwagę RDOŚ zwraca na sposób gniazdowania chronionych ptaków - jerzyków (Apus apus), które nie budują gniazda, lecz zasiedlają szczeliny, otwory, wnęki: między płytami, pod parapetami, wykończenia mi blacharskimi dachów, za rynnami. Wszelkie czynności ograniczające dostęp chronionych ptaków i nietoperzy do miejsc ich rozrodu i występowania, traktowane jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tych gatunków. Czynności te są prawnie zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania.

| Gmina planuje realizację projektu związanego z budową instalacji fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach, o łącznej wielkości ok 3 ha. Jest to działanie na etapie koncepcji, nie ujęte w zadaniach PGN. |
| --- |
| 1.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego Realizowane projekty będą polegały na zamianie starych nieekologicznych punktów świetlnych na nowoczesne energooszczędne - hybrydowe. |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny gminy |
| Efekt ekologiczny | zmniejszenie zużycia energii o 3,6 MWh/rok, redukcja emisji CO2 o 4,29 Mg/rok, produkcja energii z OŹE 3,6 MWh /rok |
| Wskaźnik produktu | Liczba wymienionych / zmodernizowanych punktów świetlnych / opraw - 30 szt |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Koszty | Wymiana punktów świetlnych, drobne remonty uzupełniające. |
| Beneficjenci | Gmina Bulkowo mieszkańcy gminy |
| Tryb dofinansowania | Projekt własny gminy |
| Budżet | 80 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy RPO WM 2014 - 2020 oraz PROW 2014 – 2020 WFOŚiGW, NFOŚiGW |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |
| Działanie 2: Ograniczenie niskiej emisji w transporcie Cel szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 o 485 Mg/rok w transporcie poprzez ograniczenie zużycia energii o 1 841,94 MWh /rok w okresie 2015-2020, |
| W ramach Działania przewiduję się realizację następującego typu projektów: 2.1. Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń W ramach tego działania możliwa będzie realizacja zarówno projektów gminy jaki i innych jst. |
| 2.1. Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń. Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń będzie polegać na następujących działaniach: remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg w tym przebudowa i modernizacja dróg, regularne mycie. |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny gminy |
| Efekt ekologiczny | zmniejszenie zużycia energii o 1 841,94 MWh /rok, redukcja emisji CO2 o 485 Mg/rok, |
| Wskaźnik produktu | Budowa/ modernizacja 22,55 km dróg w gminie |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Koszty | Zgodne z planem inwestycji: koszty robót budowalnych, koszty utrzymania i zabezpieczenia czystości oraz przejezdności dróg. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy gminy / powiatu / województwa Turyści / odwiedzający |
| Tryb dofinansowania | Nie dotyczy |
| Budżet | 3 730 000zł |
| Źródła finansowania | Budżet gminy Bulkowo RPO WM 2014 - 2020 oraz PROW 2014 - 2020 |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |

Perspektywa rosnącego natężenia ruchu samochodowego skutkować może wzrostem emisji CO2 w tym sektorze. Możliwości ograniczenia emisji w transporcie przez Gminę są niewielkie – prowadzone będą jednak aktywne działania w obszarze ruchu lokalnego. W szczególności w zakresie: budowy, modernizacji i oznakowania ścieżek rowerowych, promocji tego środka transportu - w miarę dostępnych środków finansowych utrzymania dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg - w miarę dostępnych środków finansowych wymiany taboru gminnego – w miarę potrzeb, promowania systemu podwózek sąsiedzkich tzw. carpooling, promowanie wykorzystania samochodów i pojazdów jednośladowych z napędem elektrycznym, promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie –ECODRIVING. Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zmianę przyzwyczajeń kierowców na bardziej energooszczędne. Sposobów promocji tego typu zachowań jest wiele, np. broszury informacyjne, szkolenia dla kierowców, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne. Ekojazda oznacza sposób prowadzenia samochodu, który jest równocześnie ekologiczny i ekonomiczny. Ekologiczny - ponieważ zmniejsza negatywne oddziaływanie samochodu na środowisko naturalne, ekonomiczny -gdyż pozwala na realne oszczędności paliwa.

| Projekty innych podmiotów realizowane w ramach działania |
| --- |
| Projekty powiatu Płockiego |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo –Kobylniki od km 0+000 do km 11+060 o długości 11,060 km | 2015-2020 | Koszty: 11 000 000 zł |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3059 W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów od km 11+717 do km 14+261 oraz od km 17 +303 do km 24+973 | 2015-2020 | Koszty: 12 000 000 zł |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo-Osiek Krubice od km2+050 do km 3+986 | 2015-2020 | Koszty: 1 500 000 zł |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo od km 0+000 do km 4+490, od 5+353 do km 13+562 | 2015-2020 | Koszty: 5 800 000 zł |
| Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym Cel szczegółowy 3. Ograniczenie niskiej emisji CO2 poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną i cieplną, produkcję energii z OŹE oraz ograniczenie zużycia energii o, w okresie 2015-2020, Działanie to dotyczyć będzie ograniczenia zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym a także uruchomienia wytwarzania energii potrzebnej dla tych budynków z odnawialnych źródeł. |
| Działanie 4. Uruchomienie aktywności promocyjnych, informacyjnych i administracyjnych wpływających w sposób pośredni na ograniczenie niskiej emisji w gminie. Cel 4 Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców, liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu. Planowane są następujące typy przedsięwzięć: Planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza. Inwestycje zawarte w PGN nie wymagają aktualnie wprowadzania zmian do dokumentów z zakresu planowania przestrzennego. Działania gminy w zakresie planowania przestrzennego zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dotyczą opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określania w tych dokumentach: rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu, warunków realizacji przedsięwzięć, umożliwiających uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny gminy |
| Efekt ekologiczny | Nie dotyczy |
| Wskaźnik produktu | aktualizacja 2 dokumentów planistycznych |
| Okres realizacji | 2015 / 2020 |
| Koszty | Opracowanie oraz aktualizacja dokumentów i baz danych, przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych, promocja działań, artykuł w prasie regionalnej, aktualizacja strony internetowej itp. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy gminy / administracja gminna |
| Budżet | 10 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Bulkowo WFOŚiGW, NFOŚiGW |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |
| Działanie 5. Ograniczenie zużycia energii w sektorze działalności gospodarczej i sektorze przedsiębiorstw Cel Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań ograniczających niską emisję. Głównym głównymi grupami potrzeb przedsiębiorstw zgodnymi z PGN są: termomodernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u., oraz poprawa efektywności energetycznej urządzeń i technologii. Gmina Bulkowo będzie wspierać realizację projektów w tym zakresie przez podmioty gospodarcze. |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Zależny od konkursu / dofinansowania |
| Efekt ekologiczny | Niemożliwy do oszacowania ze względu na brak danych od beneficjentów |
| Wskaźnik produktu | Liczba zrealizowanych projektów |
| Okres realizacji | 2015-2020 |
| Beneficjenci | Firmy działające w Gminie lub realizujące projekty zlokalizowane w Gminie |
| Budżet | Brak danych |
| Źródła finansowania | RPO WM POIiŚ NFOŚiGW WFOŚiGW |
| Pomoc publiczna | Zgodnie z warunkami konkursów i obowiązującymi rozporządzeniami. |
| Odpowiedzialny | Wnioskodawca |

Źródło: opracowanie własne

Na etapie tworzenia PGN nie zidentyfikowano działań i planów inwestycyjnych w okresie 2015 - 2020 mających na celu budowę zakładów/instalacji do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu.

## Efekt ekologiczny

Tabela 37. Efekt ekologiczny

| L.p. | Nazwa działania / Poddziałania | Energia końcowa [MWh/rok] | Produkcja energii z OZE [MWhrok] | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [Mg/rok] |
| Działanie 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH I INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ |
| 1.1. | Termomodernizacja obiektów publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u. | 237,94 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 375,32 | 0,00 | 0,87 | 0,14 | 0,21 |
| 1,2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 3,60 | 3,60 |  |  | 4,29 |  |  |  |  |
|  | Działanie 1 razem | 241,54 | 54,41 | 0,00 | 0,00 | 375,32 | 0,00 | 0,87 | 0,14 | 0,21 |
| Działanie 2. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W TRANSPORCIE. |
| 2.1. | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | 1 841,94 |  | 0,02 | 0,02 | 485,00 | 0,00 | 0,04 | 2,54 | 18,70 |
|  | Działanie 2 razem | 1 841,94 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 485,00 | 0,00 | 0,04 | 2,54 | 18,70 |
| Całkowity efekt ekologiczny | 2083,49 | 54,41 | 0,02 | 0,02 | 860,32 | 0,00 | 0,91 | 2,68 | 18,91 |

Źródło: opracowanie własne

## Harmonogram

Poniższa tabela przedstawia Harmonogram rzeczowo – finansowy PGN

Tabela 38. Zestawienie przewidzianych  wydatków w okresach  objętych planem [zł].

Źródło: opracowanie własne

## Współpraca międzygminna przy realizacji PGN

W perspektywie finansowej 2014-2020 w konkursach dotacji preferowane będą projekty zintegrowane realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego.

W województwie mazowieckim utworzono mechanizm (RIT) Regionalne inwestycje terytorialne.  RIT stworzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego skierowany jest do 5. subregionów (NTS3): ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego.

Mechanizm ten realizuje politykę rozwoju opisaną w SRWM do 2030 r., mającą na celu wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji - OSI ostrołęcko-siedleckiego,  płocko-ciechanowskiego    oraz    radomskiego,  które  zostały  określone w SRWM jako problemowe.

Liderami prowadzonych prac są miasta regionalne (Płock i Radom) i subregionalne (Ciechanów, Ostrołęka  
i  Siedlce),  które  koordynują  przygotowanie planów inwestycyjnych  dla  subregionów objętych  OSI  problemowymi,  na  których  będą  realizowane  regionalne  inwestycje  terytorialne.

Podejście takie wpłynie na wzmocnienie relacji małych miast oraz obszarów wiejskich z  miastami stanowiącymi regionalne i subregionalne  centra  rozwoju na  OSI. Podstawą realizacji RIT jest współpraca JST. Samorządy realizujące RIT są zobligowane do zawiązania dowolnej formy partnerstwa. Podstawą partnerstwa RIT ma być odpowiedź na wspólne wyzwania i cele  rozwojowe,  zidentyfikowane  
w  subregionach oraz potrzebę wypracowania wspólnej wizji rozwoju. Współpraca  partnerów  w ramach  RIT  pozwoli  na  kompleksowe,  spójne,  bardziej skoordynowane i skoncentrowane działania prorozwojowe oraz rozwiązywanie problemów lub wykorzystanie potencjałów na obszarze danego subregionu, co przełoży się na poprawę spójności przestrzennej. Zidentyfikowane  projekty  powinny  mieć  jak  najszersze  oddziaływanie  terytorialne  i poprawiać integrację  przestrzenną  np.  poprzez  wzmocnienie  powiązań  funkcjonalnych  między  miastami regionalnymi  i  subregionalnymi  a  pozostałymi  terenami  w  danym  subregionie, zwiększanie dostępności obszaru oraz zwiększenie dostępności do usług tworząc warunki do jego rozwoju społeczno-gospodarczego.  Partnerstwo  stworzone  w  celu  realizacji  RIT  powinno  obejmować jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowane w realizacje inwestycji lub takie, na które inwestycje oddziałują. Wymaga  się  aby  projekty  zgłoszone  w  ramach  RIT,  miały  zintegrowany  charakter.

Przewiduje się ogłaszanie odrębnych postępowań na wybór inwestycji wynikających z Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI. Warunkiem uruchomienia mechanizmu nie jest  przyjęcie  do  realizacji wszystkich planów inwestycyjnych dla  subregionów  objętych  OSI. RIT stanowi jeden 
z mechanizmów podejścia terytorialnego oraz wsparcia projektów realizowanych w  formule  partnerstwa.  Komplementarnym mechanizmem są projekty partnerskie  premiowane na etapie konkursów. Projekty partnerskie nie mają ograniczenia terytorialnego,  tematycznego  oraz ustalonego maksymalnego poziomu alokacji w Programie.

Współpraca międzygminna w ramach realizacji działań zawartych w PGN powinna dotyczyć:

- rozwoju transportu publicznego,

- rozwoju odnawialnych źródeł energii,

- efektywności energetycznej budynków,

- ograniczania niskiej emisji pochodzącej z budownictwa mieszkaniowego,

- rozbudowy sieci energetycznych -  sieci gazowniczej,

- edukacji ekologicznej.

Ścisła współpraca między Gminami prowadzona np. poprzez wspólne projekty w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego sprawi, że istotnie wzrośnie efektywność realizowanych działań.

- Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięć redukcji emisji

## Zakres analizowanych przedsięwzięć

### Wymiana źródeł ciepła

#### Nowoczesne kotły węglowe

Jednymi z najlepszych kotłów dostępnych obecnie na rynku są tzw. kotły „retortowe” czyli automatyczne kotły z paleniskiem retortowym, ze spalaniem dolnym o współprądowym przebiegu spalania.
Kotły te:

- należą do najbardziej nowoczesnych i najefektywniejszych konstrukcji kotłów, służących do spalania np. węgla (realizujących „czystą technologię spalania węgla”), peletu, zrębków, trocin czy ziaren zbóż;

- charakteryzują się ciągłym, automatycznie sterowanym podawaniem paliwa;

- są wyposażone w regulację i kontrolę ilości powietrza wprowadzanego do komory spalania;

- posiadają samoczyszczące się palenisko retortowe;

- charakteryzują się dużymi możliwościami regulacji mocy, a automatyczny system dostarczania paliwa i powietrza oraz zasobnik paliwa sprawiają, że nie wymagają stałej obsługi i w zasadzie ogranicza się ona do uzupełnienia paliwa w zasobniku i do usunięcia popiołu (mogą pracować bezobsługowo przez 2 do 5 dni).

Zaletą kotłów retortowych jest również możliwość spalania w nich oprócz węgla także np. biomasy w postaci peletu oraz mieszaniny peletu i węgla.

Rysunek 15. Przekrój nowoczesnego kotła retortowego

Źródło: Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie – Broszura informacyjna

Spalanie jest bardzo ekonomiczne. Paliwo podawane jest automatycznie od dołu w małych ilościach, a gazy z węgla dopalają się przelatując przez warstwę żaru. Sprawność nowoczesnych kotłów retortowych dochodzi do 90 %. Oznacza to, że do uzyskania takiej samej ilości ciepła wystarczy spalić o ok.30 % mniej paliwa niż w kotle tradycyjnym. Koszt niskoemisyjnego nowoczesnego kotła to ok. 12 000 zł. Oszczędność wynika z niższego zużycia paliwa.

Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, a więc następujących parametrów emisji (przy 10% zawartości O2, w odniesieniu do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar):

- CO: do 500 mg/m3,

- węgiel organiczny (OGC): do 20 mg/m3,

- pył: do 40 mg/m3.

oraz sprawność na poziomie 87+log Q (w procentach) gdzie Q to wyjściowa moc cieplna urządzenia w kW.

#### Kotły gazowe

Kotły gazowe kondensacyjne stanowią rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych kotłach "nie kondensacyjnych", ciepło to jest tracone wraz ze spalinami opuszczającymi kocioł.

Zalety kotłów kondensacyjnych:

- Zamknięta komora spalania

Zamknięta komora – kocioł może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku np. przez ścianę zewnętrzna, z szachtu kominowego itp. Przy gazie ziemnym nie potrzebna jest wówczas wentylacja nawiewna do pomieszczenia kotłowni. Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł nie jest wychładzane przez zimne powietrze napływające do niego z zewnątrz, co jest szczególnie istotne jeśli kocioł znajduje się np. w łazience. Dodatkową zaletą kotła z zamkniętą komorą spalania jest brak możliwości przedostania się spalin do pomieszczenia kotłowni.

- Wysoka sprawność spalania i najnowsze rozwiązania techniczne

Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych, czyli lepiej wykorzystują paliwo zapewniając niższe koszty ogrzewania. Osiągają sprawność do 109%, podczas gdy tradycyjne tylko do 90%. Kocioł kondensacyjny uzyskuje najwyższą sprawność przy współpracy z instalacją zaprojektowaną na temperaturę wody grzewczej 40/30°C

W kotłach kondensacyjnych stosowane są najnowsze rozwiązania techniczne, jak: wymienniki spaliny/woda, najnowszej generacji palniki, układy kontrolujące spalanie podczas normalnej pracy kotła – sondy lambda.

- Oszczędniejsze zużycie gazu

Uwzględniając efekt kondensacji i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne kotły kondensacyjne są oszczędniejsze od tradycyjnych o ok. 15-20%, a w porównaniu ze starymi kotłami zużycie gazu będzie mniejsze nawet o 30%. Przy obecnych cenach gazu, które będą rosły każdego roku, dodatkowe koszty wynikające z zastosowania kotła kondensacyjnego zwrócą się po ok. 4 do 6 latach.

- Dłuższa żywotność kotła

Najlepsze rozwiązania techniczne i wysokiej  jakości materiały sprawiają, że kotły kondensacyjne są trwalsze od tradycyjnych. Szacowany koszt kotła gazowego kondensacyjnego to 8 100 zł.

#### Kotły olejowe

Rysunek 16. Schemat działania kotła olejowego

Źródło: www.ogrzewamy.pl

Kotły olejowe oferowane są jako urządzenia do ustawienia na podłodze, rzadko do powieszenia na ścianie. Ogrzewają budynek i wodę użytkową w osobnym zbiorniku ustawionym obok lub pod kotłem. Niektóre mają już zabudowany zbiornik ciepłej wody użytkowej – kocioł i zbiornik, schowane w jednej obudowie.

Spaliny przekazują ciepło wodzie grzewczej w wymienniku wykonanym z żeliwa, stali lub o specjalnej konstrukcji, np. stalowo-żeliwnym. Podobnie jak gazowe, kotły olejowe oferowane są jako tradycyjne 
i kondensacyjne, mogą pobierać powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni lub bezpośrednio 
z zewnątrz budynku.

Oszczędne ogrzewanie olejem

Moc grzewcza. Kocioł o mocy grzewczej lepiej dopasowanej do zapotrzebowania budynku na ciepło będzie pracował oszczędniej. Kotły olejowy wyposażone są w palniki jednostopniowe lub dwustopniowe. 
W odróżnieniu od jednostopniowego, np. 20 kW, kocioł z palnikiem dwustopniowym, np. 13/20 kW, może pracować z mocą 13 kW lub 20 kW. W okresach małego zapotrzebowania na ciepło: wiosną i jesienią, do ogrzania domu w zupełności wystarczająca będzie moc kotła 13 kW. W zimie, jeśli potrzeba więcej ciepła do ogrzewania, wówczas kocioł automatycznie zwiększy swoją moc grzewczą do 20 kW. Kotły z palnikami dwustopniowymi są droższe od jednostopniowych, ale pracują oszczędniej: lepiej dopasowują się do zapotrzebowania budynku na ciepło i rzadziej się załączają, czyli oszczędniej zużywają paliwo.

Dolne ograniczenie temperatury. Tradycyjne kotły olejowe wykonane z żeliwa lub stali narażone są na szkodliwe działanie kondensatu – wykroplenie wody ze spalin, który przyspiesza korozję kotłów. Aby chronić kocioł przed kondensacją musi on utrzymywać tzw. minimalną temperaturę wody grzewczej, np. 40°C. Czyli, aby zapobiec kondensacji temperatura wody w kotle nie może spaść poniżej temperatury minimalnej. Dla użytkownika oznacza to, że nawet jeśli budynek nie będzie potrzebował ciepła kocioł i tak może się załączać aby utrzymać minimalną temperaturę wody grzewczej. Czyli, będzie zużywał paliwo wtedy kiedy nie potrzeba ogrzewać budynku.

Oszczędniejsze w eksploatacji będą kotły olejowe, które nie mają dolnego ograniczenia temperatury wody w kotle.

Pojemność wodna kotła. Jest to parametr kotła, który mówi o tym ile znajduje się w nim wody grzewczej. Typowe kotły żeliwne małej mocy, np. 18 kW, mogą mieć pojemność ok. 27 litrów, natomiast kotły 
o specjalnej konstrukcji i podobnej mocy grzewczej, nawet 49 litrów, czyli niemal dwukrotnie większą.

Duża pojemność wodna kotła zapewnia jego stabilną pracę w nowych jak i modernizowanych instalacjach. Zapobiega lokalnym przegrzewom i zakłóceniom w pracy spowodowanym osadami zanieczyszczeń i mułów w starszych instalacjach. Kocioł o dużej pojemności wodnej załącza się rzadziej dodatkowo oszczędzając paliwo. W ciągu doby może pracować nawet o 1 godzinę krócej od podobnej mocy kotła o małej pojemności wodnej, co w ciągu roku może przynieść oszczędności w zużyciu oleju opałowego ok. 10-15%.

Kocioł tradycyjny i kondensacyjny. Najczęściej do kotła olejowego tradycyjnego dołączany jest dodatkowy wymiennik ciepła, w którym maksymalnie odbierane jest ciepło ze spalin, tzw. wymiennik kondensacyjny. Dzięki temu, w kotle kondensacyjnym można stosować ogólnie dostępny olej opałowy, a rozdzielenie komory spalania paliwa i kondensacji zapewnia „czystą” pracę kotła.

Tradycyjne kotły olejowe wykorzystują energię paliwa ze sprawnością do ok. 95%. Kondensacyjne maksymalnie wykorzystują energię paliwa, ze sprawnością do ok. 104%. Czyli, kondensacyjne są oszczędniejsze w eksploatacji. Wybierając kocioł kondensacyjny, o wyższej sprawności, o dużej pojemności wodnej, z palnikiem dwustopniowym, możemy liczyć na spore oszczędności kosztów ogrzewania każdego roku.

Zakup paliwa. Cena oleju opałowego jest wysoka i zmienia się w ciągu roku, najniższa będzie w okresie letnim, chociaż zależy to również od sytuacji na świecie. Dlatego, warto kupować paliwo kiedy jest najtańsze, tak aby wystarczyło na cały okres grzewczy. Nowoczesne kotły olejowe pozwalają na wykorzystanie tańszych olejów pochodzenia roślinnego, tzw. biooleju. Do oleju opałowego można dodawać zwykle do ok. 10%  biooleju.

Cena pieca olejowego: 6 000 zł – 15 000 zł w zależności od producenta, funkcji oraz modelu.

#### Pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii. Pobiera ona ciepło ze źródła o niższej temperaturze (dolnego) i przekazuje go do źródła 
o temperaturze wyższej (górne źródło ciepła). W tym procesie konieczne jest doprowadzenie energii 
z zewnątrz. Energia cieplna tych urządzeń, oddawana w górnym źródle składa się więc z ciepła pobranego ze źródła dolnego i ciepła odpowiadającego energii doprowadzonej do napędu urządzenia.

Zasada działania pompy ciepła jest identyczna jak urządzenia ziębniczego. Ich działanie jest oparte na przemianach fazowych krążącego w nich czynnika roboczego (odparowanie przy niskiej temperaturze 
i skraplanie przy wysokiej temperaturze). Różnią się jednak funkcją, jaką dane urządzenie spełnia oraz zakresem parametrów pracy. W urządzeniu ziębniczym wykorzystuje się ciepło pobrane przy niskiej temperaturze, natomiast w pompie ciepła wykorzystuje się ciepło oddane przy wysokiej temperaturze. Pompę ciepła stosuje się także wtedy, gdy chodzi o jednoczesne lub alternatywne, zarówno odbieranie ciepła ze źródła dolnego, jak i oddawanie go do źródła górnego.

Układ pompy ciepła jest typowym sprężarkowym ziębniczym obiegiem parowym, przy czym może ona pracować w systemie rewersyjnym (skraplacz staje się parowaczem a parowacz skraplaczem). Dodatkowym elementem w rewersyjnej pompie ciepła są rozbudowane rurociągi oraz zawory czterodrogowe, umożliwiające przekazywanie ciepła w obu kierunkach w zależności od pory roku. Czynnik ziębniczy 
w stanie parowym zostaje sprężony w sprężarce, a następnie trafia do skraplacza. Tam sprężona para oddaje ciepło i skrapla się. Ciekły czynnik trafia poprzez zawór rozprężny, obniżający jego ciśnienie do parowacza. Parowacz zamontowany jest w strumieniu powietrza wywiewnego. Czynnik niskowrzący odparowując odbiera ciepło z powietrza omywającego ten wymiennik i ponownie trafia do sprężarki. Oprócz przekazywania ciepła z układu wyciągowego do nawiewu, urządzenie doprowadza do skraplacza także energię pobraną przez sprężarkę. Parowacz pompy ciepła zlokalizowany jest zatem kanale wywiewnym, a skraplacz w kanale nawiewnym. Szczególnie sprzyjające warunki do zastosowania pomp ciepła mają miejsce, gdy:

- istnieje źródło ciepła o stosunkowo wysokiej temperaturze (najlepiej wyższej od temperatury otoczenia), ale za niskiej do bezpośredniego wykorzystania;

- poprzez zastosowanie pompy ciepła możliwe jest zawrócenie i ponowne wykorzystanie strumienia energii przepływającego przez urządzenie (np. w klimatyzatorach);

- istnieje zapotrzebowanie zarówno na ciepło, jak i na zimno;

- energia cieplna przekazywana jest na znaczną odległość i zastosowanie pompy ciepła 
w miejscu poboru energii zmniejsza koszty inwestycyjne.

Jako pompy ciepła mogą być stosowane wszystkie znane urządzenia ziębnicze:

- urządzenia ziębnicze parowe z odparowaniem i skraplaniem czynnika roboczego; para może być sprężana mechanicznie, termicznie lub na zasadzie efektu strumienicowego;

- urządzenia ziębnicze gazowe: sprężarkowe lub oparte na efekcie Ranque'a;

- urządzenia oparte na efekcie termoelektrycznym;

- urządzenia wykorzystujące ciepło reakcji chemicznych;

- urządzenia oparte na efekcie elektrody fuzji.

Najczęściej stosowane są urządzenia z obiegiem parowym, jako najbardziej konkurencyjne w stosunku do innych, tradycyjnych systemów grzewczych. Pozostałe rodzaje pomp ciepła mają obecnie niewielkie znaczenie i stosowane są jedynie w szczególnych przypadkach.

Urządzenia wykorzystujące obieg parowy, to przede wszystkim urządzenia sprężarkowe, napędzane energią mechaniczną, dostarczaną bezpośrednio na wał sprężarki.

Podziału pomp ciepła można dokonać na różne sposoby, na przykład pod względem zastosowania, wydajności cieplnej (wielkości) czy rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła. Istotną rolę w klasyfikacji pomp ciepła odgrywa rodzaj użytej energii napędowej. Może nią być praca lub ciepło. Zależnie od rodzaju źródła ciepła nisko- i wysokotemperaturowego, rozróżnia się pompy ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze, woda-woda, woda-powietrze, grunt-powietrze i grunt-woda.

Pompy ciepła mogą wykorzystywać odnawialne (naturalne) źródła ciepła (powietrze zewnętrzne, grunt, wody powierzchniowe i podziemne, czy też promieniowanie słoneczne) lub ciepło odpadowe, którym może być najczęściej ciepło wód odpadowych, ciepło powietrza usuwanego z pomieszczeń klimatyzowanych, itp.

Najszersze zastosowanie znalazły dotychczas pompy ciepła, jako urządzenia grzewcze lub klimatyzacyjne domów jednorodzinnych i niewielkich pomieszczeń. Pracują one z reguły w układzie rewersyjnym, tzn. 
w sezonie grzewczym pełnią rolę pompy ciepła, a w sezonie letnim, pracując w cyklu odwrotnym, pełnią rolę klimatyzatorów. Ich wydajność cieplna wynosi od kilku do kilkunastu kilowatów. Są to na ogół urządzenia sprężarkowe, dla których dolnym źródłem ciepła jest najczęściej powietrze atmosferyczne lub grunt. Preferowane są przy tym niskotemperaturowe systemy ogrzewania: powietrzne lub wodne, płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne). Na podstawie dotychczasowych doświadczeń stwierdzono, że ogrzewanie pojedynczych budynków jest jednak mniej wydajne niż stosowanie skojarzonych systemów grzewczych dla większej liczby odbiorców, na przykład ogrzewanie budynków wielorodzinnych czy osiedli domków jednorodzinnych.

Przykładowo, pompa ciepła typu powietrze-powietrze jest w stanie w ciągu roku zaspokoić wymagania odbiorcy na ciepłą wodę użytkową i ciepło do ogrzewania pomieszczeń w przypadku:

- domków jednorodzinnych wolnostojących – w 50%,

- zespołu budynków jednorodzinnych – w 60 - 70%,

- budynków wielorodzinnych – w 70 - 80%.

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej stosowane są małe urządzenia, o wydajności rzędu kilku kilowatów. Pompy ciepła o wydajności cieplnej od kilkunastu do około stu kilowatów (często 
z dodatkowym ogrzewaniem energią elektryczną lub gazem) używane są do klimatyzacji całorocznej lub ogrzewania większych pomieszczeń, restauracji, biur, magazynów, a także do podgrzewania wody 
w basenach kąpielowych. Dolnym źródłem ciepła w tych urządzeniach jest powietrze atmosferyczne albo wody powierzchniowe lub gruntowe. Stosuje się także pompy ciepła w układzie kaskadowym, 
w którym czynnik chłodzący skraplacz stanowi dolne źródło ciepła dla parowacza innej pompy ciepła. Dzięki temu możliwe staje się wykorzystanie źródeł ciepła o stosunkowo niskich temperaturach. Duże urządzenia, o wydajności od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów, znajdują zastosowanie 
w instalacjach klimatyzacyjnych biurowców, domów towarowych, w systemach ziębniczo-grzejnych mleczarni, zakładów mięsnych, browarów, a także, jako urządzenia wykorzystujące ciepło odpadowe 
w pralniach, suszarniach, hotelach i różnych przemysłowych procesach technologicznych.

Podstawowym i najbardziej popularnym wykorzystaniem pomp ciepła jest ogrzewanie budynków 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Przykładowe dane techniczno-ekonomiczne wybranych instalacji

Tabela 39.  Dane techniczno-ekonomiczne inwestycji w pompę ciepłą dla budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2

| Budynek | Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 150 m2 |
| --- | --- |
| Charakterystyka pompy ciepła | pompa ciepła CETUS16 firmy SeCes-Pol o wydajności cieplnej 16,0 [kW] |
| górne źródło ciepła | woda z instalacji centralnego ogrzewania |
| dolne źródło ciepła | grunt |
| Koszty instalacji [zł]* |
| pompa ciepła | 13 200 |
| zbiornik c.w.u. | 6 000 |
| osprzęt (pompy obiegowe, zawory, wymiennik c.w.u., rurociągi) | 30 000 |
| odwiert studzienny z pompą zanurzeniową | 35 000 |
| Łączny koszt inwestycji (w zależności od rodzaju kolektora gruntowego) | 49 000 - 54000 |
| Podsumowanie | Koszty eksploatacyjne centralnego ogrzewania w sezonie zimowym wynoszą średnio około 250,- zł miesięcznie. |

Źródło: na podstawie „Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, Praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora, Kraków 2011 r. oraz materiałów własnych.

#### Montaż elektrofiltrów

Praca elektrofiltru możliwa jest dzięki generatorowi wysokiego napięcia wytwarzającego prąd stały. Korpus elektrofiltru wykonany jest ze stali węglowej. W korpusie zamontowana jest elektroda ulotowa, generująca wyładowanie koronowe, wykonana została z drutu stalowego. Elektroda umieszczona jest centralnie 
w kanale spalinowym za pomocą pręta mocującego z izolatorem ceramicznym. Układ izolowanych elektrod zasilany jest wysokim napięciem z generatora WN przez odpowiednio izolowany przewód zasilający. Elektrodę rozładowczą, powierzchnię separacji, stanowią uziemione ścianki korpusu elektrofiltru 
i przewodu kominowego, w który zamontowany jest elektrofiltr. Wnętrze korpusu, w którym zamontowana jest elektroda przewietrzane jest powietrzem osłonowym za pomocą wentylatora. Oczyszczanie 
i konserwacja elektrofiltru, wykonywane ręcznie, możliwe są przez otwór inspekcyjny. W zależności od wykonania, na życzenie klienta, elektrofiltr może być również wyposażony w układ automatycznego oczyszczania elektrody osadczej.

Rysunek 17. Elektrofiltr

Źródło: TECH Sp.j.

Wydzielanie pyłu ze strumienia zapylonych spalin i osadzenie na powierzchni elektrody zbiorczej, ścianek korpusu, zachodzi pod wpływem siły elektrostatycznej. Ziarna pyłu uzyskują ładunek elektrostatyczny 
w wyniku zderzeń z jonami gazu, których źródłem jest jednoimienne wyładowanie elektryczne (ulot) powstający na elektrodzie ulotowej. Wskutek jonizacji gazu i dalej ziaren pyłu następuje ruch cząstek pyłu 
w kierunku elektrody osadczej. Skuteczność działania elektrofiltru jest podstawowym parametrem charakteryzującym jego użyteczność. W najprostszych rozwiązaniach skuteczność ta może się wahać 
w zakresie od 60% do 90% w zależności od rodzaju i jakości źródła emisji w urządzeniach grzewczych do 
25 kW, w tym opalanych biomasą.

Rysunek 18. Schemat instalacji elektrofiltra

Źródło: TECH Sp.j.

Omawiana metoda odpylania spalin z instalacji spalania małej mocy (piec, kocioł), z technicznego punktu widzenia stanowi rozwiązanie typu BAT (Najlepsza dostępna technika). Gwarantuje ono spełnienie coraz wyższych wymogów energetyczno-emisyjnych stawianych przed instalacjami spalania małej mocy (również tych określonych w odnośnych standardach testowania EN303-5 oraz EN13289). W zależności od emisji pyłu właściwej dla danego źródła, kotła lub pieca, zastosowanie wysokosprawnego odpylacza jakim jest elektrofiltr, pozwala na przesunięcie urządzenia z klasy 3 wg normy 303-5 do klasy 4 lub nawet 
5 w odniesieniu do emisji pyłu. Odpowiada to emisji pyłu na poziomie poniżej 40 mg/m3.

Typowe instalacje solarne przygotowania c.w.u. i układ wspomagania ogrzewania

#### Kolektory słoneczne

Odpowiednio zaprojektowany układ solarny to nie tylko oszczędność w zużyciu paliwa do produkcji ciepłej wody użytkowej, ale również możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w basenach. Instalacja solarna w domu jednorodzinnym to także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Najpopularniejszym sposobem wykorzystywania energii słonecznej jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Prawidłowo dobrany system solarny powinien w miesiącach letnich zapewnić nam pokrycie energii na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w granicach 85-95 %, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych kosztów na zakup i montaż zestawu solarnego.

W związku z tym, iż energia słoneczna jest źródłem, które nie może być traktowane jako przewidywalne, pewne i zawsze dostarczające wymaganej ilości energii (zima, noc, pochmurne dni, duży rozbiór ciepłej wody użytkowej) typowy zestaw solarny wykorzystuje dwa źródła ciepła. Zatem musi posiadać również drugie, dodatkowe źródło energii  (np. kocioł gazowy, kocioł na pelet, grzałka elektryczna, itp.), które będzie w stanie zapewnić dogrzanie wody niezależnie od pogody, ekspozycji słonecznej kolektora słonecznego czy chwilowego, ponadnormatywnego zużycia wody. W lecie energia solarna jest wiodącym źródłem ciepła
a drugie źródło ciepła je wspomaga. Natomiast w zimie drugie źródło ciepła jest wiodącym źródłem ciepła 
a energia solarna je wspomaga. Praktycznie zawsze oba źródła energii pozostają w gotowości i są w jakiejś części wykorzystywane. Poniższy rysunek przedstawia przykładowy układ solarny.

Rysunek 19. Przykładowy układ solarny

Źródło: Ulrich®

Zalety zastosowania systemu solarnego:

- bardzo niski miesięczny koszt eksploatacji,

- wysoka oszczędność na ogrzewaniu c.w.u.  w miesiącach letnich,

- możliwość pozyskania dotacji na montaż zestawu solarnego.

Wady zastosowania systemu solarnego:

- stosunkowo wysoki koszt inwestycji,

- niewielki efekt ekologiczny inwestycji,

- brak możliwości magazynowania ciepła - trzeba je zużywać na bieżąco,

- nieprzewidywalność energii słonecznej  - zależność od pogody.

Szacunkowy koszt zestawu kolektorów słonecznych z montażem (dla gospodarstwa domowego 
5 osobowego)  to ok. 13 500 zł.

Termomodernizacja budynku i instalacji wewnętrznych

#### Termomodernizacja

Podstawowym działaniem prowadzącym do obniżenia zużycia energii na ogrzewanie jest termomodernizacja. Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomodernizacja wymaga poniesienia pewnych nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.

Termomodernizację należy wykonać przed wymianą źródła ciepła

Rysunek 20. Straty ciepła w budynku jednorodzinnym

Źródło: Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie – Broszura informacyjna

Jakie usprawnienia można wykonać, żeby poddać budynek skutecznej termomodernizacji:

- ocieplić przegrody zewnętrzne,

- wymienić lub wyremontować okna,

- zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,

- unowocześnić system wentylacji,

- usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,

- zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inna energię odnawialną.

Warto przed podjęciem decyzji, co do zakresu modernizacji zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego i ponieść niewielkie w skali wartości modernizacji koszty audytu energetycznego. Może to uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku.

Obecnie stosowana metoda dociepleniowa ścian to tzw. lekka-mokra. Jest ona wybierana dzięki swoim zaletom technicznym, estetycznym i jakościowym. Proponowane w projektach styropian czy wełna mineralna mają bardzo dobre właściwości izolacyjne. Wybór odpowiednich grubości izolacji termicznych poszczególnych przegród powinien zostać określony na podstawie tzw. optymalizacji.

Korzyści z termomodernizacji:

- ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą) spowoduje zmniejszenie zużycia ciepła o 15 – 25 %;

- wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania zaoszczędzi 10 – 15% ciepła;

- wprowadzenie automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych powoduje 5 -15% oszczędności,

- kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. zaoszczędzi 10 – 15% zużycia ciepła;

- budynki energooszczędne mają dwukrotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne.

## Charakterystyka ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć oraz ich efekty

### Analiza ekonomiczna realizacji programu

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę ekonomiczną proponowanych do wdrożenia działań naprawczych zawartych w programie w celu wskazania zasadności ich realizacji.

Jednym z największych problemów przy realizacji zadań wskazanych w Programach ochrony powietrza jest zbyt mała ilość środków finansowych jakimi dysponują jednostki odpowiedzialne za realizację tych działań. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie analizy mającej na celu wskazanie, które z proponowanych działań naprawczych są najbardziej efektywne pod względem ekologicznym i ekonomicznym.

W celu wyznaczenia wskaźników efektywności ekonomicznej przeprowadzono analizę prowadzonych 
w gminie Bulkowodziałań w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej:

•	porównano koszty poszczególnych działań,

•	porównano efekt ekologiczny przeprowadzonych działań,

•	wyznaczono wskaźnik efektywności ekonomicznej.

### Wskaźniki efektywności ekonomiczno – ekologicznej działań naprawczych

Wskaźnik efektywności ekologicznej

Poniższe tabele przedstawiają wskaźniki kosztowe (zł/m2) obliczone na podstawie danych 
z przeprowadzonych w gminie działań naprawczych pod kątem ograniczania emisji powierzchniowej (kg/m2). Poniższe wskaźniki obliczone zostały dla standardowego domu o powierzchni 150 m2.

Tabela 40.  Wskaźnik osiągnięcia efektu ekologicznego działań naprawczych

| Rodzaj działania – wymiana na | Wskaźnik redukcji PM10 w kg/m2 |
| --- | --- |
| gazowe | 0,2 |
| pompa ciepła | 0,2 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 0,13 |
| kolektory słoneczne | 0,03 |
| termomodernizacja | 0,11 |
| elektrofiltr | 0,12 |

Źródło: obliczenia własne

Wskaźnik efektywności ekologicznej przedstawia ilość redukcji emisji pyłu PM10 uzyskanej ze zrealizowanych działań naprawczych w przeliczeniu na m2 lokalu. Jak widać z powyższej tabeli najwyższe wskaźniki, a zatem najbardziej efektywne ekologicznie jest realizowanie działań prowadzących do wymiany starych kotłów węglowych na nowe gazowe oraz instalacja pomp ciepła. Najmniejszy efekt osiągnięto 
w wyniku prowadzenia działań związanych z instalowaniem alternatywnych lub odnawialnych źródeł ciepła. Jest to spowodowane wykorzystaniem tych źródeł jedynie do wspomagania już istniejących systemów ogrzewania, szczególnie wykorzystywane są do ogrzewania wody użytkowej.

Wskaźnik kosztowy

Tabela 41. Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych – koszt inwestycji

| Rodzaj działania – wymiana na | Wskaźnik zł/m2 | koszt inwest. |
| --- | --- | --- |
| gazowe | 54 | 8100 |
| pompa ciepła | 300 | 45000 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 80 | 12000 |
| kolektory słoneczne | 90 | 13500 |
| termomodernizacja | 155 | 23250 |
| elektrofiltr | 20 | 3000 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 16. Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych [zł/m2]

Źródło: Obliczenia własne

Wskaźnik kosztów przedstawia koszt realizacji działania naprawczego w przeliczeniu na m2 lokalu. Jak widać spośród wyliczonych wskaźników najwyższy koszt dotyczy instalacji pompy ciepła i termomodernizacji co oznacza, iż był to najwyższy koszt przeprowadzonych działań na m2 lokalu. Wysoka wartość wskaźnika 
w przypadku termomodernizacji związana jest z założeniem, iż dokonywana jest kompleksowa termomodernizacja zawierająca docieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi i okien, modernizacja instalacji.

Najtańszą inwestycją okazuje się montaż elektrofiltra. Wartość takiej inwestycji szacuje się w przedziale 
1 - 2 tysięcy złotych dla typowych powierzchni domów jednorodzinnych. Wskaźnika kosztów nie należy łączyć z efektywnością ekologiczną, gdyż do wyliczenia tego wskaźnika nie używano żadnych wskaźników efektywności ekologicznej. W tym kontekście również najlepszą inwestycją w zakresie zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym jest inwestycja w montaż elektrofiltra.

### Zestawienie graficzne optymalizacji przedsięwzięć modernizacyjnych

Na podstawie wyliczonych wskaźników kosztów i efektywności ekologicznej wyliczono wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji. Wskaźnik ten pokazuje, które z działań przy maksymalnej wartości redukcji emisji pyłu PM10 są najbardziej opłacalne ekonomicznie. Wskaźnik przedstawia wartość efektywności ekonomiczno - ekologicznej w ujęciu inwestycji, a nie eksploatacji.

Tabela 42. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji

| Rodzaj działania – wymiana na | Wskaźnik tys. zł/1 kg PM10 |
| --- | --- |
| gazowe | 0,27 |
| pompa ciepła | 1,50 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 0,62 |
| kolektory słoneczne | 3,46 |
| termomodernizacja | 1,41 |
| elektrofiltr | 0,17 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 17. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji tys.zł/kg

Źródło: Obliczenia własne

Najlepszy wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej wyznaczono dla działań związanych 
z montażem elektrofiltrów. Oznacza to, że w zakresie emisji pyłu PM10 ten sposób redukcji jest jednym 
z najbardziej efektywnych ekologicznie, przy tym koszt inwestycji jest jednym z najniższych. Należy jednak zauważyć, że  w przypadku elektrofiltra nadal niezbędne są wydatki na ogrzewanie.

Najwyższy wskaźnik dotyczy zamiany kotłów węglowych starego typu alternatywnymi źródłami ciepła. Oprócz wyznaczenia wskaźników efektywności ekologiczno – ekonomicznej odnoszących się do kosztów inwestycji, należy również uwzględnić koszty eksploatacji prowadzenia poszczególnych działań. W tym celu posłużono się wskaźnikiem dynamicznego kosztu jednostkowego DGC. Koszt poszczególnych inwestycji zastosowanych w celu poprawy jakości powietrza w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej znacząco odbiega od wartości eksploatacji poszczególnych rodzajów ogrzewania. Wskaźnik wyznacza koszt uzyskania technicznej możliwości jednostki efektu ekologicznego i im jest mniejszy tym inwestycja jest bardziej opłacalna ekologicznie i ekonomicznie. Do jego wyliczenia wykorzystano koszty uzyskania energii cieplnej 
z poszczególnych źródeł oraz jedną wspólną wartość stopy dyskonta wynoszącą 6% zgodnie z propozycją wyznaczoną przez Ministerstwo Finansów na potrzeby analiz inwestycji, dofinansowywanych przez Fundusz Termomodernizacyjny.

Poniżej  przedstawiono koszty uzyskania 1 GJ energii cieplnej z różnych nośników ciepła i roczne koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2

Tabela 43. Koszty uzyskania 1 GJ energii cieplnej z różnych nośników ciepła i roczne koszty ogrzewania

| Rodzaj ogrzewania | zł/GJ | zł rocznie |
| --- | --- | --- |
| gazowe | 72,00 | 5 832,00 |
| pompa ciepła | 32,00 | 2 592,00 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 38,00 | 3 078,00 |
| kolektory słoneczne | 18,00 | 200,00 |
| olejowe | 110,00 | 8 910,00 |
| elektryczne | 160,00 | 12 960,00 |
| elektrofiltr |  | 120,00 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 18. Roczne koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2

Źródło: Obliczenia własne

Zdecydowanie największe koszty eksploatacyjne ponoszone są w przypadku wykorzystania ogrzewania elektrycznego. Związane jest to ze znacznymi cenami energii elektrycznej na rynku i specyfiką zużycia do ogrzewania obiektów.

Poniżej zamieszczono wartości wskaźnika DGC wyliczonego na podstawie rocznych kosztów energii cieplnej, kosztów konserwacji urządzeń grzewczych oraz kosztu inwestycji.

Tabela 44. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji

| Rodzaj działania – wymiana na | DGC zł/kg |
| --- | --- |
| gazowe | 234,10 |
| pompa ciepła | 406,87 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 248,32 |
| kolektory słoneczne | 728,27 |
| termomodernizacja | 304,14 |
| elektrofiltr | 31,17 |

Źródło: Obliczenia własne

Analizując wyniki wyliczonych wartości wskaźnika DGC dla każdej z inwestycji można zauważyć, iż najwyższe koszty na 1 kg pyłu PM10 zredukowanego w ramach działania w okresie do 2022 r. ponoszone są 
w przypadku kolektorów słonecznych.

Wykres 19. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji

Źródło: Obliczenia własne

Najlepsze wskaźniki uzyskano dla montażu elektrofiltrów, gdzie ponoszone są nieduże koszty inwestycyjne, niskie koszty eksploatacyjne, przy bardzo wysokiej wartości redukcji emisji. Wskaźnik ten nadaje priorytet właśnie tym działaniom wraz z wymianą kotła na nowoczesny. Najniższy wskaźnik poza zmianą ogrzewania na paliwa ekologiczne wyznaczono dla termomodernizacji. Dzięki znikomemu kosztowi eksploatacji, mimo stosunkowo niewielkiego wskaźnika redukcji emisji nadaje się temu działaniu priorytet.

- Monitoring  i ewaluacja realizacji Planu

Ocena realizacji Planu polegać będzie przede wszystkim na systematycznej, obserwacji postępów we wdrażaniu.

Rysunek 21. Układ działań systemu ewaluacji

Źródło: opracowanie własne

Powyższy system wymaga gromadzenia oraz analizy danych.

Odpowiedzialność za prowadzenie procesu monitoringu będzie spoczywała na koordynatorze wykonawczym. Gmina może rozważyć także zlecenie usługi monitoringu instytucji bądź podmiotowi zewnętrznemu.

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności monitoringu jest jego uporządkowanie i powtarzalność, zarówno w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji.

Poniżej przedstawiony został proponowany harmonogram działań monitoringowych.

Tabela 45. Harmonogram monitoringu dla gminy Bulkowo

| Opracowanie dokumentacji monitoringowej w latach | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie raportów okresowych z wdrażania PGN |  |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja terenowa -weryfikacyjna |  |  |  |  |  |
| Raport weryfikacyjny |  |  |  |  |  |
| Aktualizacja Planu |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

Każdy z raportów będzie musiał być przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia wójtowi Gminy nie później niż do końca I kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym. Wyjątkiem od tej zasady będzie opracowanie Aktualizacji planu, która powinna nastąpić nie później niż do końca 2020 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być zmieniany i aktualizowany na każdym etapie jego wdrażania.

Opis narzędzi monitoringowych:

Raport okresowy - to dokument stanowiący sprawozdanie z realizacji działań i poziomu osiągnięcia wskaźników.

Inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna – to dokument zawierający wyniki powtórnego procesu inwentaryzacji prowadzonego w trakcie przygotowania PGN.

Raport weryfikacyjny - to dokument zawierający ocenę porównawczą działań planowanych i zrealizowanych oraz wskazanie zmian korygujących Planu.

Aktualizacja Planu – to przygotowanie dokumentu opartego na nowych danych z inwentaryzacji weryfikacyjnej terenowej.

Wskaźniki ilościowe i jakościowe oceny uzyskanych efektów

Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów na koniec każdego roku kalendarzowego począwszy od 2016 r.:

- redukcja zużycia energii [GJ /rok],

- redukcja emisji CO2  [Mg/rok],

- produkcja energii z OŹE [GJ /rok],

- redukcja emisji pyłów [Mg/rok].

Przy określaniu efektu ekologicznego należy kierować się wielkością budynku lub w przypadku danych rzeczywistych obliczyć efekt ekologiczny wybierając wskaźniki emisji dla danego paliwa oraz rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło.

Tabela 46.  Wskaźniki monitorowania Planu

| LP | Cel/ działanie | Wskaźnik produktu | Sposób mierzenia wskaźnika produktu | Wskaźnik rezultatu | Sposób mierzenia wskaźnika rezultatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji projektów | Redukcja emisji w gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów ograniczających zużycie energii | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 1.1. | Termomodernizacja obiektów publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u. | Liczba budynków / lokalizacji objętych projektami -10 | Sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji, lub dokumentacja finansowo księgowa odnosząca się do obiektu inwestora | Ograniczenie zużycia energii o 237,94 MWh/rok, produkcja energii z OŹE 50,81 MWh/rok | Analiza faktur za energię elektryczną w obiektach objętych projektem. |
| 1.2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Liczba wymienionych punktów świetlnych 30 szt. | Sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji lub dokumentacja finansowo księgowa | Ograniczenie zużycia energii o 3,6 MWh/rok, produkcja energii z OŹE 3,6 MWh /rok | Analiza faktur za energię elektryczną |
| 2. | Ograniczenie niskiej emisji w transporcie | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji projektów | Redukcja emisji w gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 2.1. | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | Modernizacja km dróg- 22,55 | Sprawozdanie z realizacji projektu | Ograniczenie zużycia energii w transporcie o 1 841,94 MWh /rok | Monitoring w oparciu o bazę danych |
| 3. | Ograniczenie zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym | Liczba wykonanych instalacji/ wymiany urządzeń | Sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji lub dokumentacja finansowo księgowa | Redukcja emisji w gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów zmieniających system energetyczny i cieplny. | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 4. | Uruchomienie aktywności promocyjnych, informacyjnych i administracyjnych wpływających w sposób pośredni na ograniczenie niskiej emisji w gminie | Liczba zrealizowanych aktywności – | Roczne sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji – 70% badanych – co najmniej 100 szt. ankiet – na pytanie czy niska emisja szkodzi zdrowiu odpowie „tak” | Ankieta badająca świadomość wpływu niskiej emisji |
| 4.1. | Aktualizacja projektu założeń do planu… | Liczba zaktualizowanych i opracowanych dokumentów – 1 szt. | Dokumentacja związana ze zleconymi działaniami | Spełnienie przez gminę obowiązków ustawowych TAK / NIE | Roczne sprawozdania z realizacji zadań gminy / komórek organizacyjnych |
|  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji | Liczba zaktualizowanych i opracowanych dokumentów – 1 szt. | Dokumentacja związana ze zleconymi działaniami | Zapewnienie ciągłości polityki prośrodowiskowej gminy TAK / NIE | Roczne sprawozdania z realizacji zadań gminy / komórek organizacyjnych |
| 4.2. | Edukacja i informacja o niskiej emisji | Liczba informacji na stronie internetowej - 5 | Dokumentacja wewnętrzna | Liczba poinformowanych mieszkańców gminy - 200 osób | Sprawozdania zbiorcze z realizacji działań promocyjnych |
| 4.3. | Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w urzędzie miasta i jednostkach oraz usprawnień w planowaniu przestrzennym. | Liczba zmian regulaminu wewnętrznego – 1 szt. | BIP gminy | Wdrożenie nowych standardów w urzędzie zgodnych z zasadami SEAP pozytywnie oddziałujących na środowisko i powietrze. TAK / NIE | Roczne sprawozdania z realizacji zadań gminy / komórek organizacyjnych |
| 5 Wskaźniki fakultatywne | Ograniczenie zużycia energii w sektorze działalności gospodarczej i sektorze przedsiębiorstw | Liczba zrealizowanych projektów przez przedsiębiorców | Inwentaryzacja terenowa | Ograniczenie zużycia energii Ilość wyprodukowanej energii z OŹE | Baza danych |

Źródło: opracowanie własne.

- Przygotowanie koniecznych dokumentów, narzędzi systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Planu

Tabela  47. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu

| Działania / etapy niezbędne do realizacji Planu | Dokumenty / narzędzia systemowe |
| --- | --- |
| Przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy | Uchwała Rady Gminy |
| Wprowadzenie działań finansowych do wieloletniej prognozy finansowej | Uchwała Rady Gminy |
| Uruchomienie systemu monitoringu | Zarządzenie Wójta Gminy o uruchomieniu systemu monitoringu, terminach i zakresie przekazywanych informacji |
| Pozyskanie środków finansowych | Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja projektów. |
| Uruchomienie działań promocyjnych i informacyjnych | Wg planu działań |
| Zmiana regulaminów Urzędu | Zarządzenie Wójta Gminy |

Źródło: opracowanie własne

- Podsumowanie i wnioski

Na terenie gminy Bulkowo odnotowano przekroczenia Ozonu. Występują również wysokie stężenia benzo(a)pirenu, jednak nie przekraczają norm.

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w gminie m.in. przez następujące czynniki:

- przewaga węgla jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych,

- emisja zanieczyszczeń spoza granic gminy.

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowo-koksowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania paliw stałych 
i gazowych.

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym, zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.

W gminie Bulkowo dominującą grupą paliw stosowanych w gospodarstwach domowych na potrzeby cieplne są paliwa stałe. Brak jest na terenie gminy sieci gazowej. Ponad 68% energii końcowej pochodzi tutaj 
z różnego rodzaju odmian węgla kamiennego. Z drewna pochodzi ok. 31,5%. Pozostałe paliwa oraz odnawialne źródła energii są stosowane w znikomym stopniu. Węgiel i drewno są  paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Z uwagi na ten fakt oraz dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle, przyczyną wysokich stężeń benzo(a)pirenu w gminie jest właśnie spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach w sektorze budynków mieszkalnych.

Sukcesywne działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą prowadziły do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie gminy, zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zwiększenia świadomości energetycznej mieszkańców gminy.

Najważniejszym działaniem i najbardziej kosztownym będzie Ograniczenie niskiej emisji w transporcie Działanie 2

Działania dążące do poprawy stanu powietrza są niezbędne do zapewnienia mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości życia. Gmina Bulkowo osiągnie następujące korzyści związane z realizacją PGN:

- poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców (dzięki poprawie jakości powietrza),

- dostęp do krajowych i europejskich funduszy,

- przygotowanie do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych (środki lokalne, unijne granty i instrumenty finansowe),

- poprawę dobrobytu mieszkańców,

- opracowanie przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji,

- zyskanie jasnego, rzetelnego i kompletnego obrazu wydatków budżetowych związanych 
z wykorzystaniem energii oraz identyfikację słabych punktów,

- zaangażowanie w działania społeczeństwa obywatelskiego i umocnienie lokalnej demokracji,

- poprawę efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie rachunków za energię,

- lepsze przygotowanie do wdrażania krajowych i/lub unijnych polityk i przepisów,

- włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – globalna redukcja emisji gazów cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu również obszar gminy,

- zademonstrowanie swojego zaangażowania w ochronę środowiska oraz efektywną gospodarkę zasobami,

- większą polityczną widoczność realizowanych działań,

- ożywienie poczucia wspólnoty wokół wspólnego projektu,

- zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie zużycia energii i jej lokalną produkcję,

- zwiększenie niezależności energetycznej gminy w długim okresie,

- możliwe synergie z innymi istniejącymi zobowiązaniami i politykami.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być zmieniany i aktualizowany na każdym etapie jego wdrażania. Będzie to decyzja wójta lub rady gminy.

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) uzyskano  decyzję od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w.w. Planu.

Dla planowanych w PGN przedsięwzięć, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zagrożeń wynikających 
z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji, nie przewiduje się znaczących ani potencjalnych oddziaływań na  środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-,  średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.

Z punktu widzenia realizacji projektowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, propozycje i działania w nim zawarte pozostają neutralne lub pozytywne dla istniejących problemów ochrony środowiska w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bulkowo nie zawiera żadnego zadania, które stanowiłoby bezpośrednie zagrożenia dla stanu środowiska naturalnego. Realizacja planu służy osiągnięciu celów społecznych lub gospodarczych. Realizacja części zadań wiąże się z ingerencją  tylko w pewne elementy środowiska (najczęściej w chwili przeprowadzania inwestycji).

Plan jest zgodny z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Załączniki

Załącznik nr 1 - Ankieta dla mieszkańców zabudowy mieszkaniowej.

Załącznik nr 2 - Ankieta dla jednostek gminnych.

Załącznik nr 3 - Źródła finansowania działań.

Załącznik nr 4 - Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) – wersja elektroniczna (CD)

- Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu

| BEI | bazowa inwentaryzacja emisji |
| --- | --- |
| benzo(a)piren | B(a)P –jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA, przy czym działa po aktywacji metabolicznej |
| biopaliwa | paliwa uzyskane drogą przetworzenia produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Ze względu na stan skupienia dzielimy biopaliwa na stałe , ciekłe i gazowe. Do biopaliw stałych zaliczamy miedzy innymi słomę w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany -tzw. pellet, drewno, siano, a także inne przetworzone odpady roślinne. Biopaliwa ciekłe otrzymywane są w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów, fermentacji butylowej biomasy, bądź z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych. Biopaliwa gazowe powstają w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej na przykład obornika. Tak powstaje biogaz |
| CAFE | Clean Air for Europe –program wprowadzony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (w skrócie określanej mianem dyrektywy CAFE, od nazwy programu CAFE) |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, |
| EFRROW | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, |
| EMEP | European Monitoring Environmental Program -opracowany przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ przy współpracy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) program monitoringu, mający na celu uzyskanie informacji o udziale poszczególnych państw w zanieczyszczaniu środowiska innych państw, m.in. w celu kontroli wypełniania międzynarodowych ustaleń i porozumień w sprawie strategii zmniejszania zanieczyszczeń na obszarze Europy. EMEP posiada 70 pomiarowych stacji lądowych na terenie 21 krajów Europy |
| emisja substancji do powietrza | wprowadzane w sposób zorganizowany (poprzez emitory) lub niezorganizowany (z dróg, z hałd, składowisk, w wyniku pożarów lasów) substancji gazowych lub pyłowych do powietrza na skutek działalności człowieka lub ze źródeł naturalnych |
| emisja dopuszczalna do powietrza | dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających. Dopuszczalną emisję ustala się (poza określonymi w przepisach wyjątkami) dla każdego urządzenia, w którym zachodzą procesy technologiczne lub są prowadzone operacje techniczne powodujące powstawanie substancji zanieczyszczających (źródła substancji zanieczyszczających), emitora punktowego oraz instalacji każdej jednostki organizacyjnej |
| emisja pośrednia | emisja przeliczana ze zużycia energii finalnej nośników energii |
| emisja wtórna | zanieczyszczenia pyłowe powstające w wyniku reakcji i procesów zachodzących podczas transportu na duże odległości gazów (SO2, NOx, NH3, oraz lotnych związków organicznych)oraz reemisja tj. unoszenie pyłu z podłoża (szczególnie na terenie miast) |
| emitor | miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza |
| emitor punktowy | miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza w sposób zorganizowany, potocznie komin |
| emitor liniowy | przyjęty do obliczeń zastępczy emitor dla źródeł liniowych |
| emitor powierzchniowy | przyjęty do obliczeń zastępczy emitor dla źródeł powierzchniowych |
| gazy cieplarniane | (szklarniowe, z ang.GHG –greenhouse gases) –gazowe składniki atmosfery będące przyczyną efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka. Do gazów cieplarnianych zalicza się: para wodna, dwutlenek węgla(CO2), metan(CH4), freony(CFC), podtlenek azotu(N2O), halon, gazy przemysłowe(HFC, PFC, SF6) |
| gospodarowanie odpadami | działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GHG | greenhouse gas –gazowy składnik atmosfery będący jedną z przyczyn efektu cieplarnianego |
| imisja substancji | ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez środowisko; jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowana, jako stężenie zanieczyszczeń w powietrzu (wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, na jednostkę objętości powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszczeń—ilość danego zanieczyszczenia osiadającego napowierzchni ziemi. |
| JST | jednostki samorządu terytorialnego |
| KE | Komisja Europejska |
| KOBIZE | Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami |
| KPGO | Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, |
| KPZK | Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju |
| LCA(Life Cycle Assessment) | ocena cyklu życia. Jest to technika z zakresu procesów zarządczych, mająca na celu ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska. Istotą tej metody jest nastawienie nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego procesu dla środowiska naturalnego |
| m.s.c. | miejska sieć ciepłownicza |
| MŚP | małe i średnie przedsiębiorstwa; termin międzynarodowy stosowany w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Handlu, Bank Światowy |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; od 1.01.2010 r. -państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) |
| „niska emisja” | jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzane do środowiska zanieczyszczenia są bardzo uciążliwe, gdyż gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej |
| odzysk | wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych |
| ozon | jedna z odmian alotropowych tlenu (O3), posiadająca silne własności aseptyczne i toksyczne. W wyższych warstwach atmosfery pełni ważną rolę w pochłanianiu części promieniowania ultrafioletowego dochodzącego ze Słońca do Ziemi, natomiast w przyziemnej warstwie atmosfery jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami |
| OŹE | odnawialne źródła energii |
| PGN | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bulkowo |
| PM10 -pył | (PM-ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc |
| PM2,5 | cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji |
| POIiŚ | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
| PONE | Program Ograniczania Niskiej Emisji, polegający na wymianie starych kotłów, pieców węglowych na nowoczesne kotły węglowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne, zastosowanie alternatywnych źródeł energii lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; w ramach PONE likwidowane są również lokalne kotłownie węglowe |
| POP | Program ochrony powietrza, dokument przygotowany w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym zanotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń |
| Porozumienie burmistrzów - | Porozumienie między burmistrzami to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. |
| poziom celów długoterminowych | jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych |
| poziom docelowy | poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie, za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych |
| poziom dopuszczalny | poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany. Poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza |
| poziom substancji w powietrzu (imisja zanieczyszczeń) | ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych w środowisku; jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowaną jako stężenie zanieczyszczeń w powietrzu (wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, np. dwutlenku siarki na jednostkę objętości powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako opad (depozycja) zanieczyszczeń-ilość danego zanieczyszczenia osiadającego na powierzchni ziemi |
| PROW | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| RDOŚ | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie |
| recykling | rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk |
| rekultywacja | nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg |
| RPO WM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |
| SEAP | Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), kluczowy element Porozumienia Burmistrzów |
| stężenie | ilość substancji w jednostce objętości powietrza, wyrażona w μg/m3 |
| stężenie pyłu zawieszonego PM10 | –ilość pyłu o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 μm w jednostce objętości powietrza, wyrażona w μg/m3 |
| termomodernizacja | przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepło. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to: docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien i drzwi, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych. Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem i konstrukcją budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii o 35%-40% w stosunku do stanu aktualnego |
| UE– | Unia Europejska |
| unos | masa substancji powstającej w źródle i unoszonej z tego źródła przed jakimkolwiek urządzeniem oczyszczającym w określonym przedziale czasu, strumień substancji doprowadzony do urządzenia oczyszczającego |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; od 1.01.2010 r. -samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) |
| WIOŚ | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie |
| ZGRP | Związek Gmin Regionu Płockiego, aleja Floriana Kobylińskiego 6, Płock Uczestnicy Związku: gmina Płock gmina Słubice gmina Stara Biała gmina Bielsk gmina Staroźreby gmina Drobin gmina Bulkowo gmina Bodzanów gmina Mała Wieś gmina Wyszogród gmina Gąbin. Zadania Związku Wspólne rozwiązywanie problemów o charakterze ponadgminnym. Restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Inicjowanie tworzenia kompleksowej infrastruktury społecznej, gospodarczej, technicznej. Wspólne występowanie wobec uprawnionych podmiotów z inicjatywami korzystnych dla samorządu terytorialnego rozstrzygnięć legislacyjnych. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku. Podejmowanie działań integracyjnych związanych z planami utworzenia i funkcjonowania powiatu płockiego. |
| zielone zamówienia publiczne | (ang. green public procurement -GPP) proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. Są instrumentem dobrowolnym, co oznacza, że poszczególne państwa członkowskie i organy publiczne mogą określić zakres, w jakim je wdrażają. Rozwiązanie to może być stosowane w odniesieniu do zamówień będących zarówno powyżej, jak i poniżej progu stosowania unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. |
| źródła emisji liniowej | (zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska) to przede wszystkim główne trasy komunikacyjne przebiegające przez teren wyznaczonej strefy |
| źródła emisji powierzchniowej | (zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska) to źródła powodujące tzw. „niską emisję”. Zostały tu zaliczone obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej z indywidualnymi źródłami ciepła, małe zakłady rzemieślnicze bądź usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej wraz z drogami lokalnymi |
| źródła emisji punktowej | (zaliczone do korzystania ze środowiska) to emitory jednostek organizacyjnych o znaczącej emisji zanieczyszczeń, oddziałujące na obszar objęty analizą. Wśród nich występują zarówno emitory zlokalizowane na tym obszarze, jak i emitory zlokalizowane poza wskazanym obszarem, a mające istotny wpływ na wielkość notowanych stężeń substancji w powietrzu. Wybrane skróty klasyfikacja stref: •A –poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej –działania niewymagane; •B –poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nieprzekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji –konieczne określenie obszarów i przyczyn oraz podjęcie działań; •C –poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji –konieczne opracowanie POP. |
| Inne: |  |
| CO | tlenek węgla |
| CO2 | dwutlenek węgla |
| ktoe | jednostka ekwiwalentna energii |
| Mg | megagram (1 Mg = 1 tona), 106g |
| MW | mega Watt |
| ng | nanogram, 10-9g |
| NO2 | dwutlenek azotu |
| NOx | tlenki azotu |
| O3 | ozon |
| SO2 | dwutlenek siarki |
| WWA | wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. B(a)P) |
| μg | mikrogram, 10-6g |
| GJ | gigadżul – jednostka energii |

# Footnotes

http://misja-emisja.pl, http://www.ochronasrodowiska.eu, Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza – Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Na podstawie www.ogrzewamy.pl